APROBAT:

Primar-interimar mun. Bălți,

Domnul  Igor Șeremet

Data:_______________

Semnătura:__________

Caiet de sarcini

pentru achiziționarea și instalarea echipamentelor a terenurilor de joacă

conform necesităților Primăriei mun. Bălți

Adresele de instalare a elementelor de joc

| № | Adrese | Balansor | Nisipieră | Carusel de platformă | Leagăn | Topogan | Complex de joacă | Masă de șah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | str. Belousov, 47 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 2 | str. Al. cel Bun, 2, 23 str. Bulgară, 23 – 6 elemente | + | + | + | + |  | + | + |
| 3 | str. Al. cel Bun, 34 – 6 elemente | + | + | + | + |  | + | + |
| 4 | str. Suceava, 7 – 6 elemente | + | + | + | + |  | + | + |
| 5 | str.I.Sereda, 7 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 6 | str.Carasiov, 51-55 – 6 elemente | + | + | + | + |  | + | + |
| 7 | str.Colesov, 10 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 8 | str.Colesov, 4 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 9 | str. Sf. Nicolae, 9 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 10 | str. B. Glavan, 9 – 4 elemente | + | + |  | + |  |  | + |
| 11 | str. Bulgară, 28 - 1 element |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Str. Bulgară, 100, 112 – 2 elemente |  |  |  |  |  | + | + |
| 13 | str. Kiev, 46 – 1 element |  |  |  |  |  | + |  |
| 14 | str. M. Malinovski, 10 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
|  | TOTAL:68 elemente | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 |

TERMENII DE REFERINȚĂ

referitor la instalarea elementelor
de joacă pentru copii,

pe teritoriul municipiului Bălți

| № | Adresa | Tipuri de servicii | Volum | Finantarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | str. Belousov, 47 str. I. Sereda, 7 str. Colesov, 10 str. Colesov, 4 str. Sf. Nicolai, 9 str. M. Malinovskii, 10 | - Planificarea zonelor - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) Balansier b) Nisipiera c) Leagan d) Carusel d) Complex de topogane e) Masa de sah |  |  |
| 2 | str. Al. cel Bun, 2, 23 str. Al. cel Bun, 34 str. Suceava, 7 str. Carasiov, 51-55 | - Planificarea zonelor - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) Balansier b) Nisipiera c) Leagan d) Carusel d) Complex de joaca sportiv e) Masa de sah |  |  |
| 3 | str. B. Glavan, 9 | - Planificarea zonei - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) Balansier b) Nisipiera c) Leagan g) Masa de sah |  |  |
| 4 | str. Bulgara, 28 | -Planificarea zonei - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundamentului, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) Complex - topogan |  |  |
| 5 | str. Bulgara, 100, 112 | - Planificarea zonei - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundamentului, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) complex sportiv de joca b) masă de șah |  |  |
| 6 | str. Kiev. 46 | - Planificarea zonei - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) complex sportiv de joca |  |  |

Notă: Prețul serviciilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii, va intra în pețul elementelor de joacă.

-Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor copiilor:
- Echipamentul trebuie să fie amorsat și vopsit în culori vii, cu vopsea acrilică din două componente, rezistente la intemperii, abraziune, actiunea luminii ultraviolete (un procedeu de vopsire echipamente - pulbere);
- Sistema piloni din lemn vor fi instalate pe lagăre axiale galvanizate:
- Echipamentul trebuie să fie fabricat în conformitate cu cerințele europene, în conformitate cu EN 1176 privind siguranța: structuri metalice pentru terenuri de joc: nu trebuie să aibă margini ascuțite; de a proteja copiii de căderea echipamentului, echipată cu o balustradă și zăbrele;

Echipamentul trebuie să evite blocarea capului, gâtului, piese si haine ale copilului și a corpului lui; pe scări, sau disponibile pentru copii sub și cu vârsta de trei ani, balustradele sunt echipate cu prima scară; atunci când se planifică un loc de joacă pentru echipamente  trebui să fie considerat și calculat locul de siguranță pentru destinatia planificată.
- Pe suprafața zonei de joc, unde ajunge copilul, trebuie să fie prevăzută cu un strat de protecție specială. Zona de aterizare nu se pot aplica materiale rigide (asfalt sau beton), precum și materiale cu proprietăți slabe de absorbție a șocurilor (cărămidă, piatră, materiale bituminoase și pietriș).
Învelișurile naturale (pământul, gazonul) la fel, nu pot fi utilizate datorită faptului că, în lipsa unei îngrijiri corespunzătoare a acestora proprietățile lor de absorbție a șocurilor sunt reduse semnificativ, iar astfel de acoperiri sunt traumatice.
Din materiale în vrac se permite utilizarea nisipușui și a pietrișului (inafara proiecției de granit) fracție de pînă la 8 mm de rumeguș. Atunci când se cere învelirea terenului, este necesar pentru de a asigura cu o grosime suficientă a acoperirii, astfel încât fracția de nisip de 0,2 - 2 mm să amortizeze căderile și grosimea stratului de acoperire să nu fie mai mică de 500 mm.
- Trebuie să fie luate în considerație:
1. Tehnologia lucrărilor (funcționează în conformitate cu diagrama de flux);

2. Efectuat securitătii lucrului (asigurarea riscului);
3. Măsuri de protecție a muncii (informații cu privire la desfășurarea mesejului TB);
4. Măsuri pentru prevenirea accidentelor (informarea clientului referitor la starea tehnică a utilităților);
5. Să asigure drenarea apelor de suprafață, eliminând inundarea adiacente și a structurilor;
6. Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor  trebui să fie aduse în starea corespunzătoare regulilor de amenajare a teritoriului mun.  Bălți;
7. Eliminarea reziduurilor de construcție efectuate în timp, nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor;
8. Garanția privind echiparea construcțiilor metalice (garduri) – să nu fie mai puțin de 2 ani, pentru tencueală - 5 ani, cu excepția cazurilor de deteriorare a echipamentului de către persoanele terțe;
- Nu este permis să atragă organizații să o subcontracteze;
- Disponibilitatea certificatelor de calitate pentru elementele de joacă;
- Disponibilitatea licențelor pentru amenajarea teritoriului.

Data:_______________                                                        Șef. DGC  V. Zincovschi:________________