|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul licitaţiei: |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________ |
| Denumirea licitaţiei: | Utilaj tehnologic pentru blocurile alimentare a instituțiilor preuniversitare și preșcolare | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39711360-0 | Cuptor cu convecție și aburi pe gaz 5 nivele |  |  |  | Cuptor cu convecție și aburi pe gaz 5 nivele - puterea gaz - 15kWt - 5 nivele pentru tave cu marimi 530x325 - gabaritele cuptorului - 750x773x675Н - regimul de temperatura +30+260°C - suprafata cuptorului — INOX - tavele nu sînt prevazute în complect - se recomandă să fie montat pe suport - se recomandă unirea apei la cuptor prin filtru |  |  |
| 39314000-6 | Suport cu polița pentru cuptor |  |  |  | Suport cu polița pentru cuptor - Confeționat din INOX - gabarite 750x775x850H |  |  |
| 42514300-5 | Filtru DVA-12 L MCE pentru instalare la apă pentru mașina automată de spălare a veselei |  |  |  | Filtru DVA-12 L MCE pentru instalare la apă pentru mașina automată de spălare a veselei - Volumul 12 l. |  |  |
| 39314000-6 | Tava Inox pentru cuptorul cu convecție |  |  |  | Tava Inox pentru cuptorul cu convecție - gabarite 530x325x40H |  |  |
| 39314000-6 | Tava perforată pentru cuptorul cu convecție (pregătirea bucatelor la aburi) |  |  |  | Tava perforată pentru cuptorul cu convecție (pregătirea bucatelor la aburi) - gabarite 530x325x65H |  |  |
| 39711430-2 | Plita electrică cu 6 ochiuri pe suport |  |  |  | Plita electrică cu 6 ochiuri pe suport - 380V; 18kWt - gabarite 1330x770x850H - ochi de forma dreptunghiulara 420*300 - greutatea 135kg - regimul de temperatura +50+400°C - timpul de incalzire — 45min. - suprafata plitei — Inox, parțial metal vopsit |  |  |
| 39711430-2 | Plită de gaz cu 4 ochiuri pe suport |  |  |  | Plită de gaz cu 4 ochiuri pe suport - puterea gaz — 14,8kWt - gabarite 800x700x850H - consumul de gaz — 1,6m³/ora - regimul de temperatura +50+300°C - suprafata plitei — Inox, parțial metal vopsit |  |  |
| 39711361-7 | Cuptor electric cu 3 sectii |  |  |  | Cuptor electric cu 3 sectii - 380V; 15kWt - 3 sectii de copt independente - gabarite 800x800x1500H - regimul de temperatura +50+260°C - timpul de incalzire — 35min. - cuptorul prevazut cu 6 tave 530*530 - suprafata cuptorului — parțial Inox+metal vopsit |  |  |
| 39314000-6 | Tigaie electrică |  |  |  | Tigaie electrică - 380V; 5,3kWt - gabarite 700x815x850H - regimul de temperatura +50+300°C - timpul de incalzire — 35min. - volumul — 37l. - suprafața de pregatire - fonta - suprafața corpului — metal vopsit |  |  |
| 39711000-9 | Mașina de mestecat aluatul |  |  |  | Mașina de mestecat aluatul - 380V; 1,5kWt - gabarite 480x800x710H - volumul cuvei — 42l./38kg. - Productivitate — 114kg/ora - 1 viteza - suprafața corpului — Inox |  |  |
| 39721410-9 | Cazan pe gaz pentru fierberea apei |  |  |  | Cazan pe gaz pentru fierberea apei - puterea gaz — 13kWt - consumul de gaz — 1,75m³/ora - robinet pentru scurgere - volumul — 60l. - tensiunea — 220V - gabarite 760x900x1040H - suprafața corpului - Inox |  |  |
| 39711120-6 | Camera frigorifică pentru congelare |  |  |  | Camera frigorifică pentru congelare - 220V; 0,25kWt - regimul de temperatura -18-24°C - gabarite 1200x600x850H - volumul — 393l. |  |  |
| 39314000-6 | Raft de perete INOX |  |  |  | Raft de perete INOX - gabarite 1600x300x20H |  |  |
| 39314000-6 | Tava Inox adîncă cu capac |  |  |  | Tava Inox adîncă cu capac - gabarite 530x325x150H (Vol. 21 l) |  |  |
| 39314000-6 | Tava Inox adîncă cu capac |  |  |  | Tava Inox adîncă cu capac - gabarite 530x325x65H (Vol. 10 l) |  |  |
| 39314000-6 | Tava Inox adîncă |  |  |  | Tava Inox adîncă - gabarite 176x162x100H |  |  |
| 39314000-6 | Tava pentru deservire din plastic |  |  |  | Tava pentru deservire din plastic - gabarite 450x350 |  |  |
| 39711210-4 | Combină de bucătărie, 03 kW, SKSB555 |  |  |  | Combină de bucătărie, 03 kW, SKSB555 |  |  |
| 39314000-6 | Cuvă de fontă, lungimea 1500 mm |  |  |  | Cuvă de fontă, lungimea 1500 mm |  |  |
| 39314000-6 | Coș patrat adăugător pentru farfurii 500x500 mm (CPP5002) pentru mașina de spălat vesela |  |  |  | Coș patrat adăugător pentru farfurii 500x500 mm (CPP5002) pentru mașina de spălat vesela |  |  |
| 39314000-6 | Coș patrat adăugător pentru farfurii 500x500 (CPP5001) pentru mașina de spălat vesela |  |  |  | Coș patrat adăugător pentru farfurii 500x500 (CPP5001) pentru mașina de spălat vesela |  |  |
| 42514300-5 | Filtru DVA 20 L pentru instalarea la apă pentru mașina automată de spălare a veselei -Volumul 20 l |  |  |  | Filtru DVA 20 L pentru instalarea la apă pentru mașina automată de spălare a veselei -Volumul 20 l |  |  |
| 39721410-9 | Cazan pe gaz |  |  |  | Cazan pe gaz Putere termica (kW): 32,0 Tipul de evacuare a gazelor: turbo Debit ACC in serviciu continuu (l/min): 16,1 Productie A.C.M. : instantanee Utilizare: combinata Afisaj de informatii: electronic Posibilitatea de control al climei: Da Randament termic util la 100% Pn: 93,5 Capacitate vas de expansiune (l): 6,8 Consumul de gaz la capacitate maxima (m3/h): 3,62 Dimensiuni (mm): 781 x 440 x 340 Greutate (kg): 42,4 |  |  |
| 39711130-9 | Frigider |  |  |  | Frigider Clasa de eficiență erengetică-A+ Demensiuni, mm 880*490*540 Număr de compresoare - 1 Capacitatea frigider, l-118 Dezghețarea No-frost Numărul de camera - 1 Numărul de uși - 1 Protecția antibacteriană - da Generator de gheață - da |  |  |
| 39141500-7 | Hotă |  |  |  | Hotă din inox cu motor și sistem de ventilare din oțel galvanizat 1,10cm*1,10cm |  |  |
| 39141500-7 | Hotă |  |  |  | Hotă din inox cu motor și sistem de ventilare din oțel galvanizat 1,80cm*1,50cm |  |  |
| 39141500-7 | Hotă |  |  |  | Hotă din inox cu motor și sistem de ventilare din oțel galvanizat 2,80cm*1,80cm |  |  |
| 39711130-9 | Dulap frigorific cu uși panou - 5 rafturi |  |  |  | Dulap frigorific cu uși panou - 5 rafturi 220V, 0,3 cVt, t=+2+8 C Volum - 390 litri Dimensiuni de gabarit 600*620*1885H |  |  |
| 39711130-9 | Frigider cu 2 camere de uz casnic |  |  |  | Frigider cu 2 camere de uz casnic Capacitatea frigider – 223l Capacitatea congelator – 75l Dimensiuni de gabarit -600*640*1850H |  |  |
| 39711000-9 | Mașina de tocat carne |  |  |  | Mașina de tocat carne industrială cu 2 cuțite, 2 grilaje 380 V, 1,1 cVt, 280 kg/oră Dimensiuni de gabarit 440*240*480H |  |  |
| 39711430-2 | Plită electrică 6 arzatoare pe rama, cu cuptor |  |  |  | Plită electrică 6 arzatoare pe rama, cu cuptor 380 V, 22 cVt, t=400C (45min.) Zona de lucru - 0,72 m2 Cuptor cu 2 tăvi Dimensiuni de gabarit 1350*860*850H |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_ T. Dubiţkaia_ În calitate de: _ Şeful DÎTS_ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9] Numărul licitaţiei: Data: „___” _________________ 20__ Alternativa nr.: ___________ Denumirea licitaţiei: Utilaj tehnologic pentru blocurile alimentare a instituțiilor preuniversitare și preșcolare Lot: ___________ Pagina: __din __ Cod CPV Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/ prestare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 39711360-0 Cuptor cu convecție și aburi pe gaz 5 nivele - puterea gaz - 15kWt - 5 nivele pentru tave cu marimi 530x325 - gabaritele cuptorului - 750x773x675Н - regimul de temperatura +30+260°C - suprafata cuptorului — INOX - tavele nu sînt prevazute în complect - se recomandă să fie montat pe suport - se recomandă unirea apei la cuptor prin filtru Buc. 1 În timp de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria Teritorială, la comandă, în 24 instituții de învățămînt 39314000-6 Suport cu polița pentru cuptor - Confeționat din INOX - gabarite 750x775x850H Buc. 1 42514300-5 Filtru DVA-12 L MCE pentru instalare la apă pentru mașina automată de spălare a veselei - Volumul 12 l. Buc. 1 39314000-6 Tava Inox pentru cuptorul cu convecție - gabarite 530x325x40H Buc. 5 39314000-6 Tava perforată pentru cuptorul cu convecție (pregătirea bucatelor la aburi) - gabarite 530x325x65H Buc. 5 39711430-2 Plita electrică cu 6 ochiuri pe suport - 380V; 18kWt - gabarite 1330x770x850H - ochi de forma dreptunghiulara 420*300 - greutatea 135kg - regimul de temperatura +50+400°C - timpul de incalzire — 45min. - suprafata plitei — Inox, parțial metal vopsit Buc. 2 39711430-2 Plită de gaz cu 4 ochiuri pe suport - puterea gaz — 14,8kWt - gabarite 800x700x850H - consumul de gaz — 1,6m³/ora - regimul de temperatura +50+300°C - suprafata plitei — Inox, parțial metal vopsit Buc. 1 39711361-7 Cuptor electric cu 3 sectii - 380V; 15kWt - 3 sectii de copt independente - gabarite 800x800x1500H - regimul de temperatura +50+260°C - timpul de incalzire — 35min. - cuptorul prevazut cu 6 tave 530*530 - suprafata cuptorului — parțial Inox+metal vopsit Buc. 1 39314000-6 Tigaie electrică - 380V; 5,3kWt - gabarite 700x815x850H - regimul de temperatura +50+300°C - timpul de incalzire — 35min. - volumul — 37l. - suprafața de pregatire - fonta - suprafața corpului — metal vopsit Buc. 1 39711000-9 Mașina de mestecat aluatul - 380V; 1,5kWt - gabarite 480x800x710H - volumul cuvei — 42l./38kg. - Productivitate — 114kg/ora - 1 viteza - suprafața corpului — Inox Buc. 1 39721410-9 Cazan pe gaz pentru fierberea apei - puterea gaz — 13kWt - consumul de gaz — 1,75m³/ora - robinet pentru scurgere - volumul — 60l. - tensiunea — 220V - gabarite 760x900x1040H - suprafața corpului - Inox Buc. 1 39711120-6 Camera frigorifică pentru congelare - 220V; 0,25kWt - regimul de temperatura -18-24°C - gabarite 1200x600x850H - volumul — 393l. Buc. 1 39314000-6 Raft de perete INOX - gabarite 1600x300x20H Buc. 11 39314000-6 Tava Inox adîncă cu capac - gabarite 530x325x150H (Vol. 21 l) Buc. 8 39314000-6 Tava Inox adîncă cu capac - gabarite 530x325x65H (Vol. 10 l) Buc. 6 39314000-6 Tava Inox adîncă - gabarite 176x162x100H Buc. 6 39314000-6 Tava pentru deservire din plastic - gabarite 450x350 Buc. 120 39711210-4 Combină de bucătărie, 03 kW, SKSB555 Buc. 1 39314000-6 Cuvă de fontă, lungimea 1500 mm Buc. 1 39314000-6 Coș patrat adăugător pentru farfurii 500x500 mm (CPP5002) pentru mașina de spălat vesela Buc. 1 39314000-6 Coș patrat adăugător pentru farfurii 500x500 (CPP5001) pentru mașina de spălat vesela Buc. 1 42514300-5 Filtru DVA 20 L pentru instalarea la apă pentru mașina automată de spălare a veselei -Volumul 20 l Buc. 1 39721410-9 Cazan pe gaz Putere termica (kW): 32,0 Tipul de evacuare a gazelor: turbo Debit ACC in serviciu continuu (l/min): 16,1 Productie A.C.M. : instantanee Utilizare: combinata Afisaj de informatii: electronic Posibilitatea de control al climei: Da Randament termic util la 100% Pn: 93,5 Capacitate vas de expansiune (l): 6,8 Consumul de gaz la capacitate maxima (m3/h): 3,62 Dimensiuni (mm): 781 x 440 x 340 Greutate (kg): 42,4 Buc. 1 39711130-9 Frigider Clasa de eficiență erengetică-A+ Demensiuni, mm 880*490*540 Număr de compresoare - 1 Capacitatea frigider, l-118 Dezghețarea No-frost Numărul de camera - 1 Numărul de uși - 1 Protecția antibacteriană - da Generator de gheață - da Buc. 1 39141500-7 Hotă din inox cu motor și sistem de ventilare din oțel galvanizat 1,10cm*1,10cm Buc. 1 39141500-7 Hotă din inox cu motor și sistem de ventilare din oțel galvanizat 1,80cm*1,50cm Buc. 1 39141500-7 Hotă din inox cu motor și sistem de ventilare din oțel galvanizat 2,80cm*1,80cm Buc. 1 39711130-9 Dulap frigorific cu uși panou - 5 rafturi 220V, 0,3 cVt, t=+2+8 C Volum - 390 litri Dimensiuni de gabarit 600*620*1885H Buc. 5 39711130-9 Frigider cu 2 camere de uz casnic Capacitatea frigider – 223l Capacitatea congelator – 75l Dimensiuni de gabarit -600*640*1850H Buc. 6 39711000-9 Mașina de tocat carne industrială cu 2 cuțite, 2 grilaje 380 V, 1,1 cVt, 280 kg/oră Dimensiuni de gabarit 440*240*480H Buc. 6 39711430-2 Plită electrică 6 arzatoare pe rama, cu cuptor 380 V, 22 cVt, t=400C (45min.) Zona de lucru - 0,72 m2 Cuptor cu 2 tăvi Dimensiuni de gabarit 1350*860*850H Buc. 4 TOTAL Notă: transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea cîștigătoare din contul acesteia, la depozitul instituției de învățămînt. pentru perioada de garanție, asistența tehnică și reparația (după caz) se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia, inclusiv fiind suportate și cheltuielile de deplasare. Deservirea și înlăturarea defectelor se va efectua în termen de 1-2 zile după recepționarea cererii, în formă scrisă sau orală, din partea benefeciarului, pentru a asigura un proces continuu de alimentare în instituțiile de învățămînt. pentru fiecare poziție se prezintă certificat de calitate cu termen de garanție pentru cel puțin 2 (doi) ani. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_ T. Dubiţkaia_ În calitate de: _ Şeful DÎTS_ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________ |