CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea  terenului  de  cultura  fizica  si  recuperare        pentru  copii  a  L. T. "M. Eminescu" de  pe  str. Stefan cel  Mare 81 din mun. Balti.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Демонтажные работы. |
| 1 | TsA01F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu (Разработка плодородного слоя т. 15см вручную в нестесненных условиях на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, средний грунт) | m3 | 37,300 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка плодородного грунта автосамосвалом на расстояние 5 км (37,3м3 х 1,6тн = 59,68тн) | t | 59,680 |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории) | 100 m3 | 0,373 |
| 4 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом Тип А) | m3 | 28,160 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом Тип Б) | m3 | 8,500 |
| 6 | DG05B | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece (Снятие слоя покрытия отмостки толщиной до 3 см, состоящего из асфальта уложенного на щебень.) | m2 | 85,000 |
| 7 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон 100х20х8см) | m | 32,000 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка боя асфальта, бордюров от разборки автосамосвалом на расстояние 10 км (Бой асфальта (28,16м3 + 8,5м3 + 2,55м3) х 1,3тн = 50,97тн), бой бордюров (32м х 0,2м х 0,08м х 1,4тн = 0,72тн) | t | 51,690 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке боя асфальта и бордюров в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,397 |
|  |  | 2. Устройство тротуаров, дорожек и площадок. |
|  |  | 2.1. Тип 1. Площадка. |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток т. 60мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 112,000 |
|  |  | 2.2. Тип 2. Проезд. |
| 11 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток т. 80мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 168,000 |
| 12 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m | 63,000 |
|  |  | 2.3. Тип 3. Спортивная площадка. |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 | 0,910 |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта с отвала автосамосвалом на расстояние 10 км 91м3 х 1,6тн = 145,6тн) | t | 145,600 |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной.) | 100 m3 | 0,910 |
| 16 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Дополнительный полимерный слой, уложенный по грунту из Геотекстиля.) | m2 | 528,000 |
| 17 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 40-70мм, H=35cм) | m3 | 184,800 |
| 18 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40мм, H=10cм) | m3 | 52,800 |
| 19 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 5-20мм, H=5cм) | m3 | 26,400 |
| 20 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Дополнительный полимерный слой, уложенный по грунту из Геотекстиля.) | m2 | 528,000 |
| 21 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Укладка покрытий из искусственной травы: покрытие высотой ворса 40мм, засыпанное кварцевым песком и каучуковой крошкой.) | m2 | 528,000 |
|  |  | 2.4. Тип 4. Спортивная площадка. |
| 22 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 | 0,300 |
| 23 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта с отвала автосамосвалом на расстояние 10 км 30м3 х 1,6тн = 48тн) | t | 48,000 |
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной.) | 100 m3 | 0,300 |
| 25 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Дополнительный полимерный слой, уложенный по грунту из Геотекстиля.) | m2 | 172,000 |
| 26 | CG51A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent ( Применительно. Промежуточный слой - покрытие "Teping Sport" т. 15мм на основе связующего и чёрной резиновой крошки по существующему основанию) | m2 | 172,000 |
| 27 | CG51A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent ( Применительно. Финишный слой - покрытие "Teping Sport" т. 10мм на основе полиуретанового связующего и синтетического каучука (EPDM - гранул)). | m2 | 172,000 |
|  |  | 2.5. Тип 5. Отмостка. |
| 28 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона в отмостку, приготовление бетона на РБУ 85м2 х 0,15м = 12,75м3) | m3 | 12,750 |
| 29 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток т. 30мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 85,000 |
| 30 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х20х8см) | m | 161,000 |
|  |  | 2.6. Оэеленение. |
| 31 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка плодородного грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) | 100 m3 | 0,345 |
| 32 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка плодородного грунта автосамосвалом на расстояние 5 км (34,5м3 х 1,6тн = 55,2тн) | t | 55,200 |
| 33 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см 34,5м3 : 0,15м = 230м2) | m2 | 230,000 |
| 34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях ) | 100m2 | 2,300 |
| 35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн) | 100m2 | 2,300 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.