| Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii nr.29 de pe str.Victoriei,54 m.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontari SAC-1......SAC-9 |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента, включая сортировку и транспортировку возвратных материалов на склад) SAC-5 | m2 | 517,900 |
| 2 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных элементов крыш с стропильной системой 10,9m3/21,8тн, включая настил 108,1м2, накат между балками, паро и гидроизоляционного слоя, заполнение из строительного шлака 276,28m2* h250мм=69,07m3/27,63тн и шлаковата 108,1m2* h150мм=16,2m3/6,49тн , включая сортировку и транспортировку возвратных материалов на склад) Узел "А", "Б" SAC-9;8;7 | m2 | 492,480 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных элементов крыш - фронтона из доски 58шт*125*19мм=0,14m3/0,08тн, включая сортировку и транспортировку возвратных материалов на склад) SAC-7 | m2 | 7,250 |
| 4 | RpCF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок) 43,19м3/56,15тн SAC-9 | m3 | 43,190 |
| 5 | TrB02B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка сроймусора опрокидной тачкой для загрузки в авто, на расстояние 20 м) (56,15тн+6,49тн+27,63тн+(21,8тн*20%)=94,63тн) | t | 94,630 |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка строймусора в автомобили экскаватором 43,19м3+16,2м3+69,07м3+(10,9м3*20%) =130,64м3 ) | 100 m3 | 1,306 |
| 7 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Транспортировка строймусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 7 км (130,64м3/94,63тн) | t | 94,630 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari la invelitor SAC-10......SAC-26 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Zidarie din blocul de calcar (cotilet) SAC-10 |  |  |
| 8 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet M35) cu prepararea mortarului M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца M35) с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) SAC-10 | m3 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Centura de beton monolit Пм1 SAC-11; SAC-12 |  |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона т.100мм кл.С7.5 по бутовой кладке) SAC-12 | m3 | 6,820 |
| 10 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante SAC-12 | kg | 241,910 |
| 11 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante SAC-12 | kg | 686,010 |
| 12 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматурный Анкер д.16мм) SAC-12 | kg | 110,190 |
| 13 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv SAC-12 | m2 | 53,020 |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм1, бетон кл.С15) SAC-12 | m3 | 13,530 |
|  |  | Capitolul 2.3. Planseelor ось Б-В отм.+3,300м SAC-13 |  |  |
| 15 | CE30A aplic | Montarea elementelor sheletului din bare din scinduri, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Каркас из бруса 50*200 для подшивки, из хвойных досок, для обычных сооружений с креплением метал.соединением Мс1 L450mm с гайкой М6- 48шт/33,12кг. Нормы по проекту 0,99м3) SAC-13 | m2 | 88,700 |
| 16 | CE31A aplic | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка из досок строганных обычно 30*200.Нормы по проекту 2,66м3) SAC-13 | m2 | 88,700 |
| 17 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip antivapori montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка) SAC-13 | m2 | 88,700 |
| 18 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Звукоизоляция и теплоизоляция подвесных потолков, выполненная из минераловатных плит, просто закрепленных по внешней поверхности) h=200mm * Y=35кг/м3 SAC-13 | m2 | 88,700 |
| 19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric (hidroizolant) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка) SAC-13 | m2 | 88,700 |
| 20 | CE32A aplic | Podinei intregrinzile planseului din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Диагональный настил, включая крепежные приспособления) Настил 16*150. Норма по проекту 1,42м3 SAC-13 | m2 | 88,700 |
| 21 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций 0,99m3+2,66m3+1,42m3=5,07m3) | m3 | 5,070 |
| 22 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, обшивки) | m3 | 5,070 |
| 23 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к подшивки из досок: с ровной поверхностью потолков) SAC-13 | m2 | 88,700 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraten") SAC-13 | m2 | 88,700 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпаклевка потолков по гипсокартоному толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью "Финиш", с ручным приготовлением раствора) SAC-13 | m2 | 88,700 |
| 26 | CF53B к = -2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Шпаклевка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус на каждый 1,0 мм- отнимать от нормы CF52 к=2) | m2 | -88,700 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) SAC-13 | m2 | 88,700 |
|  |  | Capitolul 2.4. Strat termoizolator la plansee ось В-Д SAC-16 |  |  |
| 28 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip antivapori montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка) SAC-16 | m2 | 250,600 |
| 29 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Звукоизоляция и теплоизоляция подвесных потолков, выполненная из минераловатных плит, просто закрепленных по внешней поверхности) h=200mm * Y=35кг/м3 SAC-16 | m2 | 250,600 |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric (hidroizolant) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка) SAC-16 | m2 | 250,600 |
| 31 | CE32A aplic | Podinei intregrinzile planseului din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Дощатый настил, включая крепежные приспособления) Настил 150*16h. Норма по проекту 4,01м3) SAC-16 | m2 | 250,600 |
| 32 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций) SAC-16 | m3 | 4,010 |
| 33 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, обшивки) SAc-16 | m3 | 4,010 |
|  |  | Capitolul 2.5. Captuseala tavanului ось А-Б SAC-18 Узел "А" |  |
| 34 | CE32A aplic | Podinei intregrinzile planseului din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Дощатый настил, включая крепежные приспособления) Настил 150*16h. Норма по проекту 0,4м3 | m2 | 25,000 |
| 35 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций) | m3 | 0,400 |
| 36 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, обшивки) | m3 | 0,400 |
| 37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric (hidroizolant) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка) | m2 | 25,000 |
| 38 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Звукоизоляция и теплоизоляция подвесных потолков, выполненная из минераловатных плит, просто закрепленных по внешней поверхности) h=150mm * Y=35кг/м3 | m2 | 25,000 |
| 39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip antivapori montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка) | m2 | 25,000 |
| 40 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к подшивки из досок: с ровной поверхностью потолков) | m2 | 25,000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraten") | m2 | 25,000 |
| 42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпаклевка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью "Финиш", с ручным приготовлением раствора) | m2 | 25,000 |
| 43 | CF53B к = -2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Шпаклевка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52 к = -2) | m2 | -25,000 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Invelitor si sarpante din lemn (Влажность не более 20%) SAC-23.....SAC-26 |
| 45 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка мауэрлата 100*100 с антисептированием) SAC-23 | m3 | 1,110 |
| 46 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием, места соприкосающие с бетоном изолировать слоем рубороида 39,8м2 (SAC-16) закрепить соединительными элементами Сд1.....Сд5 - 109шт/96.6кг, закрепленные болтами М14 L100.....L250 c гайкой М14 - 13,4кг) SAC-23;24 | m3 | 12,340 |
| 47 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка в один слой, вручную металлических изделий ГФ021) SAC-23 | t | 0,110 |
| 48 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий, вручную) SAC-23 | t | 0,110 |
| 49 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из хвойных досок 120*30. Нормы по проекту V=4,34м3) SAC-23 | m2 | 506,000 |
| 50 | CE30A | Contrastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Контробрешетка кровли из хвойных досок 50*25. Нормы по проекту V=0,79м3) SAC-23 | m2 | 506,000 |
| 51 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций) 1,11m3+12,34m3+4,34m3+0,79m3=18,58m3 SAC-23 | m3 | 18,580 |
| 52 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций) 4,34m3+0,79m3=5,13m3 SAC-23 | m3 | 5,130 |
| 53 | CE17A | Strat suplimentar polimeric (hidroizolant) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка) SAC-26.1 | m2 | 506,000 |
| 54 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Стальной оц.настил с пластоизольным покрытием ТП-20) SAC-26 | m2 | 506,000 |
| 55 | CK18C aplic | Montarea opritori de zapada din aluminiu (Установка снегодержателей) SAC-26 | m | 82,000 |
| 56 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte (Свес глухой из хвойных досок 100*22*V=1,52м3, с устройством каркаса 100*50*V=0,6м3) SAC-23 SAC-26 | m2 | 66,000 |
| 57 | CE30Baplic | Montarea elementelor sheletului din bare de rasinoase,geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Каркас из бруса для фронтона обычных сооружений. Нормы по проекту V=0,19m3) SAC-23 | m2 | 11,000 |
| 58 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтовая доска 100*22*V=0,26m3) SAC-23 SAC-26 | m2 | 11,000 |
| 59 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций) 1,52m3+0,6m3+0,19m3+0,26m3=2,57m3 | m3 | 2,570 |
| 60 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций) 1,52m3+0,6m3+0,19m3+0,26m3=2,57m3 | m3 | 2,570 |
| 61 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка карнизных свесов (66м2) и фронтонов (11м2) из оц. листов с пластизольным покрытием дополнительно) SAC-26 п.1 | m2 | 77,000 |
| 62 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон Сх1) (Cx1=2.52m2; желюз.решетка=0,88m2; обшивка фронтона=0,38м2; дерев.брус 100*100=0,2м3) SAC-26.1 | buc | 1,000 |
| 63 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон Сх2) (2шт: Сх2=3,2м2; желюз.решетка=0,36м2; дерев.брус 100*100=0,26м3) SAC-26.1 | buc | 2,000 |
| 64 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 13,640 |
|  |  | Capitolul 2.7. Scara Cд1=1шт; Сд2=2шт SAC-23 |  |  |
| 65 | RME14A | Scari de lemn trepte de 1 m lungime (fara contratrepte), inclusiv executarea vangurilor (Деревяная стремянка для доступа на чердак, Сд1=1шт L=1,56m*B=0,52m/0,019m3) | m | 1,560 |
| 66 | RME14A | Scari de lemn trepte de 1 m lungime (fara contratrepte), inclusiv executarea vangurilor (Деревяная стремянка для доступа на чердак, Сд2=2шт L=2,5m* B=0,56m/0,088m3) | m | 5,000 |
| 67 | CN16C к=2 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 4 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий-стремянки Сд1 и Сд2) | m2 | 6,600 |
|  |  | Capitolul 3. Ventilatie Вш1=2buc SAC-31; 32 |  |  |
| 68 | CL13B 1aplic | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv (Устройство метал.каркаса на сварке Вентшахт Вш1=2шт*204,9кг=409,8кг) SAC-31 | t | 0,410 |
| 69 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка в один слой, вручную металлических изделий ГФ021) SAC-32 п.1 | t | 0,410 |
| 70 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий, вручную) SAC-32 п.1 | t | 0,410 |
| 71 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" т.80мм, крепить саморезами В6*25 с шайбой и уплотнителями 32шт.Закрепить нащельник саморезами В6*25 32шт) SAC-32 п.2,3 | m2 | 31,680 |
| 72 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оц. листа с пластизольным покрытием т 0,5мм /3м2, крепление заклепками ЗК-12 и саморезом В6*30) SAC-32 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4. Jgheaburi si Burlane SAC-26 |  |  |
| 73 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов из листовой стали с пластизольным покрытием д.100мм) | m | 89,000 |
| 74 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб из листовой стали с пластизольным покрытием д.100мм) | m | 28,000 |
|  |  | Capitolul 5. Tencuieli exterioare SAC-27 |  |  |
| 75 | CF13D | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de ciment M 100-T(fara varului hidratat), in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil din gris de piatra cu adaos de 450 kg ciment la metru cub de mozaic, si 150 kg ciment alb la metru cub de mozaic, in grosime de 1,0 cm (Специальная наружная штукатурка, набрызгом) | m2 | 202,400 |
|  |  | Capitolul 6. Finisarea suprafetelor interioare SAC-1 n.2 |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 248,800 |
| 77 | CF17A | Diverse lucrari - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1 cm - 3 cm x 2 cm (Заделка пазов во внутренней штукатурке) | m2 | 26,800 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 26,800 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 248,800 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 248,800 |

Proiectant N.Beanchina

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.