Anexa nr. 1

la decizia Consiliului

mun. Bălţi

nr.____ din „____”  2019

REGULAMENTUL

cu privire la modalitate efectuării săpăturilor pe teritoriul

municipiului Bălţi

I. Dispoziţii generale

1.1. Regulamentul stabileste procedurile ce ţin de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor legate de producerea săpaturilor pe teren, peluze, pe teritoriul spaţiilor verzi, pe îmbrăcămintele rutiere şi trotuare de orice formă de proprietate. 
          1.2. Prevederile Regulamentului se aplică către persoanele juridice (indiferent de forma lor de proprietate şi organizare juridică) şi сătre cetăţenii implicaţi  în proiectarea sau efectuarea lucrărilor ce ţin de construcţia, reconstrucţia şi reparaţia reţelelor edilitare publice subterane şi supraterane, reţelelor de comunicaţii, elementelor  de amenajare, spaţiilor verzi, drumurilor şi altor lucrări de terasament  pe teritoriul  municipiului Bălţi, în urma cărora se afectează elementele externe de amenajare.

1.3 Managementul general şi coordonarea amplasării clădirilor şi construcţiilor, reţelelor edilitare subterane şi supraterane, reţelelor rutiere şi instalaţiilor de drumuri pe teritoriul Bălţi se efectuiază de către secţia arhitectură şi construcţii  a Primăriei, în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul dezvoltării urbane.  
          1.4. Executarea lucrărilor cu ajutorul mecanismelor, maşinilor, precum şi manopera ce ţin de producerea săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălţi este permisă numai după obţinerea unui ordin (permis autorizat) pentru producerea lor, cu condiţia respectării cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova, normelor, standardelor şi reglementărilor în domeniul respectiv. Ordinul (permis autorizat) de model stabilit (anexa nr. 1), se eliberează direct producătorului lucrărilor pe un termen, care nu depăşeşte termenul prevăzut la construcţie.

Este interzis efectuărea săpăturilor pe teritoriu fără ordin (permis autorizat) pentru producerea lor, sau cu ordin (permis autorizat) cu termenul expirat, precum şi efectuarea lucrărilor planificate sub specificul drept avariate.

1.5. Proiectarea sau efectuarea săpăturilor se permite persoanelor juridice şi cetăţenilor, autorizaţi în domeniul respectiv.

1.6. Reţelele edilitare subterane lichidate, ca regulă, necesită extragerea din sol. În cazul costului considerabil a lucrărilor de extragere şi din alte motive, acestea pot fi lăsate în sol, prin acordul secţiei arhitectură şi construcţii, cu condiţia evacuării produselor transportate, demontării robinetelor pentru închiderea conductelor din reţea, dărîmarei camerelor de distribuţie şi a căminelor  la o adîncime nu mai mică de 1 m., cu înfundarea golurilor cu sol.

Volumul lucrărilor effectuate se confirmă pe schemele executive sau pe ridicările topografice de facto, care urmează a fi transmise secţiei arhitectură şi construcţii.

Îndeplinirea lucrărilor menţionate mai sus e necesar de prevăzut în proiectul la construcţia reţelelor edilitare subterane şi supraterane, pozate în locul celor lichidate sau în alte proiecte separate independente.

1.7. Persoanele fizice şi juridice, precum şi persoanele cu funcţie de răspundere, care au admis executarea săpaturilor pe teritoriul municipiului cu încălcări ale cerinţelor legislative, normative şi prezentului Regulament  poartă răspundere civilă conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

1.8. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:

- săpătură  –  orice  lucrări  de  terasament  în  urma cărora se afectează solul la

suprafaţă şi în adîncime, precum  şi  elementele externe de amenajare, cum urmează: construcţia sau reparaţia reţelelor edilitare subterane, construcţia sau reparaţia obiectelor municipale subterane şi supraterane de amenajare,  cercetările arheologice;

- teritoriul  municipiului Bălţi – în cadrul prezentului Regulament sunt incluse

terenurile în limita administrativă (inclusiv terenurile  aferente de folosinţă generală, zonelor de agrement, terenurile pentru dezvoltarea municipiului, terenurile aferente la blocurile locative independent de forma de proprietate), folosite în calitate de cale de comunicaţie (pieţe, străzi, alei, drumurile de acces, drumuri, terasamente, etc),  sau rezervate pentru clădiri şi construcţii de proprietate municipală, sau prezintă terenuri din rezerva municipală, care sunt provizoriu nefolosite, dacă la momentul producerii săpăturilor nu sunt atribuite în modul stabilit  cetăţenilor, întreprinderilor, instituţiilor sau organizaţiilor de orice formă de proprietate pentru construcţia şi exploatarea edificiilor;

- sector de teren, repartizat pentru efectuarea săpăturii –  sector de teren în raza

municipiului Bălţi, repartizat solicitantului (beneficiarului) pentru efectuarea lucrărilor rutiere sau de terasament, depozitarea pămîntului excavat, materialelor, tehnicii rutiere precum şi pentru alte necesităţi ce ţin de producerea săpăturii. În perioada producerii săpăturilor, sectorul de teren nu se exclude din componenţa terenurilor municipale de folosinţă generală;

- spaţiu  verde  -   sistem  armonizat  arhitectural, format  din  elemente ale

complexelor peisagistice în raza municipiului (peisaje naturale, sectoare ale cursurilor de apă şi bazine acvatice, construcţii rutiere, horticole, locative), important din punct de vedere estetic, biologic şi ecologic, care include, de regulă, o comunitate de vegetaţie (lemnoasă arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee);

- reţele edilitare   –  sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie termică,

gaze naturale, energie electrică, comunicaţii electronice, alte utilităţi;

- solicitant (beneficiar) – cetăţean sau persoană juridică de orice formă de

proprietate şi organizare juridică, cointeresată în producerea săpăturii şi care a încheiat, în conformitate cu prezentul Regulament,  Contract  pentru producerea săpăturii, sau care a primit Ordin la producerea săpăturii (denumite în continuare corespunzător “Contract, “Ordin”);

- situaţie de avarie  -  situaţie,  avănd  ca  rezultat  întreruperi esenţialele, oprirea

completă sau reducerea fiabilităţii alimentării cu resurse (apă, canalizare, incalzire, gaz, electricitate, prestării serviciilor de telecomunicaţii), a municipiului, raionului, casei de locuit, altor instalaţii vitale, în urma  defectelor neprevăzute în funcţionarea  sistemelor injinereşti şi edificiilor;

- săpătură de avarie  -  lucrări  de  terasament în scopul lichidării   accidentului

de  la reţelile edilitare, care  ameninţa  viaţa, sănătatea, siguranţa cetăţenilor, sau provoca suspendarea prestării  locuitorilor municipiului a serviciilor comunale, serviciilor de telecomunicaţii sau care cauzează daune semnificative gospodăriei  municipale.

2. Planificarea lucrărilor se ţin de producerea săpăturilor

2.1. Montarea reţelelor edilitare subterane şi supraterane noi şi reconstrucţia celor existente se produce înaintea lucrărilor de construcţie (reparaţie) a drumurilor, lucrărilor de amenajare a teritoriilor, luînd în considerare caracterul sezonier al lucrărilor privind construirea pavajelor rutiere şi în termenul stabilit la coordonarea proiectului şi a Contractului (Ordin). Până la sfârşitul ciclului "zero" la clădiri şi edificii e necesar finisarea lucrărilor de construcţie şi puse în funcţie toate reţelele inginereşti de la punctul de racordare a obiectului de construcţie.

2.2. Pentru coordonarea termenelor de producere a săpăturilor planificate, persoanele interesate, de toate formele de proprietate, prezintă în fiecare an, de obicei, înainte de 1 noiembrie anterior anului de planificare, întreprinderii municipale ÎM “DRCD Bălţi” informaţia cu privire la construirea obiectelor planificate, cu indicarea perioadei îndeplinirii lucrărilor de montare şi renovare a edificiilor subterane pe teritoriul municipiului.

2.3. În scopul reglementării lucrărilor de construcţie, renovare şi reparaţii capitale, întreprinderea municipală ÎM “DRCD Bălţi”, în baza informaţiilor prezentate conform p. 2.2, elaborează pînă la 1 decembrie planul anual de construcţie a obiectelor cu indicarea termenului producerii lucrărilor respective şi pe care îl prezintă pentru coordonare secţiei arhitectură şi construcţii, precum şi poliţiei rutiere. Planul coordonat de producere a săpăturilor reprezintă documentul de bază pentru încheierea Contractelor de efectuare a săpăturilor şi pentru eliberarea Ordinelor la săpături (cu excepţie Ordinelor la săpături de avarie).

3. Procedura de coordonare a documentaţiei de proiect

3.1. Toate proiectele de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie a reţelelor edilitare şi edificiilor subterane, clădirillor, străzilor şi drumurilor, podurilor, terasamentelor şi pieţelor, precum şi amenajarea  parcurilor şi scuarilor şi alte lucrări legate de lucrări de terasament, săpături pe teritoriul municipiului Bălţi, necesită să prevadă toate cheltuielele ce ţin de îndeplinirea lucrărilor (de scoatere a stratului de pămînt exterior, scoaterea provizorie a elementelor drumurilor, trotuarelor, terenurilor de agrement pentru copii, amenajare  şi altele cu restabilirea ulterioară în varianta iniţială) la fel necesită obligatoriu la toate etapele de proiectare acordare cu secţia arhitectură şi construcţii şi cu alte organizaţii interesate.

3.2. Secţia arhitectură şi construcţii a Primăriei exercită fincţia de coordonare a tuturor proiectelor ce ţin de plasare şi evidenţa reţelelor edilitare şi edificiilor.

3.3. Pînă la prezentarea proiectelor spre coordonare către secţia arhitectură si construcţii, proictanţii prealabil le coordonează cu organizaţiile interesate.

Decizia finală referitor la litigiile apărute între organizaţile proiectante şi posesorii reţelelor edilitare subterane la coordonarea proiectelor, se primeşte de către secţia arhitectură şi construcţii după şedinţa Consiliului de urbanism.

3.4. Proiectele enumerate în p. 1 sunt supuse coordonării cu următoarele organizaţii specializate:

-  SRL “Bălţi-Gaz”;              -   ÎM  “Termogaz-Bălţi”;

-  SA “Red-Nord”;                -   ÎM Regia  “Apă-canal-Bălţi”;

-  ÎM “DRCD Bălţi”;             -   filiala  Bălţi SA “Moldtelecom”

-  SA “Cet-Nord”;                 -   sectorul de telecomunicaţii nr. 6 Centrului

de telecomunicaţii.

precum şi (conform NCM A.07.02-99 “Prescripţie ce ţine de ordinea elaborării, coordonării, aprobării şi componenţa documentaţiei de proiect la construcţie”) cu Centrul de medicină preventivă, Direcţia situaţii excepţionale mun. Bălţi şi cu Agenţia ecologică “Bălţi”.

Lista organizaţiilor cu care e necesar de a coordona proiectul concret se stabileşte de către secţia arhitectură şi construcţie a primăriei.

3.5. Pentru coordonare, secţiei arhitectură şi construcţii se prezintă proiectele menţionate în p. 3.1. în două exemplare: originalul şi copia.

3.6. Coordonarea cu secţia arhitectură şi construcţii se certifică pe schemele de execuţie.

3.7. Coordonarea cu secţia arhitectură şi construcţii este faptul de baza pentru obţinerea de la ÎM “DRCD Bălţi” permisiunei pentru producerea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţia capitală a reţelelor edilitare şi edificiilor subterane, obiectelor de amenajare în mun. Bălţi.

3.8. Coordonarea cu secţia arhitectură şi construcţii este valabilă timp de doi ani de la data înregistrării, dacă altele nu sunt prevăzute în autorizare la construcţie.

Proiectele, conform cărora în termenul prevăzut nu s-a început construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală, necesită să fie renegociate şi re-înregistrate în modul stabilit.

3.9. Modificările proiectelor pentru utilităţile publice şi edificii, coordonate şi aprobate în modul stabilit, în perioada producerii lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţii capitale sunt interzise. Activitatea desfăşurată cu abateri de la proiectele aprobate, cu încălcarea condiţiilor de muncă şi cerinţelor tehnice este considerată abuzivă.

3.10. Necesitatea modificării proiectelor, bazată pe condiţiile specifice ale unei decizii raţionale şi economice, etc poate fi stabilită de o comisie cu reprezentanţii beneficiarului, secţiei arhitectură şi construcţii, organizaţiei proiectante.

3.11. Modificările minore, se fac pe copiile proiectului emis la construcţie, reconstructie, reparaţii capitale cu semnăturile reprezentanţilor beneficiarului, proiectantului şi organizaţiilor interesate cu introducerea obligatorie a acestora în original şi copie.

3.12. Modificările oportune, care necesită corectarea proiectului, pot fi legalizate printr-un act al comisiei, în baza căruia se produce corectarea proiectului în modul stabilit.

Actul comisiei este ataşat la un acord ulterior.

3.13. Dacă abaterea de la proiect a fost admisă în lucrările deja produse, şi nu a fost legalizată  în timp util, obiectul nu poate fi primit în exploatare fără ridicările topografice de facto, examinate în cadrul secţiei arhitectură şi construcţii.

3.14. Executorul lucrărilor   de constructie, care a admis derogări de la proiect, are obligaţiunea de a le coordona cu posesorii reţelelor edilitare subterane, după ce a prezenta către secţia arhitectură şi construcţii şi către ÎM “DRCD Bălţi” explicaţie scrisă cu indicarea cauzei abaterii şi a anexa raportul organizaţiei de proiectare cu privire la posibilitatea tehnică coordonării lucrărilor cu abaterile admise.

3.15. Secţia arhitectură şi construcţii examinează cazurile abaterilor reeşind din sarcinile de urbanism, decide referitor la posibilitatea înregistrării reţelelor edilitare montate cu abateri sau decide modificare lor conform unui proiect coordonat.

4. Procedura perfectării şi eliberării autorizaţiilor

pentru producerea săpăturilor

4.1. Săpăturile  în legătură cu  construcţia şi reconstrucţia reţelelor edilitare subterane, construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a clădirilor şi drumurilor,  zonelor de amenajare a teritoriului, se pot produce numai după primirea permisului special (ordin), eliberat de către ÎM “DRCD Bălţi” (anexa nr. 1).

4.2. Pentru a obţine ordinul la producerea săpăturilor, executorul lucrărilor prezintă ÎM “DRCD Bălţi” următoarele acte:

a) o cerere semnată de şeful organizaţiei cu numirea persoanelor responsabile (anexa nr. 2);

b), documentaţia de proiect cu materiale grafice care poartă ştampila solicitantului (beneficiarului) şi coordonată cu:

- proprietarii reţelelor edilitare şi comunicaţiilor, amplasate în zona producerii lucrărilor de excavare;

- serviciile rutiere şi subdiviziunile poliţiei rutiere (în cazul închiderii sau limitării traficului pe perioada efectuării lucrărilor);

- utilizatorii de terenuri, pe teritoriul cărora vor fi efectuate lucrările de excavare;

- secţia arhitectură şi construcţii a Primăriei mun. Bălţi;

с) un program de lucrări cu data  începerei şi finalizării a fiecărei etape de lucru în limita perioadei solicitate de valabilitate a ordinului (permisiunei), coordonat cu solicitantul (beneficiarul);

d) o copie a ordinului de numire a persoanei responsabile pentru producerea lucrărilor  cu anexarea copiei certificatului  de examenare a competenţei în domeniul lucrărilor de excavare;

e) copiile avizelor către  posesorii de conducte de gaze, linii de cablu, linii de comunicaţie, conducte de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică şi electrică cu privire la  începerea producerii lucrărilor în zonele lor de protecţie;

f) copiile contractelor beneficiarului  pentru exectuarea lucrărilor de antrepriză (după caz);

g) copiile contractelor cu antreprenorii, angajaţii  pentru efectuarea lucrărilor de restabilire şi amenajare a teritoriului, cu indicarea programului de lucrări  în limita perioadei  solicitate;

h) bonul de plată pentru eliberarea ordinului (permisiunei).

4.3. ÎM “DRCD Bălţi” eliberează ordinal persoanelor fizice cu funcţie de conducere şi persoanelor care fac parte din personalul tehnic superior şi a organizaţiilor licenţiate (şeful de secţor, de şantier, maistru) şi care sunt admise la lucrările de construcţie şi cunosc prezentul Regulament.

Notă:

Eliberarea ordinului pentru producerea săpăturilor pe străzile magistrale, pentru construcţia reţelelor noi de comunicaţii, precum şi pentru lucrările efectuate de organizaţii din alte localităţi, se efectuiază în baza autorizării construcţiei de către primăria mun. Bălţi în modul prevăzut prin Hotărîrea Guvernului nr. 360                 din 18 aprilie 1997.

4.4. Actele necesare pentru eliberarea ordinului se prezintă ÎM “DRCD Bălţi” în termen nu mai puţin de 5 zile înainte de înregistrarea permisiunii de producere a  lucrărilor şi nu mai puţin de 10 zile înainte de începerea lucrărilor, care necesit închiderea sau limitarea  traficului pe perioada efectuării acestrora.

4.5. În cazul producerii lucrărilor simultan pe mai multe străzi, actele respective se perfectă pe fiecare strada separat.

4.6. În cazul producerii lucrărilor în complex, actele respective se emit separat pentru fiecare tip de reţele edilitare şi edificii.

4.7. Către întreprinderile prestatoare de servicii comunale populaţiei municipiului ordinul se acordă fără plată.

4.8. Pentru producerea săpăturilor neautorizate pe teritoriul municipiului Bălţi fără ordinul pentru executarea lucrărilor, responsabilitatea o poartă în direct executorul lucrărilor şi conducătorul organizaţiei.

Producerea săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălţi în baza ordinului cu termen expirat este apreciată ca săpătură neautorizată.

În toate cazurile producerii săpăturilor neautorizate, ÎM “DRCD Bălţi” are obligaţiunea de a lua măsuri pentru suspendarea lor şi pentru tragerea vinovaţilor la răspundere.

4.9 La eliberarea actelor de permis noi pentru construcţia nouă, reconstrucţia, reparaţia capitală este luată în consideraţie starea de lucru pe permisele eliberate anterior.

Agenţilor economici de toate formele de proprietate, care sistematic încalcă regulile de producere a lucrărilor, nu se încadrează în termenii stabiliţi pentru  construcţie, reconstrucţie, reparaţie capitală, inoportun restabileşc îmbrăcămintele dure, precum şi agenţilor economici care nu prezintă în termenul stabilit documentaţia executivă la reţele edilitare montate, ÎM “DRCD Bălţi” are dreptul de a reţine eliberarea ordinului pentru producerea lucrărilor de construcţie a obiectelor noi, reconstrucţie şi reparaţie capitală pînă la examinarea problemei de către Primărie.

4.10. Eliberarea ordinului la proiectele, care prevăd montarea combinată a reţelelor edilitare se efectuiază pe întreg complexul de lucrări numai pentru o singură organizaţie de construcţie.

În cazul dat realizarea lucrărilor de construcţie separată este interzisă!

4.11. După finalizarea lucrărilor, cotorul ordinului cu indicaţia referitor la finalizare, se întoarce către ÎM “DRCD Bălţi” şi se întocmeşte actul cu privire la lucrările îndeplinite (anexa nr. 3).

5. Organizarea lucrărilor

5.1. Înainte de începerea lucrărilor solicitantul (beneficiarul) are obligaţiunea de a obţine în modul stabilit şi de a transmite antreprenorului ordinul (permis autorizat) la producerea construcţiei (reconstrucţiei, reparaţiei capitale).

5.2. Lucrările de bază la construcţia reţelelor edilitare pot fi desfăşurate numai în urma marcării pe teren a schemei, cotelor de nivel şi punctrelor geodezice a reţelei respective, instalării parapetelor de protecţie.

5.3. Antreprenorul de construcţii, după primirea permisului autorizat in modul stabilit la îndeplinirea lucrărilor, este obligat ca în termen nu mai mult de 24 de ore pînă la începutul lucrărilor de a convoca la obiect prin telefonogramă reprezentanţii organizaţiilor, reţelele edilitare subterane ale cărora sunt amplasate în zona de construcţie (reconstrucţie, reparaţiei capitale), serviciului poliţiei rutiere (în cazul săpăturilor a reţelelor de drumuri).

5.4. Conducătorii organizaţiilor interesate sunt obligaţi de a preciza în scris reprezentanţilor săi variantele de protejare a eventualelor reţele ce aparţin organizaţiei şi să asigure participarea reprezentanţilor la lucrările respective. Transmiterea  informaţiei prin telefon este neadmisibil.  Răspunderea pentru întârzierea sau absenţa reprezentanţilor părţilor interesate la locul de producere a lucrărilor  revine conducătorului acestei organizaţii.

5.5. Proprietarii reţelelor edilitare şi edificiilor subterane, în cazul primirii chemării la locul de producere a lucrărilor şi lipsei reţelelor sale pe acest loc, în mod obligatoriu official (prin telefonogramă) notifică organizaţia care a emis apelul (convocarea).

5.6. Executantul lucrărilor poartă obligaţiunea faţă de reprezentanţii organizaţiilor coordonatoare invitaţi la obiect, şi anume:

-  a prezenta autorizaţia la producerea  lucrărilor, perfectată în modul stabilit;

-  a  prezenta  documentaţia  de proiect  la  construcţie  (reconstrucţie, reparaţie capitală) a obiectului, cu ştampila “Producerea lucrărilor”  şi cu semnătura persoanei cu funcţie  responsabilă;

- a informa despre marcarea pe teren a traseului reţelelor edilitare şi edificiilor proiectate (reţeaua de drumuri, edificii subterane).

5.7. Executantul lucrărilor în comun cu reprezentanţii organizaţiilor, care exploatează reţelele edilitare şi edificiile subterane, amplasate în zona producerii lucrărilor:

- precizează poziţia actuală pe teren a reţelelor edilitare subterane (cablu, conducte de gaz, conducte de apă etc);

- instalează pe teren semnele ce indică locul amplasării reţelelor edilitare subterane, precum şi marchează zonele  de săpare manuală a gropilor (şanţuri) de fundaţie;

-   coordonează necesitatea consolidării  reţelelor existente în zonele producerii lucrărilor, desfacerei a îmbrăcămintei drumurilor, demolării sau răsădirea puieţilor de arbori şi arbuşti, coordonează măsurile ce ţin de asigurarea securităţii traficului şi a pietonilor.

5.8 Reprezentantul serviciului de poliţie rutieră este obligat:

- să verifice schema aprobată de circulaţie a transportului şi pietonilor în perioada executării lucrărilor de construcţie (reconstrucţie, reparaţie capitală);

- să verifice corespunderea volumului planificat a îmbrăcămintei drumului faţă de volumul prevăzut în documentaţia de proiect şi deviz.;

- să indice executantului lucrărilor locul instalării împrejmuirilor şi semnalelor de avertizare,  amplasării pasajelor de transport şi pietoni, precum şi alte măsuri ce ţin de securitatea circulaţiei.

5.9. Reprezentantul ÎM “DRCD Bălţi” trebuie:

- să verifice corespunderea volumului planificat a îmbrăcămintei drumului faţă de volumul prevăzut în documentaţia de proiect şi deviz;

- să verifice  cantitatea aşteptată a materialelor provenite în urma lucrărilor de depavare şi locul depozitării lor;

- să supună controlului prezenţa la executantul lucrărilor respective a permisului autorizat de model stabilit.

5.10. Executantul lucrărilor, înaintea îndeplinirii lor trebuie:

- să protejeze  zona  lucrărilor prevăzute şi să întreţină împrejmuirea  în stare suficientă;

- să instaleze indicatoarele rutiere;

- să instaleze podină  pentru trecerea transportului şi pasarelă pentru pietoni;

- să instaleze în zona efectuării lucrărilor un panou cu indicarea organizaţiei care execută lucrările, persoanei responsabile de producerea lucrărilor, telefoanelor de contact, datelor de începere şi de finalizare a lucrarilor (panoul rămîne instalat pînă la finalizarea lucrărilor de construcţie);

- să înceapă construcţia clădirilor şi edificiilor după amenajarea drumurilor de acces cu îmbrăcăminte rutieră rigidă şi staţiei de spălat pentru curăţirea roţilor automecanismelor la plecarea lor din zona de construcţie.

5.11. Executantului lucrărilor se interzice conectarea la reţelele edilitare existente, fără un permis autorizat la producereaa lucrărilor respective, eliberat în modul stabilit.

5.12. Responsabilitatea pentru deteriorarea reţelelor subterane existente, obiectelor gospodăriei drumuri şi poduri, elementelor de amenajare externă, spaţiilor verzi o suportă organizaţia care efectuează lucrările de construcţie, şi persoană cu funcţie de răspundere în producerea lucrărilor de construcţie. În caz de deteriorare a comunicaţiilor adiacente sau intersectate acestea necesită restabilirea imediată din sursele şi cu forţele organizaţiei care efectuează lucrările de construcţie, în conformitate cu instrucţiunile organizaţiei exploatatoare a reţelelor edilitare respective.

Organizaţia, care produce lucrările de construcţie, nu-şi asumă responsabilitatea pentru scoaterea sau transplantarea arborilor şi arbuştilor, în cazul sădirii spaţiilor verzi direct peste comunicaţiile subterane sau în zona de protecţie a acestora.

5.13. În fiecare caz de deteriorare a reţelelor subterane, obiectelor gospodăriei drumuri şi poduri, elementelor de amenajare externă, spaţiilor verzi prejudiciul se confirmă prin act respectiv, întocmit de părţile interesate. Actul precizează natura şi cauzele de prejudiciu, gradul de afectare, părţile vinovate, măsurile şi termenii lichidării prejudiciilor cauzate. Copia actului întocmit se prezintă secţiei gospodăriei municipale a Primăriei mun. Bălţi.

6. Ordinea efectuării lucrărilor

6.1. Începutul efectuării lucrărilor de construcţie, renovarea şi repararea reţelelor edilitare şi edificiilor se permite după îndeplinirea măsurilor de pregătire organizatorice şi tehnice în construcţie.

6.2. Lucrările de marcare în plan a liniilor geodezice, axelor obiectelor şi edificiilor, traseelor magistrale a reţelelor edilitare  şi reţelelor proiectate pe străzile şi accesele municipiului, se produc de secţia arhitectură şi construcţii la comanda solicitanţilor (beneficiarilor) şi organizaţiilor/antrepriză de construcţii.

Materializarea în plan a obiectelor capitale de construcţii, reţelelor edilitare de cartier, branşamentelor şi racordurilor, elementelor planului de sistematizare a zonelor urbane se produce de către organizaţiile de executare a lucrărilor geodezice cu permisiunea secţiei arhitectură şi construcţii a primăriei mun. Bălţi.

6.3. Toate lucrările de trasare geodezică la consztrucţie, renovare şi reparaţii capitale sunt efectuate în conformitate cu “Instrucţiunea cu privire la lucrările geodezice” RC-212-73 şi NRC III-2-75 “ Lucrările geodezice în construcţie” în volum şi corespundere strictă a parametrilor geometrici a amplasării obiectului conform proiectului şi cerinţelor СНиП.

6.4. Pentru producerea lucrărilor de terasament, conducătorii organizaţiilor desemnează persoanele cu funcţie de răspundere din rîndul lucrătorilor  certificaţi şi care posedă cunoştinţele tehnice necesare pentru îndeplinirea lucrărilor respective în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament şi Regulamentului ce ţine de protejarea reţelelor edilitare subterane, liniilor de telecomunicaţii  şi de transport a energiei electrice, îmbrăcămintei rutiere şi spaţiilor verzi.

6.5. Pentru luarea măsurilor de precauţie şi prevenire a deteriorării edificiilor subterane, persoana responsabilă de producerea lucrărilor are obligaţiunea în termen nu mai tîrziu de 24 de ore de la începutul lucrărilor de a chema la faţa locului  reprezentanţii organizaţiilor interesate, indicate în ordinul la producerea săpăturii pentru a stabili în comun locul amplasării exacte a reţelelor subterane.

Excavarea şi umplarea tranşeelor şi gropilor de fundaţie în locurile deschiderii edificiilor subterane se produc numai în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor, care operează edificiile respective.

6.6. Persoana de răspundere la producerea lucrărilor, desemnată din cadrul personalului tehnico-ingineresc, în timpul îndeplinirii lucrărilor de construcţie, renovare şi reparare capitală, este obligată:

- să fie prezentă la şantier avînd desene de execuţie, ordin la producerea săpăturii şi proiectul respectiv;

- să înmîneze  conducătorului mecanismului pentru lucrările terasiere schema de lucru pentru executarea săpăturilor cu mijloace mecanice;

- să precizeze punctele de colţ a limitării zonei de lucru şi amplasarea obiectelor subterane  existente pentru asigurarea integrităţii lor.

Răspunderea pentru daunele aduse instalaţiilor subterane existente este suportată de către organizaţia care îşi desfăşoară activitatea de construcţie şi persoana de răspundere la producerea lucrărilor.

6.7. Fiecare punct de lucru de excavare şi săpături autorizate, şi care sunt coordonate cu organizaţiile interesate, necesită marcarea de un gard (scut de protecţie) de model stabilit şi amenajat cu semnale standardizate de avertizare.

În punctele cu circulaţie intensă a autovehiculelor şi a pietonilor, e necesar de a  dota elementele de îngrădire cu lanterne de iluminare roşie şi de a instala semnale cu indicarea direcţiei ocolirei obstacolelor. Aceste puncte în timpul nopţii sunt iluminate.

Pe gard (scut de protecţie) se instalează indicatoare de informare suplimentară (panouri adiţionale), cu următoarea informaţie:

- organizaţia care produce lucrările;

- funcţia şi familia persoanei de răspundere la producerea lucrărilor;

- telefoanele de contact cu organizaţia.

6.8. Pămîntul provenit din săpături, precum şi alte materiale, se vor depozita în limita teritoriului îngrădit sau în locuri prevăzute în proiuectul de producere a lucrărilor. Depozitarea pe şantier a construcţiilor şi detaliilor massive şi de lungime mare se permite în locurile prevăzute în proiect, deobicei, în perioada nu mai puţin de 24 de ore pînă la începerea lucrărilor. Transportarea lor înainte de acest termen poate fi făcută numai în urma consultării cu ÎM “DRCD Bălţi” şi secţia de poliţie rutieră a municipiului.

6.9. Este interzis de a umple cu pămînt sau materiale de constructii gurile, căminele de vizitare, căminele sistemului de evacuare a apelor pluviale, gazoanele şi spaţiile verzi. Pentru protecţia lor ar trebui să fie utilizate panouri de lemn şi cutii.

6.10. Pe străzi, pieţe şi alte zone amenajate excavarea, astuparea (umplerea) tranşeelor şi şanţurilor pentru instalarea reţelelor edilitare subterane şi construcţia edificiilor supraterane se produc cu următoarele condiţii:

а) lăţimea şanţului trebuie să fie minimă, în funcţie de dimensiunile exterioare ale edificiilor. Conturul şanţului ar trebui să fie drept liniar;

b) pereţii tranşeelor şi şanţurilor trebuie să fie sprijiniţi în conformitate cu normele existente care reglementează producerea lucrărilor de excavare;

c)  dacă săpaturile au fost produse pe îmbrăcăminte rutieră îmbunătăţită, astuparea (umplerea) tranşeelor şi şanţurilor se produce cu nisip;

d) umplerea se produce strat cu strat, cu compactare. Lucrările de compactare a solului necesită să fie prevăzute în proiectul pentru producerea construcţiei, precum şi gradul de compactare, după caz, se verifică prin metode de laborator.

6.11. Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere se produce imediat după umplerea tranşeelor şi şanţurilor pe strazi, trotuare, parcuri, bulevarde, arcade, precum şi în zonele de trafic pietonal intens, în cel mai scurt timp.

6.12. În cazul constatării necorespunderei materialului la producerea lucrărilor de umplere, îndeplinirii lucrărilor fără compactare sau dacă în perioada de un an în locurile reabilitării îmbrăcămintei retiere s-a produs tasarea pămîntului, reprezentantul cu funcţie de răspundere a ÎM “DRCD Bălţi” în comun cu reprezentantul secţiei gospodăriei municipale şi cu executorul lucrărilor întocmeşte un act, prin care organizaţia de construcţie are obligaţiunea de a lichida, în regim de  urgenţă, defectul admis.

6.13 Pentru a asigura securitatea rutieră în zonele cu circulaţie intensă a autovehiculelor şi a pietonilor, e necesar respectarea ordinii stabilite în proiect la producerea lucrărilor respective.

6.14. Producerea lucrărilor pe traseele drumurilor, pe teritoriul cu amplasare a spaţiilor verzi se permite după defrişarea şi transplantarea arborilor şi arbuştilor.

Defrişarea şi transplantarea spaţiilor verzi se produce în baza proiectului aprobat şi deciziei Consiliului municipiului Bălţi, după întocmirea actului cu implicarea reprezentanţilor Agenţiei ecologice “Bălţi”, specialistului ÎM “DRCD Bălţi”, solicitantului (beneficiarului) şi cu prezentarea ordinului de autorizare a lucrărilor de defrişare şi transplantare a spaţiilor verzi. Terenul pentru transplantarea spaţiilor verzi se coordonează cu secţia arhitectură şi construcţii.

În cazul producerii lucrărilor ce duc la degradarea învelişului de sol, e necesar de a decoperteza, transporta în locurile stabilite sau a depozita şi a păstra stratul de sol fertil conform cerinţelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 404 din 09. 06. 1994 “Despre aprobarea Principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate”.

6.15. Organizaţiile angajate în construcţie sunt obligate să poziţioneze şi să menţină trapele căminelor de vizitare si distribuţie la nivelul îmbrăcămintei rutiere şi trotuarelor, pentru a asigura funcţionarea reţelelor edilitare subterane şi edificiilor în condiţii de siguranţă.

6.16. Organizaţiile angajate în construcţia reţelelor edilitare subterane, blocurilor şi edificiilor, în producerea lucrărilor de renovare a îmbrăcămintei rutiere, de amenajare, nu mai tîrziu de 3 zile de la terminarea lucrărilor de bază au obligaţiunea de a evacua gunoiul şi resturile materialelor de construcţie.

6.17. În caz de depistare a comunicaţiilor, edificiilor subterane care nu sunt indicate în proiect urmează de a:

- stopa lucrările de excavare;

- chema pe teren reprezentanţii solicitantului (beneficiarului), organizaţiei proiectante şi organizaţiei, care operează obiectul depistat;

- lua măsuri pentru protejarea dispozetivelor depistate, în condiţii de iarnă a proteja şi de la îngheţare;

- întocmi un act cu privire la suspendarea lucrărilor de excavare, în care comisia să determine şi să specifice calendarul punerii în aplicare a deciziilor luate.

6.18. În timpul de construcţie, reconstrucţie sau reparaţie capitală a reţelelor edilitare subterane de o lungime mare, lucrările de excavare urmează a fi produse succesiv pe sectoare în baza programului de producere a lucrărilor aprobat.

Lucrările la sectorul următor sunt permise numai după finisarea volumului de lucru la sectorul precedent, inclusiv după restabilirea îmbrăcămintei rutierere, amenajarea teritoriului şi predarea ÎM “DRCD Bălţi”. În acest context e necesar de a efectua lucrările obligatorie:

- ridicarea geodezică a reţelelor edilitare în starea pînă la umplerea tranşeelor;

-  întocmirea actelor la îndeplinirea lucrărilor de excavare;

- întocmirea actelor la încercări, verificări şi spălarea conductelor în conformitate cu cerinţele normative şi ordinea stabilită;

- alte lucrări conform cerinţelor actelor normative şi regulamentelor în vigoare.

6.19. La producerea săpăturilor se interzice:

- executarea lucrărilor fără autorizare, perfectată în modul stabilit (inclusiv se referă şi la beneficiarii caselor individuale de locuit şi la cazurile expirării termenului autorizaţiei);

- reportarea reţelelor şi edificiilor subterane existente, care nu sunt prevăzute de proiectul aprobat, fără o coordonare cu organizaţia în cauză;

- umplerea spaţiilor verzi cu grund (pămînt provenit din săpături);

- tăierea spaţiilor verzi;

- demontarea împrejmuirelor, zidurilor de sprijin;

-  îngrădirea cu grund (pămînt provenit din săpături) sau cu gunoi a acceselor la ogrăzi, întrarilor în clădiri, blocuri locative, etc;

-  împrăştierea grundului (pămînt provenit din săpături) şi deşeurilor pe străzile, trotuarele şi teritoriile interne de cartier aferente locurilor de săpături;

- a lăsa cablurile descoperite fără elemente de protejare şi fără măsuri de securitate;

- evacuarea apei din sisteme pe partea carosabilă, trotuare, gazoane şi în sistemele de canalizare pluvială, cu excepţia locurile specificate în lista aprobată de primărie;

- depozitarea materialelor în afara locurilor special prevăzute, curăţarea   teritoriului aferent construcţiei cu depăşirea termenilor stabiliţi;

- construirea neautorizată a obiectelor deasupra comunicaţiilor subterane, demolarea samavolnică a clădirilor şi edificiilor;

- depozitarea grundului (pămînt provenit din săpături), deşeurilor la executarea lucrărilor de construcţie a clădirilor şi edificiilor în afara locurilor special prevăzute (buncar de acumulare sau platformă împrejmuită) şi în volum mai sus de un autocamion.

6.20. În perioada lucrărilor de terasament e necesar de a asigura posibilitatea accesului liber la intrare (ieşire) în zona curţilor, intrare (ieşire) în clădiri şi blocuri locative.

6.21. Persoanele fizice şi juridice, implicate în producerea lucrărilor de construcţie, lucrărilor de reparaţii au obligaţiunea să:

- instaleze indicatoare de informare (panouri adiţionale), cu planul construcţiei şi descrierea scurtă a obiectului cu indicarea executantului lucrărilor de construcţie, telefoanelor de contact şi familiei persoanelor de răspundere a solicitantului (beneficiarului), proiectantului, anterprenorului şi duratei de execuţie a construcţiei;

- organizeze drum de acces la şantier, locuri de trecere a pietonilor  în conformitate cu documentaţia de proiect  cu dotarea, după caz, cu  elemente de îngrădire şi protecţie, dispozitive de semnalizare;

- nu admită cazuri de poluare şi blocare a terenurilor aferente de şantier, de depozitare temporară a materialelor de construcţie, decantarea mijloacelor tehnice;

- instaleze buncar de acumulare deşeurilor de construcţie, sau să îngrădească în acest scop o platformă specială;

- monteze în zonele apropiete de obiectele construite sau reconstruiete, în scopul protejării pietonilor, obturator de protecţie, pe trotuare – pardoseală cu parapeturi pentru pietoni.

6.23. Trecerile peste drumuri cu îmbrăcăminte rutieră îmbunătăţită sunt efectuate, de obicei prin perforare.

7.  Rambleierea săpăturilor

7.1. Lucrările de rambliere a săpaturilor produse  pe drumuri şi trotuare cu îmbrăcăminte îmbunătăţită  de tipul capital (asfalt-beton, ciment-beton, din pietre de pavaj, etc) trebuie efectuate în perioada de vară cu folosirea nisipului (dimensiunea medie) şi stropire cu apă, în perioada de iarnă cu folosirea nisipului topit şi compactarea straturilor în adîncime şi mai departe cu îmbrăcămintea produsă în conformitate cu fişa procesului tehnologic a lucrărilor, prevăzută în proiectul producerii lucrărilor (LPP).

Adnotaţie:

- ramblierea conductelor magistrale, drenajelor închise şi liniilor de cablu, amplasate în afara îmbrăcămintelor rutiere se produce în conformitate cu normele şi regulile în construcţie (NRC);

- înainte de ramblare a reţelelor edilitare subterane e necesar de a produce ridicarea geodezică;

- ridicarea de control a reţelelor edilitare subterane montate se produce de către organizaţii autorizate în scara  M 1:500;

- ramblarea în zonele de intersecţie cu reţelele edilitare existente se produce în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor care exploatează utilităţile respective.

7.2. Ramblarea în zonele cu îmbrăcăminte nerigidă se permite de a produce cu grund local prin coordanare cu ÎM “DRCD Bălţi”.

7.3. Ramblarea cu teren nisipos e posibilă cu respectarea condiţiilor ce urmează:

- grosimea unui strat nu depăşeşte 20 cm., ulterior nivelat şi compactat cu utilaj recomandat în proiectul de producere a lucrărilor respective;

- îmbrăcămintea rutieră e necesar să corespundă proiectului;

- după excavare, la primul strat v-a fi restabilit pămîntul vegetal.

7.4. Ramblarea şanţurilor şi excavaţiilor în zona carosabilă a străzilor,  pieţelor, trotuarelor, în zonele spaţiilor verzi se efectuiază sub controlul tehnic a beneficiarului în prezenţa reprezentanţilor ÎM “DRCD Bălţi”.

7.5. Curăţarea de grund exces şi de materiale, precum şi curăţarea terenului se efectuiază de către organizaţia, executoare a lucrărilor, în termen de nu mai tîrziu de 24 ore de la finisarea lor, în toate cazurile către începutul lucrărilor de restabilire a îmbrăcămintei rutiere.

7.6. Executantul lucrărilor poartă răspunderea de starea şanţurilor, excavaţiilor, de lăsarea terenului şi prăbuşiri, îmbrăcămintei rutiere restabilite în perioada de un an de la finisarea lucrărilor de construcţie, dar de starea îmbrăcămintei rutiere după reparaţia capitală - în perioada de 5 ani.

Lichidarea neajunsurilor dezvăluite la iveală în decursul unui an de la finisarea săpăturilor (prăbuşiri, lăsarea terenului sau defectarea îmbrăcămintei rutiere) se produce de către organizaţia executantă din contul propriu, în termenii stabililiţi în dispoziţia scrisă de secţia gospodăriei municipale.

8. Restabilirea îmbrăcămintelor rutiere şi spaţiilor verzi

în locurile producerii săpăturilor

8.1. Răspunderea pentru calitatea lucrărilor de restabilire a îmbrăcămintei rutiere, a acceselor între cartiere, trotuarelor, drumurilor pentru pietoni, ogrăzilor o poartă persoanele juridice, precum şi fizice, care au efectuat săpăturile în conformitate cu autorizaţia eliberată şi proiectului pentru producerea lucrărilor, în termenii stabiliţi. Restabilire îmbrăcămintelor rutiere poate fi produsă de către organizaţiile licenţiate în domeniul respectiv.

8.2. Restabilirea spaţiilor verzi în centura pădure-parc, scuaruri, pe străzi, pieţe, de-a lungul trotuarelor se produce de persoanele juridice, precum şi fizice, care au efectuat săpăturile în baza contractului, încheiat cu ÎM “DRCD Bălţi”  sau de alte organizaţii licenţiate în domeniul respectiv, din contul propriu, dar în cazurile plantării spaţiilor verzi direct peste comunicaţiile subterane sau în zona de protecţie a acestora – din contul ÎM “DRCD Bălţi”.

8.3. Se stabilesc termenii de restabilire a îmbrăcămintelor rutiere, după cum urmează:

- pe magistrale, în scuaruri, parcuri, bulevarde, precum şi în locurile de circulaţie intensivă a transportului şi pietonilor: - imediat după rambleierea tranşeelor de către organizaţia de construcţie (termen pînă la 24 ore);

- în restul cazurilor: - în termen nu mai mult de 48 ore   după rambleierea tranşeelor.

8.4. Controlul tehnic la producerea lucrărilor de restabilire a săpăturilor se îndeplineşte de către ÎM “DRCD Bălţi”, secţia poliţiei rutiere, secţia gospodăriei municipale a primăriei.

8.5. Restabilirea îmbrăcămintei rutiere se produce conform normelor şi regulilelor în construcţie (NRC), în dependenţă de tip, ţinînd cont de destinaţia de exploatare. În acesr contest:

- dacă desfacerea îmbrăcămintei rutiere s-a efectuat la mai mult de 1/2 din lăţimea acesteia, se restabileşte toată lăţimea părţii carosabile a străzii (drumului)

- dacă  desfacerea a părţii carosabile de la încrucişare de drumuri pînă la alta încrucişare depăşeşte 2/3 din lungime, se restabileşte toată suprafaţa carosabilă în limita celor două încrucişări.

8.6. Trotuarele se restabilesc cu îmbrăcăminte de ţiglă pe toată lăţimea desfacerii cu nivelarea pietrelor de bordură. În cazul dacă desfacerea trotuarului de la încrucişare de drumuri pînă la alta încrucişare depăşeşte 2/3 din lungime (în limita cartierului), trotuarul se restabileşte în total.

8.7. Reglarea nivelului de montare a gurilor de vizitare a căminelor şi canalurilor utilităţilor, capacelor răsuflătoarelor sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă se produce de organizaţia care execută lucrările de drumuri sub controlul tehnic a organizaţiei ce exploatează utilităţile. Costul lucrărilor menţionate e necesar de a include în devizul de cheltuieli la lucrările de drumuri.

În cazul îndeplinirii îmbrăcămintei rutiere peste îmbrăcămintea existentă fără decaparea stratului exterior, reglarea nivelului de montare a gurilor de vizitare a cîminelor şi canalurilor utilităţilor, capacelor răsuflătoarelor sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă se produce din contul organizaţiei care execută lucrările de drumuri.

8.8. Se înterzice organizaţiilor care produc lucrările de restabilire a săpăturilor  de a asfalta capacele răsuflătoarelor sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă, gurilor de vizitare a căminelor şi canalurilor utilităţilor.

9.  Lichidarea situaţiilor de avarie

9.1. În cazul situaţiilor de avarie, care necesită producerea lucrărilor de urgenţă, se permite a începe lichidarea defecţiunilor în lipsa autorizării preliminare. Concomitent cu trimiterea brigăzii de intervenţie, posesorii reţelelor edilitare deteriorate au obligaţiunea:

- a îndrepta echipa de depanare, condusă de persoana cu funcţie de răspundere şi care are legitimaţie de serviciu, imediat incepe localizarea defectării şi lichidarea urmărilor;

- în cazul necesităţii producerii săpăturilor a comunica prin telefonogramă serviciului Dispecerat-avariere central (tel. 2-02-55), “Bălţi-Gaz” S. R. L., filialei Bălţi “Red-Nord”, filialei  Bălţi “Moldtelecom” S. A., sectorul de telecomuni-caţii nr. 6 a Centrului de telecomuniocaţii şi altor organizaţii, posesoare de edificii subterane adiacente locului de avariere;

- despre toate cazurile de avarie, care au avut loc pe teritoriul mun. Bălţi, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 09. 03. 1998, să fie informat serviciului  operativ  de dispecerat al protecţiei  civile  al municipiului;

- a legaliza în  modul  stabilit  la  ÎM “DRCD Bălţi” permisul  la săpătură de

avarie în termen nu mai tîrziu de 3 zile.

9.2.  În  cazul  situaţiilor  de  avarie  la  comunicaţiile  subterane, asamblate sub magistrale  şi  pieţe, precum  şi  sub  drumuri  cu îmbrăcăminte  rutieră nouă (aflată la garanţie), săpăturile  se  produc  după coordonarea cu secţia gospodăriei municipale a primăriei, secţia  poliţiei  rutiere  şi  după  primirea  autorizării (ordinului), la  care  se anexă  copiile  telefonogramelor, transmise  serviciilor  comunale  şi organizaţiilor cu privire la producerea lucrărilor respective pe sector.

9.3.  Lucrările de lichidare a urmărilor unui accident/unei defecţiuni se produc sub conducerea persoanei cu funcţie de răspundere din parte organizaşiei executantă a lucrărilor şi care are legitimaţie de serviciu,  ordinul la săpătură şi copiile  telefonogramelor. Persoana responsabilă de săpătură asigură respectarea cu stricteţe a normelor tehnice de securitatea muncii şi altor condiţii, prevăzute de actele normative (evacuarea grundului excedent, plantaţiilor verzi, utilizarea îngrădirilor etc).

9.4.  Rambleierea sectorului de săpături pe suprafaţa carosabilă a străzilor, trotuarelor, după efectuarea lucrările de lichidare a avariei, se produce în prezenţa autorităţilor organizaţiilor respective cu respectarea normelor: - în perioada de vară se foloseşte nisip cu stropirea apei, în perioada de iarnă nisip topit în toată adîncimea cu straturi nu mai mari de 20 cm. şi cu compactarea fiecărui strat.

9.5.   Perfectarea documentelor de autorizare la săpăturile de avarie se produce în modul stabilit prin pezentul Regulament în termen nu mai tîrziu de 24 de ore.

9.6. Pentru primirea documentelor de autorizare la săpăturile de avarie e necesar prezentarea:

- cerere de model stabilit contrasemnată de către conducătorul organizaţiei;

- schema procesului de producere a lucrărilor, aprobată de conducătorul organizaţiei, cu indicarea locului de avarie.

9.7. Dacă producerea lucrărilor de lichidare a avariei provoacă deranjamente circulaţiei rutieră şi necesit stoparea totală sau parţială a circulaţiei transportului, secţia poliţiei rutiere a mun. Bălţi în comun cu ÎM “DRCD Bălţi” primeşte o decizie operativă referitor la stoparea accesului, elaborează schema ocolirii transportuluui şi determină, în comun cu organizaţiile exploatatoare interesate, cel mai scurt timp pentru lichidarea situaţiei de avarie.

9.8. Organizaţiile posesoare de edificii subterane adiacente locului de avariere în cazul primirii avizului de chemare (telefonogramei), sunt obligate în mod de urgenţă de a îndrepta reprezentantul său şi de a urmări mersul producerii lucrărilor, asigurînd integritate edificiilor respective.

9.9. Zona producerii a lucrărilor de lichidare a avariei şi restabilire a îmbrăcămintei rutiere e necesar de a fi îngrădită şi amenajată cu indicatoare rutiere şi iluminare de securitate. Bariera de protecţie se instalează cu forţele şi mijloacele  executantului lucrărilor.

9.10. Pentru lichidarea avariei, organizaţia care îndeplineşte lucrările are obligaţiunea, fără stoparea lucrărilor începute, de a primi autorizaţia (ordinul) pentru producerea lucrărilor respective de la ÎM “DRCD Bălţi”.

9.11. După finisarea lucrărilor de lichidare a avariei, restabilire a îmbrăcămintei rutiere şi elementelor de amenajare organizaţia care a produs lucrările respective este obligată de a preda autorizaţia conform prezentului Regulament.

9.12. Pentru lichidarea avariei, care nu cere îndeplinirea în mod urgent a lucrărilor de restabilire, e necesar de a primi autorizaţia (ordinul) pentru producerea lucrărilor conform dispoziţiilor generale.

9.13. Restabilirea îmbrăcămintelor rutiere, gazonelor şi spaţiilor verzi după lichidarea avariei, precum şi ramblierea săpăturilor se efectuiază de către întreprinderea ÎM “DRCD Bălţi”  în baza contractelor încheiate prealabil, sau de alte organizaţii care posedă de licenţă la îndeplinirea lucrăriloe respective.

Organizaţiile care exploatează reţelele edilitare subterane trebuie la începutul fiecărui an să închee contracte pentru lucrările de restabilire a săpăturilor produse la lichidarea avariiloor.

9.14. În caz de restabilire în regie proprie a săpăturilor, lucrările efectuate necesită de a fi transmise ÎM “DRCD Bălţi” prin-trun act.

9.15.   Se interzice categoric producerea lucrărilor planificate sub pretextul situaţiilor de avarie.

10.  Construcţia, reconstrucţia şi repararea drumurilor

10.1. Planificarea şi stabilirea ordinii de succesiune a lucrărilor de drumuri se îndeplinesc în baza monitorizării stării reţelelor de drumuri şi străzi de către secţia gospodăriei municipale a primăriei mun. Bălţi, de secţia poliţiei rutiere şi serviciile beneficiarilor.

Construcţia, reconstrucţia şi reparaţia îmbrăcămintelor rutiere a străzilor municipale şi teritoriilor din interiorul cartierelor se realizează conform cerinţelor actelor normative în vigoare. Autorizaţia la construcţia şi reconstrucţia drumurilor se acordă de către primarul municipiului în ordinea stabilită prin Legea Republicii Moldova nr. 163 din 09. 07. 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

10.2. La construcţie şi reparaţie a drumurilor municipale şi trotuarelor e necesar de îndeplinit toate lucrările, prevăzute în proiect şi planurile de perspectivă de construcţie a reţelelor edilitare şi edificiilor subterane noi şi reparaţie a celor existente.

În cazul inposibilităţii construcţiei a vreun edificiu subteran pînă la începutul lucrărilor de drum, antreprenorul e obligat de a agaja conducte de trecere la intersecţiile cu partea carosabilă şi trotuarele drumului nou în construcţie sau reparat, în conformitate cu proiectul aprobat.

Organizaţiile-posesoare de comunicaţii inginereşti subterane la evoluarea reţelelor de drumuri şi străzi a municipiului, prin coordonarea cu secţia gospodăriei municipale a primăriei mun. Bălţi, ţinînd cont de perspectiva dezvoltării, asigură cu resursele proprii reparaţia şi/sau instalarea reţelelor şi edificiilor subterane cu respectarea  normelor şi regulilelor în construcţie.

10.3. Înainte de începerea lucrărilor organizaţia în antrepriză necesită:

- să obţină de la ÎM “DRCD Bălţi” autorizaţia (ordinul) pentru producerea lucrărilor în conformitate cu prevederile capitolului 4 a prezentului Regulament;

- să verifice în comun cu beneficiarul totalitatea lucrărilor îndeplinite la instalarea reţelelor şi edificiilor conform proiectului şi să obţină aviz de confirmare a îndeplinirii acestora sau  aviz de confirmare că lucrările nu vor fi produse;

- să recepţioneze după act de la organizaţiile exploatatoare edificiile subterane şi de terestru, amplasate în zona de lucru pentru a le asigura integritatea lor  pe perioada construcţiei, să coordoneze procesul tehnologic la lucrările de  instalare a gurilor de vizitare a căminelor, gratiilor etc.

10.4. Organizaţiile care produc lucrările de construcţie şi reparaţie capitală a drumurilor au obligaţiunea, cu supravegerea reprezentanţilor organizaţiilor de exploatare de a instala gurile camerelor de vizitare şi de distribuţie, căpacele cutiilor de protecţie a reţelelor subterane de gaze naturale la un nivel cu partea carosabilă. Totodată, căpacele cutiilor de protecţie a reţelelor subterane de gaze naturale e necesar de instalat în direcţia circulaţiei transportului.

Temelia gurilor de vizitare pe partea carosabilă a îmbrăcămintei rutiere obligatoriu se produce din plăci radiere de fundaţie de beton armat. În cazul inposibilităţii instalării plăcilor menţionate, se permite panta fundaţiei pe segmente de beton armat. Construirea temeliei gurilor de vizitare din cărămidă, din beton armat fărămiţat şi din alte materiale de construcţie este interzisă.

Organizaţiile-posesoare a comunicaţiilor subterane în primul rînd produc reparaţia planificată a gurilor camerelor cu instalarea plăcilor radiere de fundaţie la obiectele de reparaţie capitală a îmbrăcămintelor rutiere, coordonate cu serviciile respective al primăriei municipiului.

10.5. În procesul de exploatare, posesorii comunicaţiilor subterane au în sarcină de a întreţine gurile camerelor de vizitare şi de distribuţie, precum şi cutiile de protecţie a reţelelor subterane de gaze naturale, amplasate pe partea carosabilă a străzilor şi pe trotuare, la un nivel cu îmbrăcămintea rutieră. În acest context, organizaţiile de exploatare au datoria de a efectua verificările periodice (nu mai puţin de o dată pe lună) a stării acestora. În cazul scăderii nivelului de la cota iniţială cu mai mult de 1 cm., sunt necesare măsuri de lichidare a defectului.

Reparaţia curentă a camerol comunicaţiilor inginereşti, inclusiv restabilirea îmbrăcămintei rutiere (asfaltarea fişei) se produce în termenul de 72 ore de către organizaţiile, responsabile de exploatarea comunicaţiilor subterane.

10.6.  ÎM “DRCD Bălţi”, care poartă responsabilitatea de starea părţii carosabile a străzilor şi trotuarelor, necesită pentru operativitate să înştiinţeze secţia gospodăriei municipale a primăriei mun. Bălţi referitor la cazurile defectării gurilor de vizitare a căminelor comunicaţiilor inginereşti pentru luarea oportun a măsurilor către organizaţiile exploatatoare.

În caz de complicitate la aprecierea operativă a posesorului gurii avariate (lipsa  marcajului, reperarei) răspunderea pentru punerea în ordine cade pe organizaţia de competenţă.

10.7. Îmbrăcămintea rutieră şi a trotuarelor restabilită şi zona spaţiilor verzi deteriorată după finisarea lucrărilor, persoanele fizice şi juridice le predau către ÎM “DRCD Bălţi”  prin act de formă stabilită (anexa nr. 3).

10.8. Organizaţia-beneficiar la lucrările de reparaţie a drumurilor are în sarcină:

- a încheia contracte cu laboratoriile specializate privind efectuarea controlului lucrărilor de drumuri de orice gen şi a materialelor folosite (piatră de bordură, plăci de reazem radier etc.) şi altor produse de construcţie. Recepţia lucrărilor a efectua după prezentarea rezultatelor încercărilor de laborator a calităţii lucrurilor produse şi a materialelor;

- a poseda de autorizaţia cu dreptul pentru funcţia de beneficiar la lucrările de reparaţie a drumurilor.

10.9.   După finisarea lucrărilor, la exploatarea îmbrăcămintei rutiere se stabilesc următoarele perioade de garanţie:

- la obiectele cu reparaţie capitală – nu mai puţin de 5 (cinci) ani;

- la obiectele cu reparaţie curentă – nu mai puţin de un an;

Controlul îndeplinirii de către organizaţiile în antrepriză a obligaţiilor de garanţie este exercitat de către secţia gospodăriei municipale al primăriei mun. Bălţi şi serviciile beneficiarului.

În perioada acţiunii obligaţiilor de garanţie, defectele apărute la sectoarele  îmbrăcămintei rutiere reparate sunt lichidate din contul organizaţiilor în antrepriză, care au restabilit îmbrăcămintea rutieră.

11. Perfectarea desenelor de execuţie şi recepţia

utilităţilor şi edificiilor subterane

11.1. În perioada construcţiei, organizaţiile de construcţii-montaj sunt obligate de a exercita controlul geodezic şi ridicarea geodezică a poziţiei piezometrice reale a utilităţilor şi edificiilor aflate în construcţie, în rezultatul cărora a perfecta documentaţia de execuţie.

Conţinutul şi perfectarea documentaţiei de execuţie a lucrărilor de construcţie şi recepţia în exploatare a obiectelor finisate, cum ar fi clădiri, reţele edilitare şi edificii, e necesar să corespundă cerinţelor, prevăzute în normele şi regulile în construcţie la producerea lucrărilor în modul stabilit prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 285 din 23. 05. 1996.

11.2 Ridicarea topografică-geodezică, alcătuirea şi perfectarea desenelor tehnice de execuţie la reţelele edilitare şi edificiile construite, se efectuiază conform actelor legislative şi normative în vigoare al Republicii Moldova.

11.3. Ridicarea geodezică a poziţiei piezometrice reale a utilităţilor şi edificiilor aflate în construcţie se efectuiază de către serviciile geodezice conform PCH 32-85, PCH 38-85 în timpul îndeplinirii lucrărilor de construcţie-montaj în tranşeele şi excavaţiile deschise pînă la rambleierea lor de către organizaţia de construcţie.

11.4. Pînă la încercările reţelelor edilitare şi edificiilor şi pînă la rambleierea tranşeelor şi excavaţiilor, organizaţia de construcţie-montaj este obligată în termen nu mai tîrziu de o zi de a anunţa beneficiarul  referitor  la gradul de finisare a reţelelor date pentru ridicarea geodezică de control.

11.5. Ridicarea geodezică de control executivă a reţelelor şi edificiilor magistrale, străzilor şi drumurilor se efectuiează de către ÎM „Birou arhitectură şi sistematizare” sau de o altă întreprindere licenţiată în domeniul dat cu trecerea pe planşetele geodezice a secţiei arhitectură şi construcţii a primăriei conform contractelor încheiate dintre beneficiar şi organizaţia de construcţie. Toate ridicările geodezice se execută în format unic.

11.6. Pe desenele de execuţie se indică numărul de circulaţie şi data coordonării proiectului cu secţia arhitectură şi construcţii, numărul de circulaţie şi data eliberării autorizaţiei de către ÎM “DRCD Bălţi”.

În cazurile pozării reţelelor edilitare cu abatere de la proiect, pe desenul de execuţie e necesar de a însemna toate coordonările, prevăzute de prezentul Regulament.

Pe desenele de execuţie obligatoriu se indică toate coordonările, se reflectă lucrările produse la reţelile edilitare şi edificiile lichidate.

11.7. Exactitate desenelor de execuţie se conformă prin semnătura reprezentantului de supravegere tehnică a organizaţiei respective (beneficiarului) cu verificarea conformităţii lor la forma naturală.

11.8. Se interzice agenţilor economici, indeferent de forma de proprietate, perfectarea finală a actului de primire şi a da în exploatare reţelile edilitare şi edificiile construite pînă la prezentarea desenelor de executare, înregistrate  în secţia arhitectură şi construcţie cu transmiterea unui exemplar serviciului geodezic.

11.9. Responsabilitatea pentru exactitatea întocmirii şi prezentîrii la momentul oportun a desenelor reţelelor edilitare şi edificiilor construite o poartă conducătorii organizaţiilor de construcţie, solicitantul (beneficiarul) şi persoanele responsabile pentru producerea lucrărilor.

11.10. Recepţia în expluatare a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare întreprinderea municipală Regia „Apă-canal-Bălţi” efectuiază numai după înregistrarea planului de execuţie în secţia arhitectură şi construcţii iar în condiţiile tehnice v-a  fi menţiunea ÎM “DRCD Bălţi” ce ţine de restabilirea săpăturilor.

11.11. Actele de recepţie a reţelelor adilitare publice şi edificiilor, construite în ordinea stabilită prin Legea Republicii Moldova nr. 163 din 09. 07. 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, se întocmesc conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din 23 iunie 1996 şi se înregistrează în secţia arhitectură şi construcţie a primăriei. Se interzice recepţia obiectelor menţionate fără ridicarea geodezică.

12. Controlul îndeplinirii lucrărilor

12.1. Controlul îndeplinirii săpăturilor şi scoaterea la iveală a cazurilor nerespectării prezentului Regulament se exercită:

• ÎM “DRCD Bălţi”  - asupra eliberării autorizaţiei (ordin) pentru producerea săpăturilor, asupra respectării termenilor stabiliţi de executare a lucrărilor şi în stricta concordanţă cu proiectul, asupra predării la timp a desenelor de executare, desfacerei îmbrăcămintei drumurilor, calităţii rambleului, compactării tranşeelor şi restabilirii îmbrăcăminteii rutiere rigide, întreţinerei şi păstrării părţilor carosabile şi a trotuarelor în zona de construcţie, asupra îndeplinirii lucrărilor în zonele gazoanelor, parcurilor, scuarelor cu păstrarea spaţiilor verzi, precum şi coordonării ordinei efectuării lucrărilor de către organizaţiile de construcţie;

• Secţia poliţiei rutiere – asupra respectării cerinţelor ce ţin de asigurarea securităţii circulaţiei a transportului şi pietonilor în locurile de executare a lucrărilor;

• Înspecţia de Stat în construcţii Teritorială Nord – asupra respectării proiectelor de organizare a lucrărilor de construcţie şi calităţii supravegherii tehnice şi de autor în perioada construcţiei, reconstrucţiei sau reparaţiei capitale a obiectului.

12.2.  ÎM “DRCD Bălţi” şi organizaţiile de exploatare interesate, menţionate în p. 3.4. după profil, în cazul depistării abaterilor de la cerinţele prezentului Regulament au dreptul de a înceta lucrările şi de a trage la răspundere părţile vinovate conform legislaţiei în vigoare.

- Consumarea mijloacelor incasate din emiterea

autorizaţiei la săpături

13.1. Mijloacele incasate din emiterea autorizaţiei la săpături necesită transferarea la contul special al ÎM “DRCD Bălţi”.

13.2 Încasările se pot utiliza în următoarele scopuri:

- retribuirea muncii unităţii de autogestiune, care asigură controlul şi evidenţa  lucrărilor la săpături;

-  cheltuieli de transport;

-  cheltuieli la plăţile pentru serviciile comunale;

-  cheltuieli ce ţin de procurarea rechizitelor de birou, materialelor şi obiectelor de gospodărie;

-  serviciile telecomunicaţiilor şi cheltuieli poştale;

-  deplasările de serviciu;

-  în cazuri deosebite, prin decizia Consiliului municipal în baza concluziei comisiilor cpecializate sau serviciului respectiv al Primăriei, se admit şi alte cheltuieli.

13.3. Tariful pentru perfectarea şi eliberarea autorizaţiei la producerea săpăturilor include cheltuielile ce ţin de:

-  receptarea bonurilor de comandă, controlul actelor de proiect, coordonarea cu celelalte proiecte şi cu graficul de ansamblu la pozarea reţelelor în municipiu;

-  examinarea terenului, în care se vor produce lucrările;

-  perfectarea autorizaţiei (ordin) la producerea lucrărilor;

-  controlul desfăşurării lucrărilor, stării obiectelor şi respectării Regulamentu-lui „Cu privire la modalitatea efectuării săpăturilor pe tgeritoriul municipiului Bălţi”.

14. Răspunderea pentru încălcarea cerinţelor

prezentului Regulament

14.1. În caz de încălcare a ceriţelor prezentuluii Regulament din parte persoanele juridice şi fizice, secţia gospodăriei municipale a primăriei mun. Bălţi are dreptul:

- a cere de la persoanele juridice şi fizice, care planific producerea lucrărilor de reparaţie capitală pe teritoriul mun. Bălţi, prezentarea listei de titluri a obiectelor, planurilor şi graficului de lucrări;

-  a primi informaţiile necesare ce ţin de proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea reţelelor edilitare;

- în limita competenţei a încheia procesul-verbal cu privire la contravenţie în privinţa persoanelor juridice şi fizice, care au comis încălcări a prezentului Regulament cu prezentarea lui ulterior comisiei adminictrative pentru sancţionarea contravenienţelor;

-  a suspenda eliberarea autorizaţiei pentru producerea lucrărilor pînă la finisarea lucrărilor anterior începute, precum şi pînă la  achitarea penalităţii.

14.2. În cazul începerii lucrărilor fără autorizaţia inspecţiei tehnice, culpabilii sunt atraşi la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

14.3. Responsabilitatea pentru respectarea Regulamentului o poartă persoana juridică sau fizică pe numele căruia este perfectată autorizaţia (ordin) pentru producerea lucrărilor.

14.4. În caz de încălcare a cerinţelor prezentuluii Regulament, autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele lor de funcţie au dreptul:

- a elibera dispoziţie scrisă cu privire la lichidarea încălcărilor;

- a încheia procesul-verbal cu privire la contravenţie, în ordinea stabilită prin legislaţia în vigoare;

- a depune o cerere de chemare în judecată cu privire la recunoaşterea acţiunii (inacţiunei) persoanelor juridice şi (sau) fizice ilegale şi la despăgubirea daunei.

14.5.  Despre deteriorarea utilităţilor publice sau edificiilor executantul de lucrări este obligat de a comunica imediat posesorului.

Efectuarea lucrărilor în zonele apropiate nemijlocit de defectare se suspendă pînă la sosirea la faţa locului a reprezentantului organizaţiei de exploatare.

Persoanele juridice şi fizice, care au deteriorat în perioada procesului de lucru reţelile edilitare şi edificiile, recuperează cauzare prejudiciului, precum şi cheltuielele ce ţin de restabilirea reţelelor edilitare şi edificiilor – în ordinea stabilită legislativ.

14.6. Nerespectarea sau executarea defectuoasă a prezentului Regulament aduce la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

*  *  *

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire

la modalitate efectuării săpăturilor

pe teritoriul municipiului Bălţi

ÎM “DRCD Bălţi” str. Decebal, 126

tel. 3-12-10

Ordin (permis autorizat) nr. _____ din “____” _________201__

Autorizează:

Executarea lucrărilor de ______________________________________________________

În raionul _______________________________________________________________________

(adresa obiectului  amenajării)

Eliberat _________________________________________________________________________

(adresa întreprinderii, executant de  lucrări)

În persoana ______________________________________________________________________

(funcţia, nimele, prenumele)

Persoanele responsabile la obiect _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(maiştri, denumirea întreprinderii)

Durata de valabilitate a ordinului: de la ____________________   pînă la _____________________

- Executantul de lucrări înainte de a începe lucrările este obligat:

- să protejeze zona  lucrărilor prevăzute şi să întreţină împrejmuirea  în stare suficientă;

- să instaleze indicatoarele rutiere;

- să instaleze podină  pentru trecerea transportului şi pasarelă pentru pietoni;

- să instaleze în zona efectuării lucrărilor un panou cu indicarea organizaţiei care execută lucrările, persoanei responsabile de producerea lucrărilor, telefoanelor de contact, datelor de începere şi de finalizare a lucrarilor (panoul rămîne instalat pînă la finalizarea lucrărilor de construcţie);

- să înceapă construcţia clădirilor şi edificiilor după amenajarea drumurilor de acces cu îmbrăcăminte rutieră rigidă şi staţiei de spălat pentru curăţirea roţilor automecanismelor la plecarea lor din zona de construcţie.

- Lucrările se produc în stricta conformitate cu documentaţia tehnico-normativă,

condiţiile/prescrpţiile tehnice, regulamentele şi alte acte normative.

- În perioada executării lucrărilor a asigura circulaţia rutieră, accesul în zona de

construcţie şi către blocurile locative.

- În cazul depistării comunicaţiilor, edifiiciilor subterane sau semnalelor de

marcaj a acestora, care nu au fost marcate în proiect:

-  a înceta lucrările de terasament;

- la faţa locului se cheamă reprezentanţii solicitantului/beneficiarului, proiectantului şi organizaţiilor, care exploatează comunicaţiile depistate;

- a lua măsuri de protejare a instalaţiilor subterane depistate, iar în condiţiile de iarnă - şi măsuri de protejare de la îngheţare.

- Lucrările  de  rambliere  a  săpaturilor  produse   pe  drumuri  şi  trotuare  cu

îmbrăcăminte îmbunătăţită  de tipul capital (asfalt-beton, ciment-beton, din pietre de pavaj, etc) trebuie efectuate în perioada de vară cu folosirea nisipului (dimensiunea medie) şi stropire cu apă, în perioada de iarnă cu folosirea nisipului topit şi compactarea straturilor în adîncime şi mai departe cu îmbrăcămintea produsă în conformitate cu fişa procesului tehnologic a lucrărilor, prevăzută în proiectul producerii lucrărilor (LPP).

5.1. Ramblierea conductelor magistrale, drenajului închis şi cablurilor, îmbrăcă-

mintelor amplasate în exterior de la partea carosabilă se produce în conformitate cu prevederile, stabilite în normele şi regulile în construcţii (NRC);

5.2. Înainte de ramblare a reţelelor edilitare subterane e necesar de a produce

ridicarea geodezică;

5.3. Ramblarea în zonele de intersecţie cu reţelele edilitare existente se produce în

prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor care exploatează utilităţile respective.

- După finisarea lucrărilor:

- a restabili obiectul (elementele) de amenajare în sectorul deteriorat;

- a preda pe baza de act a obiectul (elementele) de amenajare restabilit către ÎM “DRCD Bălţi”  în termen stabilit prin prezentul ordin.

- Se interzice:

- a aduce pe teren materiale, achipamente ect, înainte de a îndeplini cerinţele

p. 1 a ordinului;

- executarea lucrărilor fără perfectarea în modul stabilit a autorizaţiei respective (inclusiv şi pentru beneficiarii caselor private) sau în baza autirizaţiei cu termen expirat;

- a efectua transpunerea reţelelor edilitare subterane şi edificiilor deja existente, neprevăzute în proiectul aprobat;

- a rambleia cu grund a plantelor lemnoase şi spaţiile verzi;

- tăierea plantelor lemnoase şi arbuştilor;

- a închide cu grund accesele curţelor, întrările blocurilor locative etc;

-  a ancrasa cu grund şi gunoi străzile, trotuarele şi zonele urbane, aferente locului producerii săpăturilor;

- a lăsa fără apărare cablurile electrice deschise de la deteriorarea mecanică şi fără luarea măsurilor de protejare;

- evacuarea apei din sisteme pe partea carosabilă, trotuare, gazoane şi în sistemele de canalizare pluvială, cu excepţia locurile specificate în lista aprobată de primărie;

- depozitarea materialelor în afara locurilor prevăzute, curăţirea teritoriului aferent la construcţie cu încălcarea termenelor.

Responsabilitatea pentru securitatea circulaţiei pe sectorul drumului, pînă la predarea pe bază de act ÎM “DRCD Bălţi” o poartă ________________________________________________

(întreprinderea executantă a lucrărilor)

Pînă la desfăşurarea lucrărilor de terasament şi săpături, pentru precizarea amplasării edificiilor subterane funcţionale şi altor cerinţi, la faţa locului e necesar de a chema reprezentanţii următoarelor organizaţii:

- Î. M. Regia „Apă-canal-Bălţi”;

- „Bălţi-Gaz” S. R. L.;

- „Red-Nord” S. A.;

- „Cet-Nord” S. A.;

- filiala  Bălţi “Moldtelecom” S. A.;

- sectorul de telecomunicaţii nr. 6  Centrului de telecomunicaţii.

Cu cerinţele   “Regulamentului cu privire la modalitate efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălţi”  am luat cunoştinţă ______________________________________________

(executorul lucrărilor)

Directorul ÎM “DRCD Bălţi”

__________________________

“_____” ___________ 201__

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire

la modalitate efectuării săpăturilor

pe teritoriul municipiului Bălţi

ÎM “DRCD Bălţi” str. Decebal, 126

tel. 3-12-10

C  E  R  E  R  E

pentru obţinerea autorizaţiei pentru executarea lucrărilor

Solicitantul/beneficiarul obiectului ________________________________________

Tel./fax. _____________________________________________________________

Organizaţia, executoare de lucru, tel./fax. ___________________________________

Adresa obiectului, genul lucrărilor  ________________________________________

____________________________________________________________________

Desfacerea îmbrăcămintei drumului şi trotuarelor  ____________________________

(beton asfaltic, bolovan de pavaj,  placă pentru

____________________________________________________________________

trotuar; - grund  - zona verde  (a reliefa necesitatea))

Termenul solicitat pentru executarea lucrărilor:

de la  „____”  __________ 201__     pînă la „____” ___________ 201__

Termenul de restabilire a elementelor de amenajare:

de la  „____”  __________ 201__     pînă la „____” ___________ 201__

Executant de lucrări ____________________________________________________

(numele, prenumele, funcţia,  adresa de casă, tel.)

________________________________________________________________________________________________

Solicitantul/beneficiarul

L. Ş.

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire

la modalitate efectuării săpăturilor

pe teritoriul municipiului Bălţi

“A P R O B A T”

Directorul ÎM “DRCD Bălţi”

_______________________

“____” ___________ 201__

A  C  T  nr. ______

cu privire la efectuare lucrărilor de amenajare

a teritoriului după finisarea săpăturilor

ÎM “DRCD Bălţi”

str. Decebal, 126  tel. 3-12-10

din “____” ____________ 201__

Reprezentanţii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele, funcţia)

în prezenţa ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
au întocmit prezentul act, prin care confirmăm că conform ordinului (permis autorizat) nr. _____ din “___” _________201__, eliberat de către ÎM “DRCD Bălţi” pentru producerea lucrărilor_____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

(genul lucrărilor conform  înscrierei în ordin)

pe adresa: ____________________________________________________________

lucrările au fost efectuate în întregime şi teritoriul amenajat:

- îmbrăcăminte din beton asfaltic ______________________________________ m²;

(restabilită sau  neperturbată,  a indica)

- strat de etanşare (bordura) ______________________________________ m. liniar;

- teren defectat, inclusiv gazone, scuare etc. ______________________________ m²;

- alte deranjamente _____________________________________________________

____________________________________________________________________

În cazul denivelării terenului, îmbrăcămintelor rutiere sau de trotuar în locurile montării comunicaţiilor pe parcursul _______ ani după finisarea lucrărilor executanzul __________________________________, are obligaţiunea de a produce lucrările de restabilire din contul propriu, cu predarea ulterior după act  ÎM “DRCD Bălţi”.

Comisia:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________