FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 1. Dispoziţii generale Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI 1.2. Obiectul achiziţiei: Semafoare conform necesităților Primăriei mun.Bățli 1.3. Numărul procedurii: 16/03282 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri 1.5. Codul CPV: 34996100-6 1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 90 din 22.11.2016 1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local 1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Primăria mun.Bălți 1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează 1.10. Denumirea cumpărătorului: Primăria mun.Bălți 1.11. Destinatarul: Primăria mun.Bălți 1.12. Limba de comunicare: De stat 1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru Persoana de contact: CEREMUȘ LILIANA 2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 1 Semafoare conform necesităților Primăriei mun.Bălți 1.1 34996100-6 Semafor de transport Bucată 20.00 - Clasa de protecție a corpului, nu mai jos de IP 65 - Tensiunea de lucru 220V, curent alternativ - Temperatura mediului admisibilă de exploatare de la -30 pîna la +50 0C - diametrul lentilelor 300 mm - Execuția sursei de lumină – elemente LED - unghiul vertical si orizontal de vizualizare nu mai puțin de 30 grade - Luminozitatea semnalelor semafoarelor nu mai puțin de 8000cd/m2 - Rezistența izolației nu mai putin de 2 Mom - Taimer autonom încorporat în secția semnalului galben, care indică enumerarea inversă a timpului de schimbare a semnalelor semafoarelor 1.2 34996100-6 Semafor pietonal Bucată 16.00 - Clasa de protecție a corpului nu mai jos de IP 65 - Tensiunea de lucru 220 V, curent alternativ - Temperatura mediului admisibilă de exploatare de la -30 pîna la +50 0C - diametrul lentilelor 200 mm - Execuția sursei de lumina – elemente LED - unghiul vertical si orizontal de vizualizare nu mai puțin de 30 grade - Luminozitatea semnalelor semafoarelor nu mai puțin de 8000cd/m2 - Rezistența izolației nu mai puțin de 2 Mom - Taimer autonom în secția semaforului cu afișarea dinamică a siluetei de rulare la semnalul verde a semaforului pietonal 1.3 34996100-6 Dispozitivul de dirijare a intersecției Bucată 5.00 - Clasa de protecție a corpului nu mai jos de IP 65 - Tensiunea de lucru 220V,curent alternativ - Puterea pînă la 5 W - Curentul nominal a unui canal pînă la 5 A - Posibilitatea de setarea independentă a doua canale care includ: verde, galben și rosu a semaforului de transport, rosu și verde a semnalelor semaforului pietonal, sagețile verzi la stînga și la dreapta - Compatibilitate unirii într-o rețea cu dispozitive de dirijare producator SHENZHEN NOBLE OPTO CO., LTD pentru dispecerizare centralizată - Dimensiunile de gabarit (nu mai mult) de lațimea 320 mm, adîncime de 220 mm, înaltimea 310 mm 1.4 34996100-6 Dispozitiv de dirijare a intersecției Bucată 1.00 - Clasa de protecție a corpului nu mai jos de IP 65 - Tensiunea de lucru 220V, curent alternativ - Puterea pîna la 5 W - Curentul nominal a unui canal pîna la 5 A - Posibilitatea de setare independentă a trei canale care includ: verde, galben și roșu a semaforului de transport, roșu și verde a semnalelor semaforului pietonal, sagețile verzi la stînga și la dreapta - Compatibilitatea unirii într-o rețea cu dispozitive de dirijare, producător SHENZHEN NOBLE OPTO CO., LTD pentru dispecerizare centralizată - Dimensiunile de gabarit (nu mai mult) de lațimea 320 mm, adîncime de 220 mm, înalțimea 310 mm 3. Criterii şi cerinţe de calificare Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 1 Oferta Original - conform anexei. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. DA 2 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. DA 3 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. DA 4 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. DA 5 Garanția pentru bunuri (semafoare) minim -1 an. Scrisoare de confirmare scrisoare în formă liberă, Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului DA 6 Transportarea și livrarea bunurilor (semafoarelor) se va face din contul operatorului economic determinat cîștigător. Scrisoare în formă liberă, confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului DA 7 Certificat de conformitate (pentru bunuri- semafoare și dispozitive de dirijare) sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor, copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 8 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 9 Garanția pentru bunuri (dispozitivele de dirijare a intersecției) minim - 3 ani. Scrisoare de confirmare scrisoare în formă liberă, Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului DA 10 Garanția bancară (de bună execuție a contractului) emisă de o bancă și confirmată prin semnătură și ștampilă; se prezintă la încheierea contractului de către ofertantul cîștigător DA 11 Notă documentele incluse în ofertă vor fi prezentate obligatoriu în limba de stat DA 4. Pregătirea ofertelor 4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 4.2 Garanţia pentru ofertă: 4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 0.00% din valoarea ofertei fără TVA. 4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 4.5 Termenul de livrare/prestare/executare: Livrarea semafoarelor - în termen de 14 zile după înregistrarea contractelor la AAP Adresa de livrare a bunurilor - mun.Bălți, str.Decebal, 126 a 4.6 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: la prezentarea a facturii fiscale; pînă la 23 decembrie 2016 4.7 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile 4.8 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/03282 Pentru achiziţionarea de: Semafoare conform necesităților Primăriei mun.Bățli Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI Adresa autorităţii contractante: RM, mun.Bălţi, piața Independenţei,1, Primăria, et.II, biroul 250 A nu se deschide înainte de: 30.11.2016 11:00 5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: 023154623 Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 30.11.2016 11:00 5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: RM, mun.Bălţi, piața Independenţei,1, Primăria, et.III, biroul 311 Tel: 023154623 Data, Ora: 30.11.2016 11:00 6. Evaluarea şi compararea ofertelor 6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: Leu MD Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 25.11.2016 6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț pentru o poziție 6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt 7. Adjudecarea contractului 7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ 7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): 5.00% 7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract 7.4 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 6 zile Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. Conducătorul grupului de lucru: BABII LEONID ________________________________