| Reparatia capitala complexa a cantinei la L.T. "V.Alexandri" din mun.Balti, str.Ivan Konev, 16/A N02/16-EEF/IEI | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР-2-3 36 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32И-3/250 | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-35/3/C160 | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C20A | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР-2-3 36 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32И-3/200 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С40A | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С32A | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С25A | buc | 2,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С16A | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10A | buc | 2,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD14/4P/10A/30mA | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA | buc | 5,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/10A/10mA | buc | 3,00 |
| 17 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР-1-074 | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-Пм-36 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-529-1 | Contactor КТИ-5185 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-33/3/C125 | buc | 2,00 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С16A | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4A | buc | 4,00 |
| 23 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10910 | buc | 3,00 |
| 24 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 2,00 |
| 25 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 4,00 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-12 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20 | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6А | buc | 6,00 |
| 29 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 2,00 |
| 30 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-8 | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P/20 | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4А | buc | 5,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2А | buc | 1,00 |
| 35 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 1,00 |
| 36 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| 37 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare ИБП-1-250 | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ | buc | 3,00 |
| 39 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S.4х18 | 100 buc | 0,20 |
| 40 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL-4х18 + ES1 | 100 buc | 0,03 |
| 41 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2х18 | 100 buc | 0,02 |
| 42 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-.4х18 | 100 buc | 0,22 |
| 43 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-4х18 + ES1 | 100 buc | 0,08 |
| 44 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat "Выход" MIZAR S led | 100 buc | 0,04 |
| 45 | 507-0105 | Lampa ЛБ-18 | buc | 216,00 |
| 46 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 47 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |
| 48 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,18 |
| 49 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,03 |
| 50 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP54 | 100 buc | 0,08 |
| 51 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 52 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 53 | 2451089 | Cutie (для выключателей и розеток) У196 | buc | 52,00 |
| 54 | 2451090 | Cutie ответвит. | buc | 60,00 |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 12,73 |
| 56 | 590-402 | Cablu VVGng-FRLS-3*1.5 | m | 405,00 |
| 57 | 590-403 | Cablu VVGng-FRLS-3x2.5 | m | 480,00 |
| 58 | 590-407 | Cablu VVGng-FRLS-3x4.0 | m | 10,00 |
| 59 | 590-405 | Cablu VVGng-FRLS-4x1.5 | m | 95,00 |
| 60 | 590-4055 | Cablu VVGng-FRLS-4x2.5 | m | 22,00 |
| 61 | 590-4056 | Cablu VVGng-FRLS-5x2.5 | m | 20,00 |
| 62 | 590-4057 | Cablu VVGng-FRLS-5x4 | m | 29,00 |
| 63 | 590-406 | Cablu VVGng-FRLS-5x6 | m | 41,00 |
| 64 | 590-407 | Cablu VVGng-FRLS-5x10 | m | 58,00 |
| 65 | 590-409 | Cablu VVGng-FRLS-5x50 | m | 35,00 |
| 66 | 590-4090 | Cablu VVGng-FRLS-5x95 | m | 8,00 |
| 67 | 590-4029 | Cablu KVVGng-FRLS-4*1.5 | m | 70,00 |
| 68 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 69 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 70 | 590-1004 | Conductor ПВ1-4.0 | m | 50,00 |
| 71 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 6,10 |
| 72 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,50 |
| 73 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,26 |
| 74 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,43 |
| 75 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm | 100 m | 0,35 |
| 76 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,08 |
| 77 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,11 |
| 78 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,11 |
| 79 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0,05 |
| 80 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm | 100 m | 0,05 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 81 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 52,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Dulap ПР-2-3 36 | buc | 1,00 |
| 83 | 54046 | Intreruptor BP32И-3/250 | buc | 1,00 |
| 84 | 54033 | Automat ВА88-35/3/C160A | buc | 2,00 |
| 85 | 54047 | Automat ВА47-29/3/C20A | buc | 1,00 |
| 86 | 54054 | Automat ВА47-29/1/B10A | buc | 1,00 |
| 87 | 54056 | Automat ВА47-29/1/B2A | buc | 2,00 |
| 88 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 3,00 |
| 89 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 6,00 |
| 90 | Pretul firmei | Dulap ПР-2-3 36 | buc | 1,00 |
| 91 | 54048 | Intreruptor BP32И-3/200 | buc | 1,00 |
| 92 | 540477 | Automat ВА47-29/3/C40A | buc | 1,00 |
| 93 | 540476 | Automat ВА47-29/3/C32A | buc | 2,00 |
| 94 | 540475 | Automat ВА47-29/3/C25A | buc | 2,00 |
| 95 | 540474 | Automat ВА47-29/3/C16A | buc | 1,00 |
| 96 | 540462 | Automat ВА47-29/1/C10A | buc | 2,00 |
| 97 | Pretul firmei | Automat AD14/4P/10A/30mA | buc | 1,00 |
| 98 | Pretul firmei | Automat AD12/2P/16A/30mA | buc | 5,00 |
| 99 | Pretul firmei | Automat AD12/2P/10A/10mA | buc | 3,00 |
| 100 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 3,00 |
| 101 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 6,00 |
| 102 | Pretul firmei | Dulap ПР-1-074 | buc | 1,00 |
| 103 | Pretul firmei | Вloc de alimentare ИБП-1-2 90мин | buc | 1,00 |
| 104 | Pretul firmei | Post de comanda ПКЕ-222-2 | buc | 3,00 |

ProiectantMiscenco

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)