Caiet de sarcini

pentru licitaţia deschisă

Nr._________ din “___”____________20__

“___”_________20__	__________________________

(localitatea)

- Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.    Obiectul achiziţiei: „Reparaţia capitală a părţii carosabile a str. Păcii (de la str. Puşkin pînă la str. 31 August) din mun. Bălţi”

4.    Cod CPV:  45233142-6

Listele cu cantitățile de lucrări:

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1

Trasarea axelor. Constructia drumului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tab.156paragraf 2 | Trasarea axelor 82*0.7*1.09*12*0,43 | 1 km | 0,43 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-2

Trasarea axelor. Сanalizare  pluviala

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tab.156paragraf 2 | Trasarea axelor 82*0.7*1.09*12*0.022 | 1 km | 0,02 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Constructia drumului

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего а/бетонного покрытия Н=0,10м(в т.ч. съезды-554м2) ) | m3 | 370,00 |  |  |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка) | 100 m3 | 3,00 |  |  |
| 3 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (на площадку складирования) | t | 660,00 |  |  |
| 4 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта автогрейдером на 10 м в бурты(20%) | 100 m3 | 0,70 |  |  |
| 5 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного основания Н=0,20м) | m3 | 739,00 |  |  |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка) | 100 m3 | 2,69 |  |  |
| 7 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (на площадку складирования) | t | 457,30 |  |  |
| 8 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта автогрейдером на 10 м в бурты) | 100 m3 | 4,70 |  |  |
| 9 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего а/бетонного покрытия на тротуарах Н=0,03м ) | m3 | 78,00 |  |  |
| 10 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного основания тротуаров Н=0,10м) | m3 | 260,00 |  |  |
| 11 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка) | 100 m3 | 1,58 |  |  |
| 12 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (на площадку складирования) | t | 268,60 |  |  |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта автогрейдером на 10 м в бурты(50%) | 100 m3 | 1,02 |  |  |
| 14 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка существующих бортовых камней) | m | 911,00 |  |  |
| 15 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка) | 100 m3 | 14,94 |  |  |
| 16 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 2 697,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Земляные работы |  |  |  |  |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Нарезка корыта экскаватором 0,4м3 H=0,21m с погрузкой в автосамосвалы) | 100 m3 | 7,76 |  |  |
| 18 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 1 280,40 |  |  |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 | 7,76 |  |  |
| 20 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(Погрузка растительного грунта из отвала на газоны под озеленение Н=15см ) | 100 m3 | 1,66 |  |  |
| 21 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 207,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка корыта автогрейдером(в т.ч. съез-ды-554м2)) | 100 m2 | 36,01 |  |  |
| 23 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Устройство основания из щебня втрамбованного в грунт от разборки существующего покрытия Н=0,15м)без стоимости щебня | m3 | 540,00 |  |  |
| 24 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Перемещение автогрейдером на 10 м ) | 100 m3 | 5,40 |  |  |
| 25 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II Разравнивание) | 100 m2 | 36,01 |  |  |
| 26 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Трамбование щебня в грунт) | 100 m3 | 5,40 |  |  |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство основания из щебня М300 фр.40-70 Н=0,14м) | m3 | 516,00 |  |  |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство основания из щебня М300 фр.20-40 Н=0,12м) | m3 | 433,00 |  |  |
| 29 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума 0,65л/м2) | t | 2,34 |  |  |
| 30 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica((Устройство нижнего слоя из крупнозернистого а/бетона толщ.6см ) | m2 | 3 601,00 |  |  |
| 31 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-(Розлив битума 0,25л/м2) | t | 0,90 |  |  |
| 32 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Геокомпозит PGM-G 100/100) | m2 | 3 601,00 |  |  |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(Устройство верхнего слоя из мелкозернистого а/бетона толщ.4см) | m2 | 3 601,00 |  |  |
| 34 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm(БР100.30.18) | m | 992,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Тротуар |  |  |  |  |
| 35 | Dl111к=0,5 на щебень | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (с учетом возврата щебня 50%) | m2 | 1 182,00 |  |  |
| 36 | Dl112 k=1 на щебень | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(K=2 на з/п,K=2х0,5=1 на щебень с учетом возврата щебня 50%) | m2 | -1 182,00 |  |  |
| 37 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство выравнивающего слоя из песчано-цементной смеси Н=0,05м,с устройством покрытия из тротуарных плиток Н=0,05m М1:3) | m2 | 1 182,00 |  |  |
| 38 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton(БР100.20.8 ) | m | 1 472,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Въезды во дворы |  |  |  |  |
| 39 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Уcтройство подстилающего слоя из песка Н=10см) | m3 | 35,00 |  |  |
| 40 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (без стоимости щебня,использовать щебень от разборки) | m2 | 350,00 |  |  |
| 41 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство выравнивающего слоя из песчано-цементной смеси Н=0,1м,с устройством покрытия из тротуарных плиток H=0,06m М 1:3) | m2 | 348,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Озеленение |  |  |  |  |
| 42 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка газонов ) | m2 | 1 104,00 |  |  |
| 43 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Озеленение газонов) | 100 m2 | 11,04 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Обстановка и принадлежности дороги |  |  |  |  |
| 44 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом) | m2 | 113,30 |  |  |
| 45 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.--дорожные знаки | buc | 42,00 |  |  |
| 46 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial--опоры | buc | 30,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Обустройство существующих канализационных колодцев-85шт. |  |  |  |  |
| 47 | RpAcF06A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (Наращивание существующих водопроводных колодцев монолитным бетоном В15) | m3 | 0,10 |  |  |
| 48 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana( (Наращивание существующих водопроводных колодцев ж/б кольцами) | m3 | 0,16 |  |  |
| 49 | AсЕ10 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 8,00 |  |  |
| 50 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana( ( Понижение существующих водопроводных колодцев ж/б кольцами) | m3 | 0,30 |  |  |
| 51 | AсЕ10 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | AсЕ10 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 12,00 |  |  |
| 53 | RpAcF06A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (Наращивание существующих канализационных колодцев монолитным бетоном В15) | m3 | 0,13 |  |  |
| 54 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana ((Наращивание существующих канализационных колодцев ж/б кольцами) | m3 | 0,16 |  |  |
| 55 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 8,00 |  |  |
| 56 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana ((Понижение существующих канализационных колодцев ж/б кольцами) | m3 | 0,26 |  |  |
| 57 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 2,00 |  |  |
| 58 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 7,00 |  |  |
| 59 | AcE07Dк=0,6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж существующих люков) | buc | 91,00 |  |  |
| 60 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков) | buc | 91,00 |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2

Canalizare  pluviala

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpAcH17Cприм | Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 320/303 pina la 355/296 cm si de 200 pina la 350 cm (Очистка существующих дождеприемных колодцев от ила и грязи) | m3 | 3,00 |
| 2 | RpAcF10B | Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (Замена существующих дождеприемных решеток новыми марки ДБ) | buc | 8,00 |
| 3 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Рытье котлована под дождеприемники и траншеи под трубы вручную) | m3 | 30,00 |
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Рытье котлована под дождеприемники и траншеи под трубы экскаватором емк.0,25m3 ) | 100 m3 | 0,33 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка) | 100 m3 | 0,63 |
| 6 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 103,95 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Засыпка траншей и пазух песком с уплотнением) | 100 m3 | 0,51 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,51 |
| 9 | Pretul firvei | Cтоимость песка для засыпки | m3 | 51,00 |
| 10 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Основание под трубы из песка Н-10см) | m3 | 2,00 |
| 11 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы типа ПВХ d=300 мм) | m | 22,00 |
| 12 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство смотрового колодца из сборного железобета диаметром 2,0 м) | m3 | 2,44 |
| 13 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦД-20) | buc | 1,00 |
| 14 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦП3-20-2) | buc | 1,00 |
| 15 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel de reazem КЦО-2) | buc | 1,00 |
| 16 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel de reazem КЦО-4) | buc | 1,00 |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Mонолитная часть из бетона М200) | m3 | 4,62 |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,00 |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание из бетона В3.5) | m3 | 0,49 |
| 20 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Люк прямоугольный 1,0x1,0m) | buc | 1,00 |
| 21 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Скобы) | kg | 2,40 |
| 22 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство дождеприемных колодцев д=1,0 м с учетом бетона М200 для лотка-0.42м3) | m3 | 2,64 |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание из бетона В3.5) | m3 | 0,66 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦД-10а) | buc | 6,00 |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9б) | buc | 6,00 |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦП4-10) | buc | 6,00 |
| 27 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere ДБ | buc | 6,00 |
| 28 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere БО | buc | 6,00 |
| 29 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий -Врезка в сущ.сеть ливневой канализации) | buc | 5,00 |
| 30 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий -Врезка в сущ.сеть ливневой канализации) | buc | 5,00 |