CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI

2. Organizatorul procedurii de achiziţie PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI

3. Obiectul achiziţiilor  Schimbarea  geamurilor  în LT "M.Lomonosov"  din  mun.Bălți

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Capitolul 1. Demolarea |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 87,7500 |
| 3 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,4400 |
| 4 |  | Capitolul2. Ferestre |  |  |
| 5 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминевые окна с термомостом , остекление двойное, Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica sticluite termopan) | m2 | 87,7500 |
| 6 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 45,7500 |
| 7 |  | Capitolul3. Lucrari de finisare interioare |  |  |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 175,0000 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,5000 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,5000 |
| 11 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 175,0000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,5000 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,5000 |
| 14 |  | Capitolul4. Lucrari de finisare exterioare |  |  |
| 15 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 25,0000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,0000 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,0000 |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 45,7500 |