| Reparatia capitala complexa a gradiniteii-cresei nr.2 din m.Balti (3-13-4/7-1-OB) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-2-1

Incalzire. Bloc Б

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Capitolul 1. Incalzire. Bloc Б |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Capitolul 1.1. Сантехработы |  |  |
| 1 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("DECATERM PROFIL-K" K22 500*2400) | buc | 4,00 |
| 2 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("DECATERM PROFIL -K" K22 500*2000) | buc | 2,00 |
| 3 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("DECATERM PROFIL-K" K22 500*1800) | buc | 2,00 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("DECATERM PROFIL-K" K22 500*1400) | buc | 4,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("DECATERM PROFIL-K" К22 500*900) | buc | 4,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("DECATERM PROFIL-K" К22 500*600) | buc | 2,00 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("DECATERM PROFIL-K" К22 500*500) | buc | 1,00 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("DECATERM PROFIL-K" К22 500*400) | buc | 1,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de20mm (Клапан термостатический д.15мм ГЕРЦ-ТS-90-Vд) | buc | 20,00 |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термостатическая головка) | buc | 20,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de15mm (Вентиль радиаторный угловой ГЕРЦ RL-1 д.15мм) | buc | 20,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de15mm (Кран шаровый д.=15мм) | buc | 6,00 |
| 13 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava din polipropilena ППР Fusioterm (Green Pipe) d=20mm) | m | 63,00 |
| 14 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava din polipropilena ППР Fusioterm (Green Pipe) d=25mm) | m | 30,00 |
| 15 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Тeava din polipropilena Fusioterm (Green Pipe) d=32mm) | m | 88,00 |
| 16 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Тeava din polipropilena ППР Fusioterm (Green Pipe) d.=40mm) | m | 6,00 |
| 17 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 93,00 |
| 18 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 94,00 |
| 19 | IzH01A f | Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. pina la 1, inclusiv (Изоляция Tubolit d-32x5mm) | m | 6,00 |
| 20 | IzH01A f | Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. pina la 1, inclusiv (Изоляция Tubolit d-42x6mm) | m | 24,00 |
| 21 | ID04 | Американка d.20мм | buc | 6,00 |
| 22 | ID04 | Американка d.32мм | buc | 4,00 |
| 23 | ID04 | Американка угловая d.15мм | buc | 20,00 |
| 24 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переходник сталь 3/4"*32 ППР) | buc | 6,00 |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход сталь 1/2"*20 ППР) | buc | 50,00 |
| 26 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Отвод ППР d=40 мм) | buc | 2,00 |
| 27 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Отвод ППР d=32 мм) | buc | 6,00 |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР d= 25 мм) | buc | 36,00 |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод ППР d=20 мм) | buc | 48,00 |
| 30 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник ППР 40x32x40) | buc | 2,00 |
| 31 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ППР 32x20x32) | buc | 8,00 |
| 32 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25x20x25) | buc | 10,00 |
| 33 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25x20x20) | buc | 8,00 |
| 34 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25x1/2x25) | buc | 2,00 |
| 35 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник ППР 20x20x20) | buc | 10,00 |
| 36 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Переход ППР 40x32) | buc | 1,00 |
| 37 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Переход ППР 32x25) | buc | 1,00 |
| 38 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора под трубу ППР д.32мм двойная) | buc | 28,00 |
| 39 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора под трубу ППР д.25мм двойная) | buc | 12,00 |
| 40 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Опора под трубу ППР д.20мм двойная) | buc | 21,00 |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Capitolul 1.2.Строительные работы |  |  |
| 42 | IC44A изм | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") L=0,6m/1buc | buc | 8,00 |
| 43 | IC44A изм | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") L=0,3m/1buc | buc | 12,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.