APROBAT:

Primar-interimar mun. Bălți,

Domnul  Igor Șeremet

Data:_______________

Semnătura:__________

Caiet de sarcini

pentru achiziționarea echipamentelor a terenurilor de joacă

conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37535200-9 | Echipamente de joacă pentru copii | - | - | - |
| 1.1 | 37535240-1 | Tobogan cu figurină | Bucată | 07.00 | Complex de joacă pentru copii cu virsta de la 2 la 12 ani, trebui să fie o structură de lemn, constând dintr-un modul cu o platformă împrejmuită cu un acoperiș, scări cu balustrade și coborâre. Dimensiuni: înălțimea nu mai mică de 3140mm, lățime și înălțime, bazate pe zona de securitate a cel puțin 4710 x 5090 mm. Modulul este fabricat din lemn de esență moale. Picioarele de sprijin ale modulului sunt realizate din (brus rotund), bara rotunda. Trei rafturi sunt montate pe acoperiș, unul dintre care, printr-o gaură rotundă trece prin ea, simulează tub. Platforma trebui să fie făcută din lemn. Platforma ar trebui să fie un gard de placaj rezistent la apa. Gardurile ar trebui să fie vopsite în culori aprinse, cu motive decorative. Unul dintre garduri, echipate cu elemente de joc, cum ar fi distractiv de exemplu un "Bufon" imitând o fata cu ochii largi și o limbă mobilă. Elementul limbă este montat deplasabil într-un loc special cu un zâmbet larg, care poate fi deplasat de-a lungul întregii lungimi a fantei. Sau alte elemente de joc similare. Scară cu balustrade realizate din lemn, placaj rezistent la apă și țeavă de metal îndoit. Scările din lemn, sunt fixate între două benzi de placaj rezistent la apă, care este atât bordura pentru a preveni alunecarea copilului de pe scări. Balustradele instalate din țeavă de metal îndoit în formă de S. Coborârea din oțel inoxidabil 304, este netedă, nu are colțuri, depresiuni ascuțite și placaj rezistent la apă, cu margini speciale pentru rezistență. La ieșirea din platforma, în pantă se fixeaza un restrictor provocând copilul să se așeze, înainte de a începe coborîrea. Acoperișul este realizat din placaj tăieat și rezistent la apă. Toate detaliile de design sunt rotunjite cu o rază de cel puțin 3 mm. Toate piesele din lemn sunt impregnate, pregătite pentru schimbările de anotimp, șlefuite și lăcuite cu strat triplu de lac. Placajul rezistent la apă ar trebui să fie de cel puțin 18 mm grosime. Învelișul - suprafațele trebuie să fie acoperite pentru cel puțin 3 straturi de vopsele acrilice ecologice și lacuri pentru utilizare în exterior, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate elementele de legătură trebuie să fie din metal galvanizat, ascunse și ca demontarea lor să fie imposibilă fără aplicarea uneltelor speciale. |
| 1.2 | 37535210-2 | Leagăn dublu cu structură din lemn | Bucată | 11.00 | Caracteristicile tehnice a marfei (bunului): una dublă sau două combinații unice. Spectru de culori: culori aprinse. Componențe: leagănul trebui să reprezinte designul pliabil, cu o înălțime de nu mai puțin de 2160 mm, fabricate din oțel, curbate, din țevi sub formă de arc, cu două batante pe suspensie flexibilă (lanțuri), elemente pe patru suporturi. Pilonii (suportul) leagănelor fabricate din tub diametrul țevii fiind nu mai puțin de 60 și 75 mm. Scaunele trebuie să fie realizate din polietilenă de înaltă densitate, dintre care unul este destinat copiilor cu vîrsta de până la 3 ani și, este protejat pe toate părțile de un tub de aluminiu protejat cu cauciuc sau din cauciuc acoperit , excluzând complet copilul de la alunecare. Toate suprafețele metalice trebuie să fie acoperite pentru cel puțin 3 straturi anti-coroziune, vopsele ecologice acrilice, vopsele pentru utilizare în exterior, cu protecție UV anti-coroziune, vopsele acrilice ecologice si lacuri pentru utilizare în exterior, cu protecțiea împotriva razelor ultraviolete. Cerințe pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a tuturor picioarelor de sprijin pentru a crește rigiditatea se adâncesc în sol nu mai puțin de 0,7 m, urmat apoi de betonare. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea unor unelte speciale. |
| 1.3 | 37535250-4 | Balansoar | Bucată | 11.00 | Caracteristicile tehnice a marfei (bunului).Dimensiuni nu mai puțin de: lungime 2650 mm, lățime 410-420 mm, înălțime de 1.020 mm. Spectru de culori: Culori aprinse. Opțiuni: Balansoar-balansier este proiectat pentru auto-oscilație a doi copii. Leagănul este o structură de balansare în raport cu suportul central. Purtător - metal, suport metalic pentru cel puțin 80/40 / 3mm, legătură (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, plăci de bază nu mai puțin de 250/80 / 6mm. Balansierul este echipat cu două perechi de figuri ornamentale de cai (sau altă cifră similară) din placaj rezistent la apă, mînere din lemn dur cu capace de cauciuc și dispozitiv de susținere din plastic pentru suportul copiilor, precum și cu elemente de amortizare sub scaun cu plăci de metal galvanizat pentru a atenua atingerea cu solul. Carcasul leagănului este conceput în forma de fascicul- grindă de lemn curbat, nu mai mică de 85x85 mm, realizat din cel puțin 10 lamele lipite cu adeziv rezistent la apă. Scaunele trebuie să fie confecționate din polietilenă de înaltă densitate și spatarele să fie realizate din tuburi de aluminiu protejate cu cauciuc sau placaj rezistent la apa. Toate piesele de placaj trebuie să fie realizate din placaj șlefuit, rotunjit și lustruit pe secțiuni mecanice pentru siguranță. Toate suprafețele trebuie să fie șlefuite și acoperite pe cel puțin 3 straturi de coroziune ecologice, vopsele acrilice si lacuri pentru utilizare în exterior, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate componentele elementelor de fixare sunt încorporate și galvanizate. Cerințe pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a cadrului de susținere balansoar -balansier trebuie să fie din beton până la o adâncime de cel puțin 0,7 m. Montarea elementelor hardware trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarea lor, fără aplicarea uneltelor speciale. |
| 1.4 | 37535270-0 | Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ | Bucată | 11.00 | Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). Dimensiuni: nu mai puțin: lungime 1500mm, latime 1500mm, inaltime 300 mm. Culori: culoarea lemnului (natural), sau culori aprinse. Grupa de vârstă: pentru copiii de la 1 an. Componente: Nisipiera - transformator trebuie să aibă o construcție echipată cu un capac clapetă și două scaune cu cotiere pe ambele părți. Nisipiera trebui să fie făcută din scânduri de lemn nu mai puțin de 30 mm grosime, capacul nu mai puțin de 50 mm., din lemn de esență moale, supus lemnul fiind unei prelucrări speciale protectoare anti-septice și, se usucă până la un conținut de umiditate de 7-10% a mobilei. Cotierele lemnului nu mai mică de 60x60 mm. Capac conexiune cu un design de balamale pian galvanizat. Toate suprafețele trebuie să fie acoperite nu mai puțin de 3 straturi de coroziune ecologică, vopsele acrilice și lacuri pentru uz extern, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Cerințe pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă, precum și pentru a preveni putrezirea, instalarea nisipierii se face folosind inserții speciale realizate din piese metalice prin intermediul unor adînciri în sol de nu mai puțin 30 cm. |
| 1.5 | 37535230-8 | Carusel de platformă | Bucată | 10.00 | Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). Dimensiuni: lungimea 120 mm, înălțimea 81cm. Culori: Culori aprinse. Componente de joacă: Elementul de joacă pentru copii – Carusel de platformă - trebui să reprezinte o structură metalică, cu o lățime maximă nu mai puțin 120 mm, cu înălțimea de cădere liberă nu mai mult de 81 cm. Design-ul trebuie să fie echipat cu cel puțin trei locuri speciale, confortabile (în funcție de tipul leagăn), realizate din polietilenă de înaltă densitate și să fie protejate pe toate părțile de un tub de aluminiu cu un strat de cauciuc, eliminând complet alunecarea copilului. Învelișul - suprafeței trebuie să fie acoperit nu mai puțin de 3 strat de protecție anti-corozive, vopsele ecologice acrilice si vopsele de uz exter, lacuri pentru utilizare în exterior, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toți conectorii trebuie să fie din metal galvanizat, ascunse și să fie imposibilă demontarea lor fără unelte speciale. Elementul de joacă trebuie să coincidă tuturor cerințelor standarde EN 1176. |
| 1.6 | 37461000-7 | Echipament pentru terenuri de joacă –Masă de ȘAH | Bucată | 12.00 | Masa de șah pentru doi jucători trebuie să reprezite o structură metalică fixă. Cu scaune, o masă și cu o tablă de șah. Materiale folosite: Cadru din oțel cu un profil de nu mai puțin 400x600 mm, scaun și masa cu o grosime nu mai puțin de 34 mm, realizate din lemn bine uscat și pregătite pentru temperaturi schimbătoare, acoperită cu vopsea acrilică si lac cu protectie UV. Dimensiunea tablei de șah să fie nu mai puțin de 420 mm x 420mm., realizat din material plastic HPL. Dimensiunile de proiectare,înălțimea nu mai puțin de 758 mm., lungimea de 1573 mm., lățimea de 657 mm. Masa trebuie să fie din lemn cu dimensiunea de nu mai puțin 657x 657 mm. Scaunul de lemn cu dimensiunea nu mai mică de 657x258 mm. Învelișul - suprafeței trebuie să fie acoperit nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-coroziuvă, vopsele acrilice ecologice si lacuri pentru utilizare exterioră, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toți conectorii trebuie să fie din metal galvanizat, ascunse și să fie imposibilă demontarea lor fără implicarea uneltelor speciale. |
| 1.7 | 37535200-9 | Complex (teren) de joacă pentru copii | Bucată | 06.00 | Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). Dimensiuni: Dimensiunile de gabarit ale structurii trebuie să fie nu mai mică decât 4050-4100 mm, cu lățimea de 2920-3000 mm, înălțimea de 2690-2800 mm. Culori: culori aprinse. Design-ul, materiale si echipamentele: Construcția (design-ul) trebuie să fie realizat din lemn bine uscat, placaj, coardă armată, zona zoster, tuburi de aluminiu. Design-ul trebuie să fie de o construcție a celor două zone de joc: jocuri de noroc și de sport - joc. Prima zonă trebui să fie confecționată din modulul de lemn, de esență moale, care include platforma, scara, acoperișul și panta (topoganul). Scara din lemn trebui să aibă trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță pe platformă. Treptele topoganului nu ar trebui să fie alunecoase. Coborârea ondulată, realizată din panouri din fibră și sticlă de înaltă calitate, protejînd copiii de la căderea de sus, din punctul de coborâre, benzile de alunecare și de frînare. Ieșirea de pe platforma de coborîre, trebui să fie limitată sus de bara din lemn, protejînd copiii de la căderea de sus de la punctul de coborâre, cu ajutorul benzilor de alunicare și frînare. Platforma trebuie să aibă un gard de lemn. Acoperișul trebuie să fie confecționată din placaj rezistent la apă și zona săpată cu șindrilă colorată. Zona a doua, reprezintă o construcție sportiv-distractivă, cu un carcas de lemn, stabil, inclusiv peretele suedez al țevii de aluminiu, bare orizontale de frânghie armate cu mânere din aluminiu și plasă pentru alpinism confecționată din frânghie armată. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusulnu mai puțin de 3 mm, șlefuite și vopsite. Toate suprafețele construcției trebuie să fie acoperite nu mai puțin de 3 straturi cu vopsea anti-corozivă, vopsele ecologice acrilice și lacuri pentru uz extern, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate elementele de fixare sunt galvanizate. Cerințe de instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a tuturor picioarelor de sprijin (piloni) se îngroapă adânc în sol cu ​​betonarea ulterioară. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea unor unelte speciale. Elementul de joacă trebuie să coincidă tuturor cerințelor standarde - EN 1176. |

Adresele de instalare a elementelor de joc

| № | Adrese | Balansor | Nisipieră | Carusel de platformă | Leagăn | Topogan | Complex de joacă | Masă de șah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | str. Belousov, 47 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 2 | str. Al. cel Bun, 2, 23 str. Bulgară, 23 – 6 elemente | + | + | + | + |  | + | + |
| 3 | str. Al. cel Bun, 34 – 6 elemente | + | + | + | + |  | + | + |
| 4 | str. Suceava, 7 – 6 elemente | + | + | + | + |  | + | + |
| 5 | str.I.Sereda, 7 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 6 | str.Carasiov, 51-55 – 6 elemente | + | + | + | + |  | + | + |
| 7 | str.Colesov, 10 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 8 | str.Colesov, 4 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 9 | str. Sf. Nicolae, 9 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
| 10 | str. B. Glavan, 9 – 4 elemente | + | + |  | + |  |  | + |
| 11 | str. Bulgară, 28 - 1 element |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Str. Bulgară, 100, 112 – 2 elemente |  |  |  |  |  | + | + |
| 13 | str. Kiev, 46 – 1 element |  |  |  |  |  | + |  |
| 14 | str. M. Malinovski, 10 – 6 elemente | + | + | + | + | + |  | + |
|  | TOTAL:68 elemente | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 |

Notă:

- Suprafața terenurilor destinate locurilor de joacă este de (10x12)=120metri pătrați.

- Instalarea și transportarea se va efectua din contul agentului economic cîștigător.

- Termenul de garanție pentru echipamentul instalat e minim de 3 ani ți maxim de 5 ani.

- Deservirea în perioada de garanție se face din contul agentului economic desemnat cîștigător cu iețirea la fața locului în termen de 3 zile de lucru după primirea informației despre defecțiuni și 5 zile de lucru pentru lichidarea defecțiunilor pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea copiilor.

- Elementele de joacă pentru copii destinate pentru uz public trebuie să corespundă normelor de siguranță și exploatare conform standartului EN 1176-1:2012.

TERMENII DE REFERINȚĂ

referitor la instalarea elementelor
de joacă pentru copii,

pe teritoriul municipiului Bălți

| № | Adresa | Tipuri de servicii | Volum | Finantarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | str. Belousov, 47 str. I. Sereda, 7 str. Colesov, 10 str. Colesov, 4 str. Sf. Nicolai, 9 str. M. Malinovskii, 10 | - Planificarea zonelor - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) Balansier b) Nisipiera c) Leagan d) Carusel d) Complex de topogane e) Masa de sah |  |  |
| 2 | str. Al. cel Bun, 2, 23 str. Al. cel Bun, 34 str. Suceava, 7 str. Carasiov, 51-55 | - Planificarea zonelor - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) Balansier b) Nisipiera c) Leagan d) Carusel d) Complex de joaca sportiv e) Masa de sah |  |  |
| 3 | str. B. Glavan, 9 | - Planificarea zonei - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) Balansier b) Nisipiera c) Leagan g) Masa de sah |  |  |
| 4 | str. Bulgara, 28 | -Planificarea zonei - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundamentului, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) Complex - topogan |  |  |
| 5 | str. Bulgara, 100, 112 | - Planificarea zonei - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundamentului, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) complex sportiv de joca b) masă de șah |  |  |
| 6 | str. Kiev. 46 | - Planificarea zonei - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii: a) complex sportiv de joca |  |  |

Notă: Prețul serviciilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii, va intra în pețul elementelor de joacă.

-Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor copiilor:
- Echipamentul trebuie să fie amorsat și vopsit în culori vii, cu vopsea acrilică din două componente, rezistente la intemperii, abraziune, actiunea luminii ultraviolete (un procedeu de vopsire echipamente - pulbere);
- Sistema piloni din lemn vor fi instalate pe lagăre axiale galvanizate:
- Echipamentul trebuie să fie fabricat în conformitate cu cerințele europene, în conformitate cu EN 1176 privind siguranța: structuri metalice pentru terenuri de joc: nu trebuie să aibă margini ascuțite; de a proteja copiii de căderea echipamentului, echipată cu o balustradă și zăbrele;

Echipamentul trebuie să evite blocarea capului, gâtului, piese si haine ale copilului și a corpului lui; pe scări, sau disponibile pentru copii sub și cu vârsta de trei ani, balustradele sunt echipate cu prima scară; atunci când se planifică un loc de joacă pentru echipamente  trebui să fie considerat și calculat locul de siguranță pentru destinatia planificată.
- Pe suprafața zonei de joc, unde ajunge copilul, trebuie să fie prevăzută cu un strat de protecție specială. Zona de aterizare nu se pot aplica materiale rigide (asfalt sau beton), precum și materiale cu proprietăți slabe de absorbție a șocurilor (cărămidă, piatră, materiale bituminoase și pietriș).
Învelișurile naturale (pământul, gazonul) la fel, nu pot fi utilizate datorită faptului că, în lipsa unei îngrijiri corespunzătoare a acestora proprietățile lor de absorbție a șocurilor sunt reduse semnificativ, iar astfel de acoperiri sunt traumatice.
Din materiale în vrac se permite utilizarea nisipușui și a pietrișului (inafara proiecției de granit) fracție de pînă la 8 mm de rumeguș. Atunci când se cere învelirea terenului, este necesar pentru de a asigura cu o grosime suficientă a acoperirii, astfel încât fracția de nisip de 0,2 - 2 mm să amortizeze căderile și grosimea stratului de acoperire să nu fie mai mică de 500 mm.
- Trebuie să fie luate în considerație:
1. Tehnologia lucrărilor (funcționează în conformitate cu diagrama de flux);

2. Efectuat securitătii lucrului (asigurarea riscului);
3. Măsuri de protecție a muncii (informații cu privire la desfășurarea mesejului TB);
4. Măsuri pentru prevenirea accidentelor (informarea clientului referitor la starea tehnică a utilităților);
5. Să asigure drenarea apelor de suprafață, eliminând inundarea adiacente și a structurilor;
6. Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor  trebui să fie aduse în starea corespunzătoare regulilor de amenajare a teritoriului mun.  Bălți;
7. Eliminarea reziduurilor de construcție efectuate în timp, nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor;
8. Garanția privind echiparea construcțiilor metalice (garduri) – să nu fie mai puțin de 2 ani, pentru tencueală - 5 ani, cu excepția cazurilor de deteriorare a echipamentului de către persoanele terțe;
- Nu este permis să atragă organizații să o subcontracteze;
- Disponibilitatea certificatelor de calitate pentru elementele de joacă;
- Disponibilitatea licențelor pentru amenajarea teritoriului.

Data:_______________                                                        Șef. DGC  V. Zincovschi:________________