FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 1. Dispoziţii generale Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI 1.2. Obiectul achiziţiei: (PROCEDURĂ REPETATĂ) Achiziționarea echipamentului rutier (utilaj pentru întreținerea drumurilor) conform necesităților Primăriei mun.Bălți 1.3. Numărul procedurii: 17/01598 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică 1.5. Codul CPV: 34920000-2 1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 42 din 26.05.2017 1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local 1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Primăria mun.Bălți 1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează 1.10. Denumirea cumpărătorului: Primăria mun.Bălți 1.11. Destinatarul: Primăria mun.Bălți 1.12. Limba de comunicare: De stat 1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru Persoana de contact: ŢARANU ANA 1.14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate 2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 1 Echipament rutier 1.1 43312300-6 Maşină de aruncat asfalt cu parcurs Bucată 1.00 Caracteristicile tehnice a marfei (bunului): Anul de producere nu mai vechi de 2007, motoore lucrate nu mai mult de 5500. Motor: Putere – 129,0 kW, tip motor – diesel, masa totală – 18100 kg. Indicatori de expluatare: lăţime de lucru – 2,55 – 5,0 m, volum buncher – 6,5 m3, raza de rotaţie – 1,4 m, viteza maximă de lucru cu sapa de asfalt – 78,0 m/min., viteza maxima de lucru – 18,0 km pe oră, lăţime minimă de lucru – 1,83 m, Înălţime descărcare din basculantă – 545,0 mm, lăţime sub bena basculantă – 3,2 m. Mărimi: Lungime cu sapa de asfalt de mărime maximală – 6,8 m, înălţime maximă – 3,84 m, lăţime de exploatare a maşinii – 3,31 m, înălţime de transport – 2,82 m, lăţime de transport cu buncherele ridicate şi sapa de asfalt – 2,72 m, lăţime de transport cu buncherele ridicate fără sapa de asfalt – 2,5 m. Volum rezervor – 291,0 ltr. Sapa de asfalt – AS – 4251 Tip încălzitor – electric Masa cu încălzitor electric – 3730 kg. Caracteristici expluataţionale: lăţime standart de lucru – 2,55 – 5 m., reglaj strat de depunere al asfaltului – de la +5% pînă la -3%, tip de încălzire – electric, frecvenţa maximală de compactare – 1700 rot/min, frecvenţa maximală de vibrare – 3000 vib/min, lăţime minimală de lucru – 2,55 m. Mărimi: înălţime – 1,9 m, lungime maximă – 2,27 m, lăţime maximă – 2,73 m, lăţime minimă – 2,55 m, grosime plită sapă – 15,0 mm, lăţime plita sapă – 400,0 mm. 1.2 43315000-4 Compactor cu parcurs Bucată 1.00 Caracteristicile tehnice a mărfii (bunului): Tip motor – diesel Anul de producere nu mai vechi de 2005 Putere motor – 14,7 kWt Gabarite – 2,08x0,94x1,735 m Viteza – 8 km/oră Masa compactor – 1500 kg Greutate maximală pe axa din faţă – 850 kg Greutatea maximală pe axa din spate – 850 kg Lăţime de lucru – 0,88 m. Diametru roată – 0,575 m. 1.3 43315000-4 Compactor cu parcurs Bucată 1.00 Caracteristicile tehnice a mărfii (bunului): Tip motor – diesel Anul de producere nu mai vechi de 2002 Putere motor – 33 kWt Gabarite – 2,94x1,34x3,05 m Masa compactor – 4500 kg 1.4 34144710-8 Incărcător frontal cu parcurs Bucată 1.00 Caracteristicile tehnice a mărfii (bunului): Anul de producere nu mai vechi de anul 2010, motoore lucrate nu mai mult de 2340 Capacitate de ridicare – 680 – 725 kg Masa totală – 2641 kg Model de motor – 3024 CT Tip motor – diesel Putere motor – 42 kWt, 56,3 c.p. Diametru cilindru/ deplasare piston – 84/100 Viteza maximă – 13 km/oră Mărimi: Clirens – 195 mm Gabarite – 3233x1525x1950 mm Înălţime maximală a fixării cauşului – 3709 mm Înălţime descărcare – 2169 mm Raza de întoarcere – 1940 mm Tip şasiu – pe roţi Utilaj de lucru: Freza, căuş. 1.5 34920000-2 Buldoexcavator nou Bucată 1.00 Caracteristicile tehnice a mărfii (bunului): Puterea netă – 74,5kW Greutatea operaţională nominală – 8399 kg Greutatea operaţională maximă – 11000 kg Capacitate – 1m3 Lăţime – 2406 mm Capacitate de ridicare la înălţimea maximă – 3817 kg Forţa de rupere la ridicare – 54,8 kN Forţa de rupere la înclinare – 54,8 kN Capacitatea limită de încărcare la punctul de rupere – 6627 kg Înălţime maximă la bolţul de articulaţie – 3497 mm Unghi de descărcare la înălţimea maximă – 45o Înălţimea de descărcare la unghiul maxim – 2796 mm Distanţă de descărcare la unghiul maxim – 805 mm Rotirea maximă în spate a cupei la nivelul solului – 38o Adîncimea de săpare – 61 mm Unghi maxim de nivelare – 114o Distanţa de la grilaj la cuţitul cupei, poziţie de deplasare cu încărcătură – 1467 mm Înălţime maximă de funcţionare – 4394 mm Greutate cupă (fără dinţi sau furci) – 427,5 kg Adîncime maximă de săpare SAE – 4278 mm Adîncime de săpare, nivel maxim al producătorului – 4775 mm Adîncime de săpare bază plană de 2,400 mm – 3893 mm Adîncime de săpare, bază plană de 600 mm – 4235 mm Adîncime de săpăre, bază plană de 600 mm, valoarea producătorului – 4748 mm Raza de acţiune de la linia centrală a punţii spate la sol – 6739 mm Rază de acţiune de la pivotul de rotire la sol – 5649 mm Înălţime maximă de funcţionare – 5691 mm Înălţime de încărcare – 4016 mm Raza de acţiune pentru încărcare – 1669 mm Unghi de rotire – 180o Rotaţia cupei – 205o Lăţimea generală stabilizator – 2352 mm Forţa de săpare a cupei – 63,44 kN Forţa de săpare a balansierului – 42,8 kN Buldoexcavatorul este dotat cu Sistem hidraulic suplimentar pentru instalarea accesoriilor (ciocan hidraulic, foreză etc.) 3. Criterii şi cerinţe de calificare Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 3.1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare Nu se cere NU 3.2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare Nu se cere NU 3.3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) nu se cere NU 3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) Nu se cere NU 3.5 Oferta confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.1) DA 3.6 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.7 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.8 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.9 Ultimul raport financiar copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.10 Formularul informativ despre ofertant confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.3) DA 3.11 Specificația tehnică (F4.1) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.12 Specificații de preț (F4.2) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.13 Declarație pentru termenul de garanție a bunurilor minim - 1 an sau 1000 motoore; original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; Notă: Perioada de garanție va începe de la data încheierii procesului verbal de recepție la punerea în funcțiune. DA 3.14 Livrarea și transportarea se va face din contul operatorului economic cîștigător la adresa: mun.Bălți, str.Decebal,126 - Scrisoare de confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura participantului. DA 3.15 Notă Ofertanții vor prezenta prospecte, imagini, fotografii ale bunurilor oferite din care să reiasă caracteristicile tehnice și proprietățile lor. Echipamentul rutier second-hand va avea un aspect estetic plăcut și va fi intr-o stare bună, fără rugină. Tehnica livrată/furnizată va fi lipsită de orice altă informație (informație de tip reclamă), doar strict informația fabricii producătoare de acest bun. DA 3.16 Notă Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri separate care vor conţine „propunerea tehnică” şi „propunerea financiară”.Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice. DA 3.17 Garanția pentru ofertă original, conform modelului formularului (F 3.2), garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante DA 3.18 Garanţia de bună execuţie a contractului (la semnarea contractului) (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.6 DA 3.19 Notă (pentru utilaj second-hand) Prezentarea informației veridice a controlului de evidență a motoorelor cu anexarea pozelor (foto/imagini). DA 3.20 Acte de înregistrare pentru utilaj second-hand sau declarație pe propria răspundere tehnica să fie înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova și să fie prezentate certificatele de înmatriculare, revizia tehnică și asigurarea RCA – copii confirmate prin semnătura și ștampila operatorului economic DA 3.21 Declarația pe propria răspundere privind neimplicarea mijlocului de transport în accidente rutiere (pentru utilaj second-hand) original, cu aplicarea semnături și a ștampilei ofertantultui DA 3.22 Declarația pe propria răspundere privind faptul că mijlocul de transport nu este grevat cu gaj (pentru utilaj second-hand) original, cu aplicarea semnături și a ștampilei ofertantultui DA 3.23 Declarație pe proprie răspundere (pentru utilaj second-hand) Prestatorul se obligă să scoată de la evidență tehnica, cu ulterioara transmitere a actelor către beneficiar și livrarea va fi ulterior efectuată din contul operatorului economic cîștigător la adresa: Î.M. “DRCD Bălți”, str.Decebal, 126, mun. Bălți, Republica Moldova. DA 3.24 Declarație privind deservirea în perioada de garanție original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: 1. Perioada de intervențiuni pentru defecțiuni accidentale maxim 5 zile de la notificarea acestuia. Garanția va fi asigurată atît pentru piesele de schimb cît și pentru manopera aferentă înlocuirii acestora. DA 3.25 Raportul de evaluare pentru bunurile mobile (second-hand) copia raportului de evaluare realizat de un evaluator independent, cu semnătura și ștampila ofertantului în original DA 3.26 Declarație privind instruirea personalului original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei; 1. În momentul punerii în funcțiune a echipamentului rutier, se va oferi de către ofertant, în mod gratuit, asistența tehnică și instruirea personalului (desemnat de către autoritatea contractantă), explicația tuturor caracteristicilor tehnice și funcționale ale echipamentelor. Instruirea personalului pentru deservirea echipamentului rutier se face pe cheltuiala furnizorului. 2.După punerea în funcțiune se vor efectua teste pentru verificarea funcționării tuturor echipamentelor în sarcină, verificarea caracteristicilor tehnice solicitate. DA 3.27 Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite (pentru utilaj nou) Eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor, copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului Acte confirmate despre corespunderea bunurilor standartelor ISO 9001 : 2008 (pentru utilaj nou) DA 3.28 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. DA 3.29 Lista fondatorilor operatorului economic Copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de Stat (valabilitatea extrasului nu va depăși 3 luni din ziua eliberării) confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.30 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5). DA 4. Pregătirea ofertelor 4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei 4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 1.00% din valoarea ofertei fără TVA. 4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 4.5 Termenul de livrare/prestare/executare: în termen pînă la 60 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat 4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile după livrarea și instalarea bunurilor conform facturilor fiscale 4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 45 zile 4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Licitaţie publică nr. 17/01598 Pentru achiziţionarea de: (PROCEDURĂ REPETATĂ) Achiziționarea echipamentului rutier (utilaj pentru întreținerea drumurilor) conform necesităților Primăriei mun.Bălți Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.II A nu se deschide înainte de: 15.06.2017 10:00 5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: 023154623 Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 15.06.2017 10:00 5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.III Tel: 023154623 Data, Ora: 15.06.2017 10:00 6. Evaluarea şi compararea ofertelor 6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: Leu MD Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 15.06.2017 6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț pentru o poziție și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare 6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt 7. Adjudecarea contractului 7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ 7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): 5.00% 7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract 7.5 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 11 zile Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. Conducătorul grupului de lucru: BABII LEONID ________________________________