| Reparatie capitala a elementelor de constructii in gradinita pentru copii Nr.1 de pe str.Conev,19 m.Balti (SAC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Groape pentru gura de ventilare-30buc (SAC-2; SAC-3) |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida groapei pentru gura de ventilare, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из кирпичей SAC-2.1*30buc) | m3 | 11,810 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетонного основания механизированными средствами прниямков SAC-2.1*30buc) | m3 | 0,900 |
| 3 | TrB02B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Дополнительная транспортировка строймусора, опрокидной тачкой, на расстояние 20 м для погрузки) 11,81м3+0,9м3 = 12,71м3/22,88тн | t | 22,880 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка строймусора в автомобили экскаватором 11.81m3+0.9m3=12.71m3) | 100 m3 | 0,127 |
| 5 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Вывозка строймусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 7 км) 11,81м3+0,9м3=12,71м3/22,88тн | t | 22,880 |
| 6 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта) SAC-3 уз.1-1 | m3 | 0,360 |
| 7 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона в основание) SAC-3 уз.1-1 | m3 | 0,720 |
| 8 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов в стен) SAC-3 уз.1-1 | m2 | 90,000 |
| 9 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Вс15 (В200) П1 F25 W2) SAC-3 | m3 | 13,500 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка Кр1 0,43m*0,68m*7,72kg*30buc=231,6kg) SAC-3 | buc | 30,000 |
| 11 | IzD05B к=2 | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка в два слоя, вручную металлических изделий ЭП-057) SAC-3 п.3 | t | 0,232 |
| 12 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat (Окраска в два слоя эмалью ЭП-1155) SAC-3 п.3 | t | 0,232 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidarea peretelor al subsolului tehnic-13buc Fragmentul nr.1.....nr.4 (SAC-4....SAC-6) |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлические элементы для усиления стен техподполья) SAC-6 прим.3 | kg | 32,400 |
| 14 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка местами стен техподполья из блоков известняка (котельца) M35 с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях) SAC-6 прим 1.2 | m3 | 1,700 |
| 15 | RpCG32A | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj (Заделка шва цементным раствором между плитой перекрытия и котельцом) SAC-6 прим.п.4 | m | 8,200 |
|  |  | Capitolul 3. Soclu 229m2 SAC-7 |  |  |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки на стенах цоколя) SAC-7 | m2 | 229,000 |
| 17 | TrB02B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Дополнительная транспортировка строймусора, опрокидной тачкой, на расстояние 20 м для погрузки) 4,58м3/8,24тн | t | 8,240 |
| 18 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка строймусора в автомобили экскаватором 4,58m3) | 100 m3 | 0,046 |
| 19 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Вывозка строймусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 7 км) 4,58м3/8,24тн | t | 8,240 |
| 20 | CF05A | Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma "Rabita", driscuite, cu mortar de ciment marca M 100, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Наружняя штукатурка толщиной 3 см, цементным раствором М100 по сетке "Рабица", включая установку сетки 229м2, с креплением клямеров из оц.стали-91,6кг на монтаж дюбель -916штук) SAC-7 прим п.1,2,3 | m2 | 229,000 |
| 21 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100, средней толщиной 2 см, стен на примыкающих участках к цоколю h=0,5m) SAC-7 прим п.4 | m2 | 190,500 |
|  |  | Capitolul 4. Restaurarea zidariei stratificata din blocuri - 6 locuri SAC-8 |  |  |
| 22 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки местами на участках расслоения) SAC-8 n.5 | m3 | 0,480 |
| 23 | TrB02B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Дополнительная транспортировка строймусора, опрокидной тачкой, на расстояние 20 м для погрузки) 0,48м3/0,77тн | t | 0,770 |
| 24 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка строймусора в автомобили экскаватором 0,48m3) | 100 m3 | 0,005 |
| 25 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Вывозка строймусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 7 км) 0,48м3/0,77тн | t | 0,770 |
| 26 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка местами стен на участках расслоения кладки) SAC-8 n.5 | m3 | 0,480 |
|  |  | Capitolul 5. Consolidarea zidurilor al casei scarii (Fragmentul 1) SAC-9;10 |  |  |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах л/клетки) SAC-10 n.6 | m2 | 22,040 |
| 28 | TrB02B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Дополнительная транспортировка строймусора, опрокидной тачкой, на расстояние 20 м для погрузки) 0,44м3/0,79тн | t | 0,790 |
| 29 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка строймусора в автомобили экскаватором 0,44m3) | 100 m3 | 0,004 |
| 30 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Вывозка строймусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 7 км) 0,44м3/0,79тн | t | 0,790 |
| 31 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных арматурных сеток 150*150*д.8АI-116,1кг на стены, с установкой аркеров д.8АIIl-24,96кг и анкеров д.8АI-7,8кг)SAC-10 | kg | 148,860 |
| 32 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment marca 50 T (Ремонт штукатурки полимерцементным раствором марки 50) SAC-10 n.6 | m2 | 22,040 |
| 33 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment marca 50 T (Ремонт штукатурки полимерцементным раствором марки 50 на примыкающих участках) SAC-10n.7 | m2 | 4,400 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor SAC-10 n.7 | m2 | 26,400 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. SA10 n.7 | m2 | 26,400 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual SAC-10 n.7 | m2 | 63,800 |
|  |  | Capitolul 6. Cerdacurilor de intrare Kp1=9buc (Fragmentul 1A) SAC-11;12 |
|  |  | Capitolul 6.1. Perete de presare Nodul 1;2 - SAC-12; SAC-11 |
| 37 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта в отвал для демонтажа фундаментов крылец и для последующего бетонирования) SAC-11 n.3 | m3 | 27,950 |
| 38 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старых бетоных крылец механизированными средствами Kp1=9buc) SAC-11n.2 | m3 | 15,660 |
| 39 | TrB02B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Дополнительная транспортировка строймусора, опрокидной тачкой, на расстояние 20 м для погрузки) 27,95м3+15,66м3=43,61м3/31,32тн | t | 31,320 |
| 40 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка строймусора в автомобили экскаватором 15,66m3) | 100 m3 | 0,157 |
| 41 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Вывозка строймусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 7 км) 15,66m3/31,32тн | t | 31,320 |
| 42 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в бетонных элементах д.10mm L=150mm для кустановки анкеров) SAC-12 узел 1;2 | buc | 84,000 |
| 43 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных арматурных сеток 150*150*д.8АI-298,35кг на стены, с установкой аркеров д.8АIIl-75,6кг) SAC-12 уз.1;2 | kg | 373,950 |
| 44 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов прижимной стенки тамбуров) | m2 | 58,200 |
| 45 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Бетонирование прижимной стенки т.100мм тамбура) SAC-12 | m3 | 5,820 |
| 46 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Обратная засыпка грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м) SAC-11 | m3 | 20,300 |
| 47 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг после обратной засыпки) SAC-11 | 100 m3 | 0,203 |
|  |  | Capitolul 6.2. Cerdacurilor de intrare Nodul A, B SAC-12 |  |  |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 3,520 |
| 49 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж арматурных сварных сеток 100*100*6AI) | kg | 163,000 |
| 50 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов в лестницы тамбура) | m2 | 79,700 |
| 51 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Вс15(В200) в плиты, лестничные площадки, набивные ступени) | m3 | 22,860 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см) | m2 | 43,200 |
| 53 | CG01A1 к=-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Исключить с расценки CG 01A толщину 1см подстилающий слой из цементного раствора М100) | m2 | -43,200 |
| 54 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка площадки,ступеней и подступенков на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) | m2 | 54,000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tencuieli exterioare SAC-12 |  |  |
| 55 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100, средней толщиной 2 см, боковых поверхностей тамбуров и крылец) SAC-12 | m2 | 34,500 |
|  |  | Capitolul 7. Cerdacurilor a scarii evacuare - 6buc (Fragmentul 1B.....4) SAC-13,14 |
| 56 | CF05A к=1,33 | Tencuieli exterioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma "Rabita", driscuite, cu mortar de ciment marca M 100, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Наружняя штукатурка толщиной 4 см, по сетке "Рабица", цементным раствором М 100, включая установку сетки, с креплением клямеров из оц.стали на монтажный дюбель) SAC-13,14 | m2 | 5,670 |
| 57 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Вс15(В200) в плиты, лестничные площадки, набивные ступени-эвакуационные) SAC-13,14 | m3 | 0,230 |

Proiectant N.Beanchina

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatie capitala a elementelor de constructii in gradinita pentru copii Nr.1 de pe str.Conev,19 m.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1 (PG)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия, бордюров механизированным способом т50мм) (174м2*0,05=8,7м3 PG-1 прим.п.1) | m3 | 8,700 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия т.30мм (647мс2*0,03=19,41м3) , бордюров и подстилающего слоя из щебня т.10см (647м2*0,1=64,7м3) механизированным способом) PG-1 прим.п.3; PG-6)(19,41м3+64,7м3=84,11м3) | m3 | 84,110 |
| 3 | TrB02B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка сроймусора опрокидной тачкой, на расстояние 20 м) (8,7м3+19,41м3+64,7м3=92,81м3/185,6тн) | t | 185,600 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка строймусора в автомобили экскаватором 8,7м3+64,7м3+19,41м3=92,81м3) | 100 m3 | 0,928 |
| 5 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Транспортировка строймусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 7 км 92,81м3/185,6тн) | t | 185,600 |
| 6 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем крышек смотровых колодцев) PG-5 прим.п.2 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereu. 1,0м*575,5м (Тип 1 PG-6) |  |  |
| 7 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка суглинка в карьере экскаватором, с загрузкой в автомобили) (575,5м2*0,3=172,7м3/259,05тн) PG-6 Конструкция отмостки Тип 1 | 100 m3 | 1,727 |
| 8 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km (Транспортировка суглинка из карьера на объект автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 11 км) 575,5м2*0,3=172,7м3/259,05тн | t | 259,050 |
| 9 | TrB02B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка суглинка опрокидной тачкой, на расстояние 20 м для укладки в отмостку) (575,5м2*0,3=172,7м3/259,05тн) | t | 259,050 |
| 10 | Preti | Стоимость суглинка (575,5м2*0,3=172,7м3) | m3 | 172,700 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг суглинка для восстановления отмостки) (575,5м2*0,3=172,7м3) PG-1; PG-6 тип 1 | 100 m3 | 1,727 |
| 12 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня т.20мм, с уплотнением и ручной укладкой) PG-1;6 тип1 (575,5м2*0,02=11,51м3) | m3 | 11,510 |
| 13 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона в основание т.120мм.....т.150мм) PG-1 PG-6 (575,5м2*(0,12+0,15:2)=77,7м3 | m3 | 77,700 |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для обрамления, уложенные на бетонное основание) PG-1 PG-6 тип 1 | m | 119,500 |
| 15 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток т.30мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо) PG-1 PG-6 тип1 | m2 | 575,500 |
|  |  | Capitolul 3. Drum de acces 174m2 (Тип 2 PG-6) |  |  |
| 16 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Дополнительный вырвнивающий слой из щебня, с уплотнением и ручной укладкой) PG-5 прим п.1; PG-6 тип1 | m3 | 10,000 |
| 17 | DE10С | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские 100*30*15 см) PG-1 PG-6 | m | 358,000 |
| 18 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток т.80мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 174,000 |
|  |  | Capitolul 4. Restabilirea peluzei 354м2 (PG-1 PG-4 прим п.2) |  |  |
| 19 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов вокруг отмостки 1м) | 100m2 | 3,540 |
| 20 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление почвы) | m2 | 354,000 |
| 21 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100m2 | 3,540 |
| 22 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн) | 100m2 | 3,540 |

Proiectant N.Beanchina

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.