CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumerea beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziţie

- Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparaţie a str. Dubinovschi din or. Bălti

| Nr crt. | Simbol norme şi Cod resursa | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpDB41A K=0.3 | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din piatra sparta cu 3 parcursuri pe o urma (K=0.3) | m3 | 480,000 |
| 2 | DA18B | Strat de fundaţie din agregate in amestecuri optimale, cu savura de calcar, executat cu asternere mecanica | m3 | 168,000 |
| 3 | RpAcFOlC | Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalaţiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (fara cărămizi) | buc | 12,000 |
| 4 | DII 19 | Fundaţii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pentru monolitizarea capacelor căminelor de vizitare) | m3 | 2,000 |
| 5 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate (cu 4% ciment si stabilizator ANT) prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica h-15cm | m3 | 360,000 |
| 6 | DI152B | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 | 100m2 | 24,000 |
| 7 | DI152A | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 | 100m2 | 24,000 |