| Renovarea invelisului strazii Stefan cel Mare si Sfint (de la str.M.Viteazul pina la podul peste r.Raut) in or.Balti N15858 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Strada principala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Подготовительные работы |  |  |
| 1 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (разбивка и восстановление трассы) | 1 km | 1,060 |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (очистка покрытия бульдозером от мусора и грязи) | 100 m3 | 0,300 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором) | 100 m3 | 0,300 |
| 4 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 51,000 |
| 5 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 13 500,000 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка мусора экскаватором) | 100 m3 | 6,750 |
| 7 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km (отвозка на территорию АБЗ МП ДРСУ Бэлць ул.Штефан чел Маре, 191.) | t | 1 282,500 |
| 8 | RpDB36C | Desfacerea borduri din beton | m | 900,000 |
| 9 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 60,000 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором) | 100 m3 | 0,600 |
| 11 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km (отвозка на территорию АБЗ МП ДРСУ Бэлць ул.Штефан чел Маре, 191.) | t | 141,000 |
| 12 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(наращивание горловины колодцев КЦО-1) | buc | 66,000 |
| 13 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (наращивание горловины смотр. колодцев) | m3 | 0,360 |
| 14 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (демонтаж горловины смотровых колодцев) | m3 | 2,300 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором) | 100 m3 | 0,023 |
| 16 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 5,520 |
|  |  | Capitolul 2. Дорожное покрытие |  |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию после фрезы) | t | 8,147 |
| 18 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat la drumuri, executate cu geotextile tip Basetex (геосетка) | m2 | 3 700,000 |
| 19 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 20 367,000 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию - 0,4л/м2) | t | 4,812 |
| 21 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5,0 см ) | m2 | 20 367,000 |
| 22 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100х30х15cm, | m | 800,000 |
|  |  | Capitolul 3. Тротуары |  |  |
| 23 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (корыто под тротуары Н=20см) | 100 m3 | 3,720 |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором) | 100 m3 | 3,720 |
| 25 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 632,400 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 186,000 |
| 27 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (покрытие из плиток типа "Брусчатка") | m2 | 1 861,000 |
| 28 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100х10х8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton | m | 798,000 |
|  |  | Capitolul 4. Устройство съездов |  |  |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Н=12см | m3 | 120,000 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по щебню 0,6л/м2) | t | 0,599 |
| 31 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 999,000 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 746,000 |
|  |  | Capitolul 5. Водоотвод |  |  |
| 33 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,580 |
| 34 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) | buc | 2,000 |
| 35 | CA02C | Beton М50 simplu turnat in egalizari | m3 | 0,140 |
| 36 | CA03F | Beton М200 simplu (лоток) | m3 | 0,060 |
| 37 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,730 |
| 38 | AcE15A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59м3) | buc | 1,000 |
| 39 | AcE15A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51м3) | buc | 1,000 |
| 40 | AcE15A1 | Inel prefabricate pt. camine КЦ-20-9 (0,59м3) | buc | 1,000 |
| 41 | AcE15A1 | Inel prefabricate pt. camine КЦ-7-3 (0,06м3) | buc | 1,000 |
| 42 | AcE15A1 | Inel de reazem КЦО-1 (0,02м3) | buc | 1,000 |
| 43 | CA02C | Beton М50 simplu turnat in egalizari | m3 | 0,490 |
| 44 | CA03F | Beton М200 simplu | m3 | 4,760 |
| 45 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,000 |
| 46 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (стремянка) | kg | 18,960 |
| 47 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,020 |
| 48 | AcD10B | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (трубы д.300мм) | m | 5,000 |
| 49 | AcE50F | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm | piesa | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6. Обстановка и принадлежности дороги |  |  |
| 50 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 129,400 |
| 51 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (Установка знаков) | buc | 111,000 |
| 52 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов) | buc | 40,000 |
|  |  | Capitolul 7. Устройство барьерного ограждения |  |  |
| 53 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi | kg | 3 413,200 |
| 54 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 3,413 |
|  |  | Capitolul 8. Озеленение |  |  |
| 55 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,250 |
| 56 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (подвозка) | t | 270,000 |
| 57 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,250 |
| 58 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 11,250 |