| Reparatia capitala acoperisului plat al gradinitei pentru copii nr. 19 str. Conev din mun. Balti. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. БЛОКИ А1 и Б1. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Демонтажные работы. |  |  |
| 1 | RpIzC40B | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) (Разборка рулонного покрытия кровли и примыканий к парапетам и вентшахтам.) | m2 | 192,300 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - покрытия парапетов и защитных фартуков из оцинкованной стали 64,3м2 : 0,5м =128,6м) | m | 128,600 |
| 3 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm (Снятие вытяжных зонтов вентшахт из оцинкованнго листа, 0,5-0,8 мм) | m2 | 5,500 |
| 4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого ливнестока) | m3 | 0,200 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапетов из мелких блоков пильного известняка) | m3 | 0,900 |
| 6 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat (Чистка и укладка в штабель котельца из разобранной кладки, включая вывоз строительного мусора 0,9м3 х 56шт = 50шт 50%) | buc | 25,000 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб ф120мм) | m | 8,000 |
| 8 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Демонтаж водосточной воронки из оцинкованного листа толщиной 0,5мм Кз=0,4) | buc | 2,000 |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж экранов ограждений h = 0.6м из плоских а/цементных листов.) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Устройство кровли. |  |  |
| 10 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт сущ. стяжки цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 16,000 |
| 11 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать) | m2 | -16,000 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Уклонообразующая стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 163,200 |
| 13 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=4) | m2 | 163,200 |
| 14 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Огрунтовка поверхности кровли битумной суспензией в один слой) | m2 | 194,200 |
| 15 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Двухслойное покрытие кровли Технониколем.) | m2 | 194,200 |
| 16 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Доп. слой рулонного покрытияк парапетам и вентшахтам из Технониколя) | m2 | 50,600 |
| 17 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Покрытие парапетов, вентшахт, примыканий к стенам и парапетам из оцинкованной стали т. 0,8мм, закрепленные на котельцовой кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см 91,9м2 : 0,5м = 183,8м Кз=0,8) | m | 183,800 |
| 18 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых (смотри лист 14) | buc | 307,000 |
| 19 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство штробы в стенах из котельцовой кладки , механизированно (смотри лист 8, 14, узел "Б".) | m | 10,200 |
| 20 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Бортики высотой макс.15 см, уложенные по месту, из цементного раствора М 100 (смотри лист 8, 14 узел "Е") | m | 4,100 |
|  |  | Capitolul 1.3. Устройство парапета. |  |  |
| 21 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка отверстий в парапете из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м.) | m3 | 0,120 |
| 22 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка закладываемых участков парапета ЦПР М10.) | m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Устройство ограждений ОГ-1, ОГ-2. |  |  |
| 23 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 40мм в кладке парапета, толщ. до 20 см 38,2м : 2,4м = 16штх2отв.) | buc | 32,000 |
| 24 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, ограждений кровли ОГ-1 5,68кг х 16шт=90,9кг ) | kg | 90,900 |
| 25 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в перекрытиях цементным раствором + мастика ПВА 20% после установок анкеров) | buc | 32,000 |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку 0,02х4стх6,4м х 16шт=8,2) | m2 | 8,200 |
| 27 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованного профнастила ТП-20 с пластизольным покрытием, закрепленных самонарезающими болтами) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Устройство водосточной системы. |  |  |
| 28 | CE19A3 | Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (Желоба полукруглые Д=12,0см из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, ) | m | 2,400 |
| 29 | CE21A3 | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m (Водосточные трубы круглые Д=12,0 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ) | m | 8,000 |
| 30 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка из оцинкованного листа толщиной 0,5мм и стальных оцинкованных труб Д=120мм, изготовленная на стройплощадке ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Устройство веншахт ВШ-1 (1шт), ВШ-2 (сеч-е 2-2, 1шт). |  |  |
| 31 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт вентшахт, изготовленый из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм 35,4кг : 6,48кг = 5,46м2) | m2 | 5,460 |
| 32 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых (листы 8, 16) | buc | 56,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Утепление вентшахт (лист 19). |  |  |
| 33 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка бортика и стяжки из ЦПР (0,16+0,04) : (0,15х0,20) : 2= 13,3м) | m | 13,300 |
| 34 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка утеплителя из керамзитового гравия.) | m3 | 1,000 |
| 35 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Утепление кровли из керамзитового гравия.) | m3 | 0,700 |
| 36 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство бортиков и стяжек из цементного раствора М 100 ) | m | 11,300 |
| 37 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Устройство деревянного бруса 50х50мм по периметру шахты) | m | 11,200 |
| 38 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен шахты с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т. 100мм) | m2 | 10,500 |
| 39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ADEPLAST PROIECT" ) | m2 | 6,900 |
| 40 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) | m2 | 6,900 |
|  |  | Capitolul 1.8. Устройство монолитных ж/бетонных карнизных свесов К-1 (2шт) |  |  |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для карнизных свесов из ф6АI 8,9кг х 2шт = 17,8кг) | kg | 17,800 |
| 42 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20мм в поясе - обвязке, толщ. 30 см К=0,7) | buc | 8,000 |
| 43 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Анкера из ф 12 А III) | kg | 6,900 |
| 44 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка монолитных ж/б карнизных свесов, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 5,320 |
| 45 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство монолитных ж/б карнизных свесов, приготовление бетона М200 на бетономешалке на стройплощадке) | m3 | 0,440 |
|  |  | Capitolul 1.9. Устройство водостоков В1(2шт) |  |  |
| 46 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Водостоки из оцинкованного листа, толщиной 1мм, для фиксации водосточных труб.) | buc | 2,000 |
| 47 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические саморезы, закрепленные в железобетоне) | buc | 16,000 |
| 48 | RpCU08D | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment, nisip si aracet, intr-un strat (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента, песка и клея, одним слоем (0,5+0,3)х0,4=0,32м2) | m2 | 0,640 |
|  |  | Capitolul 2. БЛОКИ А2 и Б2. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Демонтажные работы. |  |  |
| 49 | RpIzC40B | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) (Разборка рулонного покрытия кровли и примыканий к парапетам и вентшахтам.) | m2 | 195,800 |
| 50 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - покрытия парапетов и защитных фартуков из оцинкованной стали 65,3м2 : 0,5м =130,6м) | m | 130,600 |
| 51 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm (Снятие вытяжных зонтов вентшахт из оцинкованнго листа, 0,5-0,8 мм) | m2 | 5,700 |
| 52 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого ливнестока) | m3 | 0,200 |
| 53 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапетов из мелких блоков пильного известняка) | m3 | 0,900 |
| 54 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat (Чистка и укладка в штабель котельца из разобранной кладки, включая вывоз строительного мусора 0,9м3 х 56шт = 50шт 50%) | buc | 25,000 |
| 55 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб ф120мм) | m | 8,500 |
| 56 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Демонтаж водосточной воронки из оцинкованного листа толщиной 0,5мм Кз=0,4) | buc | 2,000 |
| 57 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж экранов ограждений h = 0.6м из плоских а/цементных листов.) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Устройство кровли. |  |  |
| 58 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт сущ. стяжки цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 20,000 |
| 59 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать) | m2 | -20,000 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Уклонообразующая стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 166,400 |
| 61 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=4) | m2 | 166,400 |
| 62 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Огрунтовка поверхности кровли битумной суспензией в один слой) | m2 | 197,900 |
| 63 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Двухслойное покрытие кровли Технониколем.) | m2 | 197,900 |
| 64 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Доп. слой рулонного покрытияк парапетам и вентшахтам из Технониколя) | m2 | 50,600 |
| 65 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Покрытие парапетов, вентшахт, примыканий к стенам и парапетам из оцинкованной стали т. 0,8мм, закрепленные на котельцовой кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см 92,8м2 : 0,5м = 185,6м Кз=0,8) | m | 185,600 |
| 66 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых ( Смотри листы 9, 14) | buc | 321,000 |
| 67 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство штробы в стенах из котельцовой кладки , механизированно (смотри листы 9, 14 узел "Б".) | m | 10,200 |
| 68 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Бортики высотой макс.15 см, уложенные по месту, из цементного раствора М 100 (смотри листы 9, 14 узел "Е".) | m | 9,200 |
|  |  | Capitolul 2.3. Устройство парапета. |  |  |
| 69 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка отверстий в парапете из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м.) | m3 | 0,120 |
| 70 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка закладываемых участков парапета.) | m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 2.4. Устройство ограждений ОГ-1, ОГ-2. |  |  |
| 71 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 40мм в кладке парапета, толщ. до 20 см) | buc | 32,000 |
| 72 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, ограждений кровли ОГ-1 ) | kg | 90,900 |
| 73 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в перекрытиях цементным раствором + мастика ПВА 20% после установок анкеров) | buc | 32,000 |
| 74 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 8,200 |
| 75 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованного профнастила ТП-20 с пластизольным покрытием, закрепленных самонарезающими болтами) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Устройство водосточной системы. |  |  |
| 76 | CE19A3 | Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (Желоба полукруглые Д=12,0см из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, ) | m | 2,400 |
| 77 | CE21A3 | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m (Водосточные трубы круглые Д=12,0 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ) | m | 8,500 |
| 78 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка из оцинкованного листа толщиной 0,5мм и стальных оцинкованных труб Д=120мм, изготовленная на стройплощадке ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Устройство веншахт ВШ-1 (1шт), ВШ-2 (сеч-е 2-2, 1шт). |  |  |
| 79 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт вентшахт, изготовленый из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм) | m2 | 5,460 |
| 80 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых (листы 8, 16) | buc | 56,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Утепление вентшахт (лист 19). |  |  |
| 81 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка бортика и стяжки из ЦПР (0,16+0,04) : (0,15х0,20) : 2= 13,3м) | m | 13,300 |
| 82 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка утеплителя из керамзитового гравия.) | m3 | 1,000 |
| 83 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Утепление кровли из керамзитового гравия.) | m3 | 0,700 |
| 84 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство бортиков и стяжек из цементного раствора М 100 ) | m | 11,300 |
| 85 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Устройство деревянного бруса 50х50мм по периметру шахты) | m | 11,200 |
| 86 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен шахты с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т. 100мм) | m2 | 10,500 |
| 87 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ADEPLAST PROIECT" ) | m2 | 6,900 |
| 88 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) | m2 | 6,900 |
|  |  | Capitolul 2.8. Устройство монолитных ж/бетонных карнизных свесов К-1 (2шт) |  |  |
| 89 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для карнизных свесов из ф6АI) | kg | 17,800 |
| 90 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20мм в поясе - обвязке, толщ. 30 см К=0,7) | buc | 8,000 |
| 91 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Анкера из ф 12 А III) | kg | 6,900 |
| 92 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка монолитных ж/б карнизных свесов, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 5,320 |
| 93 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство монолитных ж/б карнизных свесов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) | m3 | 0,440 |
|  |  | Capitolul 2.9. Устройство водостоков В1(2шт) |  |  |
| 94 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Водостоки из оцинкованного листа, толщиной 1мм, для фиксации водосточных труб.) | buc | 2,000 |
| 95 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические саморезы, закрепленные в железобетоне) | buc | 16,000 |
| 96 | RpCU08D | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment, nisip si aracet, intr-un strat (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента, песка и клея, одним слоем (0,5+0,3)х0,4=0,32м2) | m2 | 0,640 |
|  |  | Capitolul 3. БЛОКИ А3 и Б3. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Демонтажные работы. |  |  |
| 97 | RpIzC40B | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) (Разборка рулонного покрытия кровли и примыканий к парапетам и вентшахтам.) | m2 | 195,800 |
| 98 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - покрытия парапетов и защитных фартуков из оцинкованной стали 65,3м2 : 0,5м =130,6м) | m | 130,600 |
| 99 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm (Снятие вытяжных зонтов вентшахт из оцинкованнго листа, 0,5-0,8 мм) | m2 | 5,700 |
| 100 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого ливнестока) | m3 | 0,200 |
| 101 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапетов из мелких блоков пильного известняка) | m3 | 0,900 |
| 102 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat (Чистка и укладка в штабель котельца из разобранной кладки, включая вывоз строительного мусора 0,9м3 х 56шт = 50шт 50%) | buc | 25,000 |
| 103 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб ф120мм) | m | 8,500 |
| 104 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Демонтаж водосточной воронки из оцинкованного листа толщиной 0,5мм Кз=0,4) | buc | 2,000 |
| 105 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж экранов ограждений h = 0.6м из плоских а/цементных листов.) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Устройство кровли. |  |  |
| 106 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт сущ. стяжки цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 18,000 |
| 107 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать) | m2 | -18,000 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Уклонообразующая стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 166,400 |
| 109 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=4) | m2 | 166,400 |
| 110 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Огрунтовка поверхности кровли битумной суспензией в один слой) | m2 | 197,900 |
| 111 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Двухслойное покрытие кровли Технониколем.) | m2 | 197,900 |
| 112 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Доп. слой рулонного покрытияк парапетам и вентшахтам из Технониколя) | m2 | 50,600 |
| 113 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Покрытие парапетов, вентшахт, примыканий к стенам и парапетам из оцинкованной стали т. 0,8мм, закрепленные на котельцовой кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см 92,8м2 : 0,5м = 185,6м Кз=0,8) | m | 185,600 |
| 114 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых ( Смотри листы 10, 14) | buc | 312,000 |
| 115 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство штробы в стенах из котельцовой кладки , механизированно (смотри лисы 10, 14 узел "Б".) | m | 10,200 |
| 116 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Бортики высотой макс.15 см, уложенные по месту, из цементного раствора М 100 (смотри листы 10, 14 узел "Е".) | m | 8,600 |
|  |  | Capitolul 3.3. Устройство парапета. |  |  |
| 117 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка отверстий в парапете из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м.) | m3 | 0,120 |
| 118 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка закладываемых участков парапета.) | m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 3.4. Устройство ограждений ОГ-1, ОГ-2. |  |  |
| 119 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 40мм в кладке парапета, толщ. до 20 см) | buc | 32,000 |
| 120 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, ограждений кровли ОГ-1 ) | kg | 90,900 |
| 121 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в перекрытиях цементным раствором + мастика ПВА 20% после установок анкеров) | buc | 32,000 |
| 122 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 8,200 |
| 123 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованного профнастила ТП-20 с пластизольным покрытием, закрепленных самонарезающими болтами) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Устройство водосточной системы. |  |  |
| 124 | CE19A3 | Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (Желоба полукруглые Д=12,0см из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, ) | m | 2,400 |
| 125 | CE21A3 | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m (Водосточные трубы круглые Д=12,0 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ) | m | 9,500 |
| 126 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка из оцинкованного листа толщиной 0,5мм и стальных оцинкованных труб Д=120мм, изготовленная на стройплощадке ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Устройство веншахт ВШ-1 (1шт), ВШ-2 (сеч-е 2-2, 1шт). |  |  |
| 127 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт вентшахт, изготовленый из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм) | m2 | 5,460 |
| 128 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых (листы 8, 16) | buc | 56,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Утепление вентшахт (лист 19). |  |  |
| 129 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка бортика и стяжки из ЦПР (0,16+0,04) : (0,15х0,20) : 2= 13,3м) | m | 13,300 |
| 130 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка утеплителя из керамзитового гравия.) | m3 | 1,000 |
| 131 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Утепление кровли из керамзитового гравия.) | m3 | 0,700 |
| 132 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство бортиков и стяжек из цементного раствора М 100 ) | m | 11,300 |
| 133 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Устройство деревянного бруса 50х50мм по периметру шахты) | m | 11,200 |
| 134 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен шахты с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т. 100мм) | m2 | 10,500 |
| 135 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ADEPLAST PROIECT" ) | m2 | 6,900 |
| 136 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) | m2 | 6,900 |
|  |  | Capitolul 3.8. Устройство монолитных ж/бетонных карнизных свесов К-1 (2шт) |  |  |
| 137 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для карнизных свесов из ф6АI) | kg | 17,800 |
| 138 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20мм в поясе - обвязке, толщ. 30 см К=0,7) | buc | 8,000 |
| 139 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Анкера из ф 12 А III) | kg | 6,900 |
| 140 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка монолитных ж/б карнизных свесов, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 5,320 |
| 141 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство монолитных ж/б карнизных свесов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) | m3 | 0,440 |
|  |  | Capitolul 3.9. Устройство водостоков В1(2шт) |  |  |
| 142 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Водостоки из оцинкованного листа, толщиной 1мм, для фиксации водосточных труб.) | buc | 2,000 |
| 143 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические саморезы, закрепленные в железобетоне) | buc | 16,000 |
| 144 | RpCU08D | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment, nisip si aracet, intr-un strat (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента, песка и клея, одним слоем (0,5+0,3)х0,4=0,32м2) | m2 | 0,640 |
|  |  | Capitolul 4. БЛОКИ А4 и Б4. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Демонтажные работы. |  |  |
| 145 | RpIzC40B | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) (Разборка рулонного покрытия кровли и примыканий к парапетам и вентшахтам.) | m2 | 192,300 |
| 146 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - покрытия парапетов и защитных фартуков из оцинкованной стали 64,3м2 : 0,5м =128,6м) | m | 128,600 |
| 147 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm (Снятие вытяжных зонтов вентшахт из оцинкованнго листа, 0,5-0,8 мм) | m2 | 5,800 |
| 148 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого ливнестока) | m3 | 0,200 |
| 149 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапетов из мелких блоков пильного известняка) | m3 | 0,900 |
| 150 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat (Чистка и укладка в штабель котельца из разобранной кладки, включая вывоз строительного мусора 0,9м3 х 56шт = 50шт 50%) | buc | 25,000 |
| 151 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб ф120мм) | m | 9,500 |
| 152 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Демонтаж водосточной воронки из оцинкованного листа толщиной 0,5мм Кз=0,4) | buc | 2,000 |
| 153 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж экранов ограждений h = 0.6м из плоских а/цементных листов.) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Устройство кровли. |  |  |
| 154 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт сущ. стяжки цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 16,000 |
| 155 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать) | m2 | -16,000 |
| 156 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Уклонообразующая стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 163,200 |
| 157 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=4) | m2 | 163,200 |
| 158 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Огрунтовка поверхности кровли битумной суспензией в один слой) | m2 | 191,600 |
| 159 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Двухслойное покрытие кровли Технониколем.) | m2 | 191,600 |
| 160 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Доп. слой рулонного покрытияк парапетам и вентшахтам из Технониколя) | m2 | 50,600 |
| 161 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Покрытие парапетов, вентшахт, примыканий к стенам и парапетам из оцинкованной стали т. 0,8мм, закрепленные на котельцовой кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см 91,9м2 : 0,5м = 183,8м Кз=0,8) | m | 183,800 |
| 162 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых ( Смотри листы 11, 14) | buc | 309,000 |
| 163 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство штробы в стенах из котельцовой кладки , механизированно (смотри листы 11, 14 узел "Б".) | m | 10,200 |
| 164 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Бортики высотой макс.15 см, уложенные по месту, из цементного раствора М 100 (смотри листы 11, 14 узел "Е".) | m | 8,600 |
|  |  | Capitolul 4.3. Устройство парапета. |  |  |
| 165 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка отверстий в парапете из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м.) | m3 | 0,120 |
| 166 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка закладываемых участков парапета.) | m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 4.4. Устройство ограждений ОГ-1, ОГ-2. |  |  |
| 167 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 40мм в кладке парапета, толщ. до 20 см) | buc | 32,000 |
| 168 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, ограждений кровли ОГ-1 ) | kg | 90,900 |
| 169 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в перекрытиях цементным раствором + мастика ПВА 20% после установок анкеров) | buc | 32,000 |
| 170 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 8,200 |
| 171 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованного профнастила ТП-20 с пластизольным покрытием, закрепленных самонарезающими болтами) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Устройство водосточной системы. |  |  |
| 172 | CE19A3 | Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (Желоба полукруглые Д=12,0см из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, ) | m | 2,400 |
| 173 | CE21A3 | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m (Водосточные трубы круглые Д=12,0 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ) | m | 9,500 |
| 174 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка из оцинкованного листа толщиной 0,5мм и стальных оцинкованных труб Д=120мм, изготовленная на стройплощадке ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Устройство веншахт ВШ-1 (1шт), ВШ-2 (сеч-е 2-2, 1шт). |  |  |
| 175 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт вентшахт, изготовленый из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм) | m2 | 5,460 |
| 176 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых (листы 8, 16) | buc | 56,000 |
|  |  | Capitolul 4.7. Утепление вентшахт (лист 19). |  |  |
| 177 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка бортика и стяжки из ЦПР (0,16+0,04) : (0,15х0,20) : 2= 13,3м) | m | 13,300 |
| 178 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка утеплителя из керамзитового гравия.) | m3 | 1,000 |
| 179 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Утепление кровли из керамзитового гравия.) | m3 | 0,700 |
| 180 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство бортиков и стяжек из цементного раствора М 100 ) | m | 11,300 |
| 181 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Устройство деревянного бруса 50х50мм по периметру шахты) | m | 11,200 |
| 182 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен шахты с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т. 100мм) | m2 | 10,500 |
| 183 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ADEPLAST PROIECT" ) | m2 | 6,900 |
| 184 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) | m2 | 6,900 |
|  |  | Capitolul 4.8. Устройство монолитных ж/бетонных карнизных свесов К-1 (2шт) |  |  |
| 185 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для карнизных свесов из ф6АI) | kg | 17,800 |
| 186 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20мм в поясе - обвязке, толщ. 30 см К=0,7) | buc | 8,000 |
| 187 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Анкера из ф 12 А III) | kg | 6,900 |
| 188 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка монолитных ж/б карнизных свесов, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 5,320 |
| 189 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство монолитных ж/б карнизных свесов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) | m3 | 0,440 |
|  |  | Capitolul 4.9. Устройство водостоков В1(2шт) |  |  |
| 190 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Водостоки из оцинкованного листа, толщиной 1мм, для фиксации водосточных труб.) | buc | 2,000 |
| 191 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические саморезы, закрепленные в железобетоне) | buc | 16,000 |
| 192 | RpCU08D | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment, nisip si aracet, intr-un strat (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента, песка и клея, одним слоем (0,5+0,3)х0,4=0,32м2) | m2 | 0,640 |
|  |  | Capitolul 5. БЛОКИ А5. |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Демонтажные работы. |  |  |
| 193 | RpIzC40B | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) (Разборка рулонного покрытия кровли и примыканий к парапетам и вентшахтам.) | m2 | 442,200 |
| 194 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - покрытия парапетов и защитных фартуков из оцинкованной стали 145,1м2 : 0,5м =290,2м) | m | 290,200 |
| 195 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm (Снятие вытяжных зонтов вентшахт из оцинкованнго листа, 0,5-0,8 мм) | m2 | 4,500 |
| 196 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого ливнестока) | m3 | 0,400 |
| 197 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапетов из мелких блоков пильного известняка) | m3 | 1,600 |
| 198 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat (Чистка и укладка в штабель котельца из разобранной кладки, включая вывоз строительного мусора 1,6м3 х 56шт =90шт 50%) | buc | 45,000 |
| 199 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб ф120мм) | m | 24,500 |
| 200 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Демонтаж водосточной воронки из оцинкованного листа толщиной 0,5мм Кз=0,4) | buc | 4,000 |
| 201 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж экранов ограждений h = 0.6м из плоских а/цементных листов.) | m2 | 21,200 |
| 202 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - рулонного покрытия вентшахт.) | m2 | 11,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Устройство кровли. |  |  |
| 203 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт сущ. стяжки цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 15,000 |
| 204 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать) | m2 | -15,000 |
| 205 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Уклонообразующая стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 332,300 |
| 206 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=4) | m2 | 332,300 |
| 207 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Огрунтовка поверхности кровли битумной суспензией в один слой) | m2 | 410,000 |
| 208 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Двухслойное покрытие кровли Технониколем.) | m2 | 410,000 |
| 209 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Доп. слой рулонного покрытияк парапетам и вентшахтам из Технониколя) | m2 | 104,000 |
| 210 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Покрытие парапетов, вентшахт, примыканий к стенам и парапетам из оцинкованной стали т. 0,8мм, закрепленные на котельцовой кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см 158,7м2 : 0,5м = 317,4м Кз=0,8) | m | 317,400 |
| 211 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых ( Смотри листы 12, 14) | buc | 513,000 |
| 212 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство штробы в стенах из котельцовой кладки , механизированно (смотри листы 12, 14 узел "Б".) | m | 131,920 |
| 213 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Бортики высотой макс.15 см, уложенные по месту, из цементного раствора М 100 (смотри листы 12, 14 узел "Е".) | m | 4,100 |
|  |  | Capitolul 5.3. Устройство парапета. |  |  |
| 214 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка отверстий в парапете из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м.) | m3 | 0,120 |
| 215 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка закладываемых участков парапета.) | m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 5.4. Устройство ограждений ОГ-1, ОГ-2. |  |  |
| 216 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 40мм в кладке парапета, толщ. до 20 см) | buc | 22,000 |
| 217 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, ограждений кровли ОГ-1 11шт х 5,68кг = 62,48кг ) | kg | 62,480 |
| 218 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в перекрытиях цементным раствором + мастика ПВА 20% после установок анкеров) | buc | 22,000 |
| 219 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 5,630 |
| 220 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованного профнастила ТП-20 с пластизольным покрытием, закрепленных самонарезающими болтами) | m2 | 21,200 |
|  |  | Capitolul 5.5. Устройство водосточной системы. |  |  |
| 221 | CE19A3 | Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (Желоба полукруглые Д=12,0см из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, ) | m | 4,600 |
| 222 | CE21A3 | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m (Водосточные трубы круглые Д=12,0 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ) | m | 25,000 |
| 223 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка из оцинкованного листа толщиной 0,5мм и стальных оцинкованных труб Д=120мм, изготовленная на стройплощадке ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 5.6. Устройство веншахт ВШ-2 (сеч-е 2-2,1шт), ВШ-3 (5шт), ВШ-4 (1шт). |  |  |
| 224 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Устройство рулонного покрытия вентшахт из Технониколя) | m2 | 11,000 |
| 225 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Вытяжной зонт вентшахт, изготовленый из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм 44,7кг : 6,48кг = 6,9кг) | m2 | 6,900 |
| 226 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические саморезы, закрепленные в стенах котельцовых (листы 12, 16) | buc | 107,000 |
|  |  | Capitolul 5.7. Утепление вентшахт (лист 19). |  |  |
| 227 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка бортика и стяжки из ЦПР (0,6 : (0,15х0,20) : 2= 40м) | m | 40,000 |
| 228 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка утеплителя из керамзитового гравия.) | m3 | 2,800 |
| 229 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Утепление кровли из керамзитового гравия.) | m3 | 1,600 |
| 230 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство бортиков и стяжек из цементного раствора М 100 ) | m | 33,300 |
| 231 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Устройство деревянного бруса 50х50мм по периметру шахты) | m | 30,000 |
| 232 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен шахты с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т. 100мм) | m2 | 29,000 |
| 233 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ADEPLAST PROIECT" ) | m2 | 16,000 |
| 234 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) | m2 | 16,000 |
|  |  | Capitolul 5.8. Устройство монолитных ж/бетонных карнизных свесов К-1 (1шт) , К-2 (2шт) |  |  |
| 235 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для карнизных свесов из ф6АI) | kg | 30,500 |
| 236 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20мм в поясе - обвязке, толщ. 30 см К=0,7) | buc | 12,000 |
| 237 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Анкера из ф 12 А III) | kg | 10,350 |
| 238 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка монолитных ж/б карнизных свесов, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 8,380 |
| 239 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство монолитных ж/б карнизных свесов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) | m3 | 0,760 |
|  |  | Capitolul 5.9. Устройство водостоков В1(1шт), В2 (1шт). |  |  |
| 240 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Водостоки из оцинкованного листа, толщиной 1мм, для фиксации водосточных труб.) | buc | 2,000 |
| 241 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические саморезы, закрепленные в железобетоне) | buc | 16,000 |
| 242 | RpCU08D | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment, nisip si aracet, intr-un strat (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента, песка и клея, одним слоем (0,5+0,3)х0,4=0,32м2 (0,5+0,3)х0,6=0,48м2) | m2 | 0,800 |

Proiectant Iu. Fomin

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.