____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstrucţia havuzului orăşănesc pe str.Vasile  Alecsandri,  mun.Bălţi

№ 18-30-2-1

Lucrari de reparatie si constructie (Фонтан)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |
|  |  | 1.1. Demontarea constructii |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Демонтаж штукатурки парапета ) | m2 | 97,00 |
| 2 | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Демонтаж мозаичного покрытия парапета) | m2 | 116,10 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Демонтаж мозаичного покрытия дна фонтана) | m2 | 591,70 |
| 4 | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Демонтаж мозаичного покрытия внутренних стенок парапета) | m2 | 75,70 |
| 5 | CG21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Вощение и полировка поверхности тумб-опор фонтана) | m2 | 25,40 |
| 6 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Зачистка поверхностей круга-орнамент) | m2 | 230,00 |
| 7 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка тротуарной плитка) | m2 | 100,00 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Зачистка поверхности приямка) | m2 | 21,20 |
| 9 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора) | t | 88,00 |
| 10 | TRI1AAO4C3 | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | t | 88,00 |
| 11 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км) | t | 88,00 |
|  |  | 1.2. Finisarea exterioara |
| 12 | RpCM26A | Repararea placajelor din gresie (placi sau piscoturi), glazurate sau natur, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in camere de peste 10 mp, placile avind suprafata de pina la 60 cmp pe bucata, o singura culoare si forma (Ремонт облицовки из песчаника (плитки) | m2 | 13,00 |
| 13 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Ремонт тротуарной плитки) | m2 | 100,00 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора приямка) | m2 | 21,20 |
| 15 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен) | m2 | 97,00 |
| 16 | CI05A | Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамогранитными плитами) | m2 | 97,00 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм парапета) | m2 | 116,10 |
| 18 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство покрытие парапета из плит керамитогранита на клею) | m2 | 116,10 |
| 19 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя) | m2 | 230,00 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка чаши фонтана -PRIMER) | m2 | 667,40 |
| 21 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона В15- чаша фонтана) | m3 | 17,80 |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка А-1-6 150х150) | kg | 1 791,90 |
| 23 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка стен) | m2 | 75,70 |
| 24 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство покрытие чаши фонтана из керамической плитки на клею) | m2 | 667,40 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstrucţia havuzului  orăşănesc pe str.Vasile  Alecsandri,  mun.Bălţi

№ 18-30-2-2

# Lucrari de reparatie si constructie (Насосная)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |
|  |  | 1.1. Demontarea constructii |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Зачистка поверхности стен ) | m2 | 82,00 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Зачистка поверхностей лестницы) | m2 | 2,40 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка подстилающего слоя) | m2 | 26,00 |
| 4 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора) | t | 10,80 |
| 5 | TRI1AAO4C3 | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | t | 10,80 |
| 6 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км) | t | 10,80 |
|  |  | 1.2. Finisarea interioara |
| 7 | RpIzC03C1 | Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa cationica in trei straturi (Гидроизоляция вертикальных поверхностей насосной гидроизоляцией 2-х компонентной ) | m2 | 82,00 |
| 8 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка) | m2 | 82,00 |
| 9 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком ) | m2 | 82,00 |
| 10 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Гидроизоляция бит.мастикой) | m2 | 26,00 |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора пола насосной толщ.20мм) | m2 | 26,00 |
| 12 | CG01A1 К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -26,00 |
| 13 | IzF12M | Izolatii termice in camere frigorifice la tavane cu placi din polistiren celular, intr-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor (Водонепроницаемая прокладка люка) | m2 | 1,00 |
| 14 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска метал.лестницы) | m2 | 2,40 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -труба кв.40х40, полоса 1,0х0,5х0,01, 40х1,1х0,01) | kg | 382,38 |
| 16 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t | 0,38 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstrucţia havuzului  orăşănesc pe str.Vasile  Alecsandri,  mun.Bălţi

№ 18-30-2-3

Retelele exterioare de apa(Фонтан)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retelele exterioare de apa |
| 1 | SA17H | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб ПВХ, диаметр 110 мм,без фитингов) | m | 24,00 |
| 2 | SA17G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (Прокладка труб ПВХ диаметром 90,без фитингов) | m | 12,00 |
| 3 | SA17F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm (Прокладка труб ПВХ диаметром 75мм,без фитингов) | m | 8,00 |
| 4 | SA17E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (Прокладка труб ПВХ диаметром 63мм,без фитингов) | m | 8,00 |
| 5 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Тройник ПВХ 110/110) | buc | 3,00 |
| 6 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Переход ПВХ 110/75) | buc | 3,00 |
| 7 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Переход ПВХ 75/63) | buc | 6,00 |
| 8 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Уголок ПВХ 110/110) | buc | 3,00 |
| 9 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Уголок ПВХ 90/90) | buc | 3,00 |
| 10 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Уголок ПВХ 75/75) | buc | 6,00 |
| 11 | SA07I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 4" (Стальные нерж. трубы Ф100, без фитингов) | m | 12,00 |
| 12 | SA07F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" (Стальные нерж. трубы Ф50, без фитингов) | m | 24,50 |
| 13 | IC34G | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm (Ниппель-муфта вн. R3"(соед.с нерж.) | buc | 1,00 |
| 14 | IC34G | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm (Ниппель-муфта вн. R2"(соед.с нерж.) | buc | 5,00 |
| 15 | IC34B | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Ниппель-муфта вн. R 1/2"(соед.с нерж.) | buc | 50,00 |
| 16 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm(Гидравлическое испытание трубопроводов) | m | 52,00 |
| 17 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece și calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 90-110 мм) | m | 52,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |
| 18 | SE25A | Instalatie de racit apa, asezta pe pozitie, cu capacitate de 60 l pe ora avind greutate de 160 kg, (Монтаж стойки для центр.форсунки) | buc | 1,00 |
| 19 | SE47A з/пл К=2 | Fintina de salvare pentru spalat ochii, fixata pe pardoseala cu suruburi, cu greutatea de 35 kg (Монтаж мульти эффект.насадки) | buc | 6,00 |
| 20 | SE47A з/пл К=2 | Fintina de salvare pentru spalat ochii, fixata pe pardoseala cu suruburi, cu greutatea de 35 kg (Монтаж форсунок ) | buc | 50,00 |
| 21 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Монтаж переливного устройствао ) | buc | 2,00 |
| 22 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Монтаж донного слива) | buc | 1,00 |
| 23 | IA41B | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm (Редуктор уровня воды ) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |
| 24 |  | Стойка для центральной форсунки из нержавеющей трубы Н=1,5м с крепежн. и соедин.элементами . | buc | 1,00 |
| 25 |  | Мульти эффектная насадка CJ-300 3" с соедин.элементами . | buc | 1,00 |
| 26 |  | Мульти эффектная насадка CJ-200 2" с соедин.элементами . | buc | 5,00 |
| 27 |  | Форсунка нагнетательная АВ-121 9,5мм с соедин.элементами . | buc | 50,00 |
| 28 |  | Переливное устройство нерегулируемое URK 100E D100 OASE. | buc | 2,00 |
| 29 |  | Донный слив В100Т OASE. | buc | 1,00 |
| 30 |  | Регулятор уровня воды RGPC (Cripsol) sau echivalent (Cripsol) | buc | 1,00 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstrucţia havuzului  orăşănesc pe str.Vasile  Alecsandri,  mun.Bălţi

# № 18-30-2-4

# Retelele interioare de apa (Насосная)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retelele interioare de apa |
| 1 | RpIC20F | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm (Разборка черных труб, на сварке,Ф300) | m | 12,00 |
| 2 | RpSD07E | Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 300 mm (Снятие чугунного фланцевого крана Ф300 ) | buc | 4,00 |
| 3 | SA17H | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб ПВХ, диаметр 110 мм,без фитингов) | m | 24,00 |
| 4 | SA17G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (Прокладка труб ПВХ диаметром 90,без фитингов) | m | 12,00 |
| 5 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Уголок ПВХ 110/110) | buc | 8,00 |
| 6 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Уголок ПВХ 90/90) | buc | 4,00 |
| 7 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Кран 2-х поз, Д110 | buc | 4,00 |
| 8 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Кран 2-х поз, Д90 | buc | 2,00 |
| 9 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm(Гидравлическое испытание трубопроводов) | m | 36,00 |
| 10 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 90-110 мм) | m | 36,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |
| 11 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Установка центробежных насосов) | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Utilaj |
| 12 |  | Hасос центробежный с префильтром ,Н=12м, Q=78м3/час, N=4,04 квт (к-т)КАР-450 "Cripsol" sau echivalent | buc | 1,00 |
| 13 |  | Hасос центробежный с префильтром ,Н=12м, Q=104м3/час, N=7,04 квт (к-т)КАР-750 "Cripsol" sau echivalent | buc | 1,00 |
| 14 |  | Hасос центробежный с префильтром ,Н=12м, Q=123м3/час, N=8,7 квт (к-т)КАР-1000 "Cripsol" sau echivalent | buc | 1,00 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor Reconstrucţia havuzului  orăşănesc pe str.Vasile  Alecsandri,  mun.Bălţi

# № 18-30-2-5

# Retelele exterioare de apa

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retelele alimentare cu apa |
|  |  | 1.1. Sistema B1 |
| 1 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (Монтаж напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром Д160мм РЕ100 PN10 методом протаскивания в существующем футляре из труб D-300 мм.) | m | 54,00 |
| 2 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (Монтаж напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром Д50мм РЕ100 PN10 методом протаскивания в существующем футляре из труб D-150 мм.) | m | 37,00 |
| 3 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж муфты ПЭ Д160) | buc | 4,00 |
| 4 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж муфты ПЭ Д50) | buc | 2,00 |
| 5 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж седлового отвода ПЭ Д160х50) | buc | 1,00 |
| 6 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж хомута с оцинкованными болтами 160х50) | buc | 1,00 |
| 7 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвихка чуг. с обрезным клином Д50 | buc | 1,00 |
| 8 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Фланец ст.Д150) | buc | 0,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шар. спускнойД25) | buc | 1,00 |
| 10 | AcB11B | Montarea pe conducta executata din plumb a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm (Установка водомера, диам. 32 мм) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Sistema B4, B5 |
| 11 | SA17H | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб ПВХ, диаметр 110 мм,без фитингов | m | 110,00 |
| 12 | SA17G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (Прокладка труб ПВХ диаметром 90,без фитингов | m | 55,00 |
| 13 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Уголок ПВХ 110/110 | buc | 4,00 |
| 14 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Уголок ПВХ 90/90 | buc | 2,00 |
| 15 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 256,00 |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 256,00 |
| 17 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,30 |
| 18 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦД-15) | buc | 1,00 |
| 19 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦ-15-6) | buc | 1,00 |
| 20 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦ-15-9а) | buc | 1,00 |
| 21 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦП1-15-1) | buc | 1,00 |
| 22 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(КЦО-1) | buc | 1,00 |
| 23 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Люк "Л") | buc | 1,00 |
| 24 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж стремянки для колодца-1 шт) | kg | 20,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка обратного клапана Д50,задвижка Д150) | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |
| 26 |  | Задвижка чугунная с обрезным клином Д150 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Клапан обратный чугунный Д50 | buc | 1,00 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstrucţia havuzului  orăşănesc pe str.Vasile  Alecsandri,  mun.Bălţi

№ 18-30-2-6

Retelele exterioare de alimenrare cu canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retelele exterioare de alimentare cu canalizare |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |
| 1 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка тротуарной плитка) | m2 | 50,00 |
| 2 | DC04B К=0,125(1/8) | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 230,00 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж старого асф/бетона ) | m3 | 8,00 |
| 4 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 1,48 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 4,44 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 39,36 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 108,20 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 108,20 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 1,08 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,07 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,39 |
| 12 | TRI1AAO4C3 | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | t | 20,00 |
| 13 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км) | t | 74,30 |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 16,40 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 24,60 |
| 16 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 114,00 |
| 17 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Ремонт тротуарной плитки- ранее демонтируемая) | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.2. Retelele de alimentare cu canalizare |
| 18 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы канализ.ПВХ SN2 ф110) | m | 14,00 |
| 19 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы канализ.ПВХ SN2 ф200) | m | 150,00 |
|  |  | 1.3. Саmine, lucrari de constructie- 6buc |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,88 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m (КЦД-10) | buc | 6,00 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m (КЦ10-6) | buc | 5,00 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m (КЦ10-9) | buc | 6,00 |
| 24 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m (КЦП1-10-2) | buc | 6,00 |
| 25 | AcD52A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦO-1) | put | 6,00 |
| 26 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Люк "Л") | buc | 4,00 |
| 27 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Люк "Т") | buc | 2,00 |
| 28 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж стремянки для колодца-6 шт) | kg | 110,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |
| 29 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Установка канализ.затвора Д 110мм) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |
| 30 |  | Механический канализ.затвор с запирающей заслонкой и монтажным люком Д110 HL710 | buc | 1,00 |

# ____CAIET DE SARCINI

# PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor Reconstrucţia havuzului  orăşănesc pe str.Vasile  Alecsandri,  mun.Bălţi

# № 18-30-2-7

# Lucrari de eletromontaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucгari de reparatie |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Устройство отверстий под ответвительных коробок и гильз) | buc | 12,00 |
| 2 | SA34A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Установка гильз при переходе через стену) | buc | 2,00 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см ) | m | 25,00 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штраб) | m | 25,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montarea utilajului |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Шит распределительный (ЩНв-18з-0) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47,I<25) | buc | 5,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40А,63А | buc | 4,00 |
| 8 | 08-03-521-2 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A(Рубильник на 400А) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный,кол-во лами 2,ПВЛП-2*36 ) | 100 buc | 0,02 |
| 10 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (LED прожектор настенный цветной ,мощ.20 Вт 9LED DC-24VRGB) | buc | 5,00 |
| 11 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Выключатель для скрытой проводки, одноклавишный) | 100 buc | 0,01 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ,ROD-3*1,5) | 100 m | 1,35 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д16) | 100 m | 0,25 |
| 14 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m(Труба ст. Д16,25,50 ) | 100 m | 1,01 |
| 15 |  | Стоимость материалов неучтенных ценником |  |  |
| 16 |  | Светильник люминисцентный 2*36 Вт ПВЛП-2*36 | buc | 2,00 |
| 17 |  | Выключатель на одно направление 6А | buc | 1,00 |
| 18 |  | Коробка разветвительная | buc | 4,00 |
| 19 |  | Коробка разветвительная герметичная IP68 | buc | 5,00 |
| 20 |  | Коробка установочная | buc | 1,00 |
| 21 |  | Кабель 3*1,5 ВВГнг | m | 25,00 |
| 22 |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг | m | 30,00 |
| 23 |  | Кабель 5*4,0 ВБбШнг | m | 35,00 |
| 24 |  | Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сеч. ROD-3*1,5 брызгозащищенный с IP65 | m | 45,00 |
| 25 |  | Труба ПВХ Д16 | m | 25,00 |
| 26 |  | Труба ст. Д16 | m | 23,00 |
| 27 |  | Труба ст. Д25 | m | 44,00 |
| 28 |  | Труба ст. Д50 | m | 34,00 |
|  |  | 3. Utilaj |
| 29 |  | Щит пласт.встраеваемый на 18модулей ЩРв -18р | buc | 1,00 |
| 30 |  | Выключатель нагрузки 40А, ВН32-3Р-40А | buc | 1,00 |
| 31 |  | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В3А | buc | 3,00 |
| 32 |  | Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-29-3Р-С10А | buc | 1,00 |
| 33 |  | Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-29-3Р-С25А | buc | 1,00 |
| 34 |  | Предохранитель на 63А NHO-63 | buc | 3,00 |
| 35 |  | Рубильник на 400А, RPSL-400А | buc | 1,00 |
| 36 |  | LED прожектор настенный цветной мощн.20Вт c IP65 - 6LED DC-24VRGB | buc | 5,00 |
| 37 |  | Трансформатор 300Вт 12B | buc | 1,00 |
| 38 |  | Блок управления | buc | 1,00 |